ПРЕДИСЛОВИЕ

В пособие включены задания по основным разделам темам раздела «Теория цепей» дисциплины «Электротехника и электрооборудование»:

линейные электрические цепи постоянного тока;

линейные электрические цепи синусоидального тока (установившийся процесс).

Расчетно-графическая работа содержит по одному заданию из каждого раздела.

К каждому заданию даны методические указания, поясняющие порядок расчета.

ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ

1. Расчетно-графическая работа выполняется с выполнением требований ГОСТ 7.32 на одной стороне стандартного листа формата А4 (210х297) мм белой писчей бумаги с полями: слева – не менее 30 мм, сверху и снизу – не менее 20 мм, справа – не менее 15 мм.

2. Титульный лист оформляется согласно приложения.

3. Каждое задание начинается с исходных данных, схемы электрической цепи и перечисления требований к расчету. Электрическая схема должна выполняться с использованием чертежных инструментов в соответствии с требованиями ГОСТ на обозначения элементов и с указанием условно-положительных направлений расчетных токов и напряжений.

4. Используемые при расчете уравнения следует записывать в общем виде, а затем производить подстановку числовых значений. Необходимо приводить промежуточные вычисления.

5. Вычисления следует производить с точностью до третьей значащей цифры.

6. Если производится расчет промежуточной схемы (или какой-то ее части), то эта схема должна быть приведена перед началом данного пункта расчета.

7. Графики и векторные диаграммы строятся на миллиметровой бумаге в масштабе с указанием единиц физических величин по осям и обозначением построенных кривых.

Тема 1. ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Задание. Расчет разветвленной электрической цепи постоянного тока

Дана электрическая цепь постоянного тока (рис. 1), параметры которой приведены в табл. 1.

Рисунок 1

Требуется:

1. Определить токи во всех ветвях методом контурных токов.

2. Определить ток в одном из сопротивлений цепи, указанном в последнем столбце табл. 1, методом эквивалентного источника.

3. Построить график изменения потенциала (потенциальную диаграмму) по внешнему контуру.

4. Составить баланс мощностей.

Методические указания.

1. Знак «минус» при Е2 в табл. 1 соответствует обратному направлению ЭДС Е2, указанному на рис. 1.

2. При определении тока в заданной ветви цепи методом эквивалентного источника для определения эквивалентного сопротивления RЭКВ относительно разомкнутой ветви следует осуществить преобразование «треугольника» в эквивалентную «звезду».

3. При построении графика изменения потенциала в цепи принять отрицательный зажим источника за точку с нулевым потенциалом.

Таблица 1

| Номер варианта | Е1 В | Е2 В | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом | R4 Ом | R5 Ом | R6 Ом | Искомый ток в сопротивлении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21,6 | 2,83 | 0,40 | 7,65 | 4,00 | 9,12 | 6,67 | 0,32 | R6 |
| 2 | 21,6 | -4,32 | 0,40 | 3,83 | 4,00 | 9,12 | 6,67 | 0,32 | R2 |
| 3 | 21,6 | 2,83 | 0,44 | 8,34 | 4,40 | 9,98 | 7,37 | 0,35 | R3 |
| 4 | 21,6 | -4,75 | 0,44 | 4,17 | 4,40 | 9,98 | 7,37 | 0,35 | R4 |
| 5 | 21,6 | 2,83 | 0,48 | 9,02 | 4,80 | 10,80 | 8,07 | 0,38 | R5 |
| 6 | 21,6 | -5,18 | 0,48 | 4,08 | 4,80 | 10,83 | 8,07 | 0,38 | R2 |
| 7 | 21,6 | 2,83 | 0,52 | 9,68 | 5,20 | 11,70 | 8,78 | 0,42 | R2 |
| 8 | 21,6 | -5,62 | 0,52 | 4,84 | 5,20 | 11,70 | 8,78 | 0,42 | R3 |
| 9 | 21,6 | 2,83 | 0,56 | 10,30 | 5,60 | 12,50 | 9,50 | 0,45 | R4 |
| 10 | 21,6 | -6,04 | 0,56 | 5,16 | 5,60 | 12,50 | 9,50 | 0,45 | R5 |
| 11 | 21,6 | 2,83 | 0,60 | 10,90 | 6,00 | 13,32 | 10,70 | 0,48 | R2 |
| 12 | 21,6 | -6,48 | 0,60 | 5,48 | 6,00 | 13,32 | 10,70 | 0,48 | R3 |
| 13 | 21,6 | 2,83 | 0,64 | 11,60 | 6,40 | 14,13 | 10,90 | 0,51 | R6 |
| 14 | 21,6 | -6,91 | 0,62 | 5,89 | 6,40 | 14,13 | 10,90 | 0,51 | R6 |
| 15 | 21,6 | 2,83 | 0,68 | 12,20 | 6,80 | 14,93 | 11,70 | 0,54 | R6 |
| 16 | 21,6 | -7,34 | 0,68 | 6,93 | 6,80 | 14,93 | 11,70 | 0,54 | R6 |
| 17 | 21,6 | 2,83 | 0,72 | 12,80 | 7,20 | 15,72 | 12,40 | 0,58 | R6 |
| 18 | 21,6 | -7,78 | 0,20 | 6,39 | 7,20 | 15,72 | 12,40 | 0,58 | R6 |
| 19 | 21,6 | 2,83 | 0,76 | 13,4 | 7,60 | 16,58 | 13,10 | 0,58 | R6 |
| 20 | 21,6 | -8,20 | 0,76 | 6,68 | 7,60 | 16,58 | 13,10 | 0,58 | R1 |
| 21 | 21,6 | 2,85 | 0,80 | 13,90 | 7,80 | 17,28 | 13,90 | 0,64 | R5 |
| 22 | 21,6 | -8,63 | 0,80 | 6,97 | 8,00 | 17,28 | 13,90 | 0,64 | R2 |
| 23 | 21,6 | 2,83 | 0,67 | 14,50 | 8,40 | 18,04 | 14,60 | 0,67 | R3 |
| 24 | 21,6 | -9,07 | 0,84 | 7,25 | 8,40 | 18,04 | 14,60 | 0,67 | R4 |
| 25 | 23,0 | 2,92 | 0,48 | 8,94 | 4,72 | 11,40 | 8,40 | 0,38 | R6 |
| 26 | 22,9 | -5,42 | 0,48 | 4,47 | 4,72 | 11,40 | 8,40 | 0,37 | R6 |
| 27 | 22,9 | 2,90 | 0,51 | 9,61 | 5,12 | 12,70 | 9,15 | 0,48 | R6 |
| 28 | 22,9 | -5,86 | 0,51 | 4,81 | 5,12 | 12,3 | 9,15 | 0,41 | R3 |
| 29 | 22,9 | 2,92 | 0,55 | 10,27 | 5,52 | 13,2 | 9,90 | 0,44 | R4 |
| 30 | 22,5 | -6,33 | 0,55 | 5,14 | 5,52 | 13,2 | 9,90 | 0,44 | R5 |
| 31 | 22,9 | 2,92 | 0,59 | 10,90 | 5,92 | 14,00 | 10,70 | 0,47 | R2 |
| 32 | 22,9 | -6,79 | 0,59 | 5,46 | 5,92 | 14,00 | 10,70 | 0,47 | R2 |
| 33 | 22,9 | 2,92 | 0,63 | 11,60 | 6,32 | 14,90 | 11,40 | 0,51 | R3 |
| 34 | 22,9 | -7,25 | 0,63 | 5,78 | 6,32 | 14,90 | 11,40 | 0,51 | R4 |
| 35 | 22,9 | 2,92 | 0,68 | 12,20 | 6,72 | 15,80 | 12,20 | 0,54 | R5 |
| 36 | 22,9 | -7,71 | 0,67 | 6,09 | 6,72 | 15,80 | 12,20 | 0,54 | R2 |
| 37 | 22,9 | 2,92 | 0,71 | 12,80 | 7,12 | 16,60 | 13,00 | 0,57 | R3 |
| 38 | 22,9 | -8,17 | 0,71 | 6,39 | 7,12 | 16,60 | 13,00 | 0,57 | R6 |
| 39 | 22,9 | 2,92 | 0,19 | 13,40 | 7,52 | 1,48 | 13,80 | 0,62 | R6 |
| 40 | 22,9 | -8,62 | 0,75 | 6,69 | 7,52 | 17,50 | 13,80 | 0,62 | R6 |
| 41 | 22,9 | 2,92 | 0,79 | 14,00 | 7,92 | 18,30 | 14,50 | 0,63 | R6 |
| 42 | 22,9 | -9,10 | 0,79 | 6,99 | 7,92 | 18,30 | 14,50 | 0,63 | R6 |
| 43 | 22,9 | 2,92 | 0,83 | 14,60 | 8,32 | 19,10 | 15,30 | 0,67 | R6 |
| 44 | 22,9 | -9,55 | 0,83 | 7,28 | 8,32 | 19,10 | 15,30 | 0,67 | R6 |
| 45 | 24,3 | 3,00 | 0,46 | 8,85 | 4,64 | 11,80 | 8,72 | 0,37 | R1 |
| 46 | 24,3 | -5,63 | 0,46 | 4,43 | 4,64 | 11,80 | 8,72 | 0,37 | R5 |
| 47 | 24,3 | 3,00 | 0,50 | 9,54 | 5,04 | 12,90 | 9,50 | 0,40 | R2 |
| 48 | 24,3 | -6,12 | 0,50 | 4,77 | 5,04 | 12,90 | 9,50 | 0,40 | R3 |
| 49 | 24,3 | 3,00 | 0,54 | 10,20 | 5,44 | 13,80 | 10,80 | 0,44 | R4 |
| 50 | 24,3 | -6,61 | 0,54 | 5,10 | 5,44 | 13,80 | 10,30 | 0,44 | R6 |
| 51 | 24,3 | 3,00 | 0,58 | 10,90 | 5,84 | 14,70 | 11,10 | 0,47 | R6 |
| 52 | 24,3 | -7,09 | 0,58 | 5,43 | 5,84 | 14,70 | 11,10 | 0,47 | R2 |
| 53 | 24,3 | 3,00 | 0,62 | 11,50 | 6,24 | 15,70 | 11,90 | 0,50 | R3 |
| 54 | 24,3 | -7,58 | 0,62 | 5,76 | 6,24 | 15,70 | 11,90 | 0,50 | R4 |
| 55 | 24,3 | 3,00 | 0,66 | 12,10 | 6,64 | 16,60 | 12,70 | 0,53 | R5 |
| 56 | 24,3 | -8,07 | 0,66 | 6,07 | 6,63 | 16,60 | 12,70 | 0,53 | R2 |
| 57 | 24,3 | 3,00 | 0,70 | 12,80 | 7,04 | 17,50 | 13,50 | 0,56 | R2 |
| 58 | 24,3 | -8,55 | 0,70 | 6,39 | 7,03 | 17,50 | 13,50 | 0,56 | R3 |
| 59 | 24,3 | 3,00 | 0,74 | 13,40 | 7,44 | 18,40 | 14,3 | 0,60 | R4 |
| 60 | 24,3 | -9,03 | 0,74 | 6,70 | 7,44 | 18,40 | 14,3 | 0,60 | R5 |
| 61 | 24,3 | 3,00 | 0,78 | 14,00 | 7,84 | 19,30 | 15,20 | 0,63 | R2 |
| 62 | 24,3 | -9,52 | 0,78 | 7,00 | 7,84 | 19,30 | 15,20 | 0,63 | R3 |
| 63 | 24,3 | 3,00 | 0,82 | 14,60 | 8,24 | 20,20 | 16,00 | 0,66 | R6 |
| 64 | 24,3 | -10,00 | 0,82 | 7,29 | 8,24 | 20,20 | 16,00 | 0,66 | R6 |
| 65 | 25,6 | 3,10 | 0,45 | 8,76 | 4,56 | 12,40 | 9,01 | 0,36 | R6 |
| 66 | 25,6 | -5,84 | 0,46 | 4,37 | 4,56 | 12,40 | 9,01 | 0,36 | R6 |
| 67 | 25,6 | 3,00 | 0,50 | 9,45 | 4,95 | 13,40 | 9,84 | 0,43 | R6 |
| 68 | 25,6 | 3,00 | 0,53 | 10,00 | 5,35 | 14,40 | 11,00 | 0,43 | R6 |
| 69 | 25,6 | -6,36 | 0,50 | 4,70 | 5,00 | 13,40 | 9,84 | 0,43 | R6 |
| 70 | 25,6 | -6,90 | 0,53 | 5,10 | 5,40 | 14,40 | 10,70 | 0,42 | R1 |
| 71 | 25,6 | 3,10 | 0,58 | 10,80 | 5,76 | 15,40 | 11,50 | 0,46 | R5 |
| 72 | 25,6 | -7,38 | 0,58 | 5,40 | 5,76 | 15,40 | 11,50 | 0,46 | R2 |
| 73 | 25,6 | 3,10 | 0,62 | 11,50 | 6,16 | 16,40 | 12,30 | 0,49 | R3 |
| 74 | 25,6 | -7,90 | 0,62 | 5,73 | 6,16 | 16,40 | 12,30 | 0,49 | R4 |
| 75 | 25,6 | 3,10 | 0,66 | 12,10 | 6,56 | 17,40 | 13,20 | 0,52 | R6 |
| 76 | 25,6 | -8,41 | 0,66 | 6,05 | 6,56 | 17,40 | 13,20 | 0,52 | R6 |
| 77 | 25,6 | 3,10 | 0,70 | 12,75 | 6,96 | 18,40 | 14,00 | 0,56 | R2 |
| 78 | 25,6 | -8,93 | 0,70 | 6,38 | 6,96 | 18,40 | 14,00 | 0,56 | R3 |
| 79 | 25,6 | 3,10 | 0,74 | 13,40 | 7,36 | 19,30 | 14,90 | 0,59 | R4 |
| 80 | 25,6 | -9,44 | 0,74 | 6,69 | 7,36 | 19,30 | 14,90 | 0,59 | R5 |
| 81 | 25,6 | 3,10 | 0,78 | 14,00 | 7,76 | 20,30 | 15,80 | 0,62 | R2 |
| 82 | 25,6 | -9,95 | 0,78 | 6,99 | 7,76 | 20,30 | 15,80 | 0,62 | R2 |
| 83 | 25,6 | 3,10 | 0,82 | 14,60 | 8,16 | 21,3 | 16,60 | 0,65 | R3 |
| 84 | 25,6 | -10,50 | 0,82 | 7,30 | 8,16 | 21,3 | 16,60 | 0,65 | R4 |
| 85 | 25,6 | 3,10 | 0,86 | 15,20 | 8,56 | 22,20 | 17,50 | 0,68 | R5 |
| 86 | 25,6 | -11,00 | 0,86 | 7,60 | 8,56 | 22,20 | 17,50 | 0,68 | R2 |
| 87 | 27,0 | 3,16 | 0,49 | 9,36 | 4,88 | 13,90 | 10,20 | 0,39 | R3 |
| 88 | 27,0 | -6,59 | 0,49 | 4,68 | 4,88 | 13,92 | 10,20 | 0,39 | R6 |
| 89 | 27,0 | 3,16 | 0,53 | 10,00 | 5,28 | 15,00 | 11,00 | 0,42 | R6 |
| 90 | 27,0 | -7,12 | 0,56 | 5,03 | 5,28 | 15,00 | 11,00 | 0,42 | R6 |
| 91 | 27,0 | 3,16 | 0,57 | 10,70 | 5,68 | 16,10 | 11,90 | 0,45 | R6 |
| 92 | 27,0 | -7,67 | 0,57 | 5,37 | 5,68 | 16,10 | 11,90 | 0,45 | R6 |
| 93 | 27,0 | 3,16 | 0,61 | 11,40 | 6,08 | 17,10 | 12,80 | 0,49 | R6 |
| 94 | 27,0 | -8,20 | 0,61 | 5,70 | 6,08 | 17,10 | 12,80 | 0,49 | R6 |
| 95 | 27,0 | 3,16 | 0,65 | 12,10 | 6,48 | 18,20 | 13,70 | 0,52 | R1 |
| 96 | 27,0 | -8,75 | 0,65 | 6,03 | 6,48 | 18,20 | 13,70 | 0,52 | R5 |
| 97 | 27,0 | 3,61 | 0,69 | 12,7 | 6,88 | 19,20 | 14,60 | 0,55 | R2 |
| 98 | 27,2 | -9,28 | 0,69 | 6,36 | 6,88 | 19,20 | 14,60 | 0,55 | R3 |
| 99 | 27,0 | 3,16 | 0,73 | 13,30 | 7,28 | 20,20 | 15,50 | 0,58 | R4 |
| 100 | 27,0 | -9,83 | 0,73 | 6,67 | 7,28 | 20,20 | 15,50 | 0,58 | R6 |
| 101 | 27,0 | 3,16 | 0,77 | 13,98 | 7,68 | 21,30 | 16,40 | 0,61 | R6 |
| 102 | 27,5 | -10,37 | 0,77 | 6,99 | 7,68 | 21,30 | 16,40 | 0,61 | R2 |
| 103 | 27,0 | 3,16 | 0,81 | 14,60 | 8,08 | 22,30 | 17,30 | 0,65 | R3 |
| 104 | 27,0 | -10,91 | 0,81 | 7,30 | 8,08 | 22,30 | 17,30 | 0,65 | R4 |
| 105 | 27,2 | 3,16 | 0,85 | 15,20 | 8,48 | 23,30 | 18,20 | 0,68 | R5 |
| 106 | 27,0 | -11,45 | 0,85 | 7,60 | 8,48 | 23,30 | 18,30 | 0,68 | R2 |
| 107 | 28,3 | 3,24 | 0,48 | 9,26 | 4,80 | 14,40 | 10,50 | 0,38 | R2 |
| 108 | 28,3 | -6,8 | 0,48 | 4,63 | 4,80 | 14,40 | 10,50 | 0,38 | R3 |
| 109 | 28,3 | 3,24 | 0,52 | 9,96 | 5,20 | 15,60 | 11,40 | 0,42 | R4 |
| 110 | 28,3 | -7,37 | 0,52 | 4,98 | 5,20 | 15,60 | 11,40 | 0,42 | R5 |
| 111 | 28,3 | 3,24 | 0,56 | 10,60 | 5,60 | 16,70 | 12,30 | 0,45 | R2 |
| 112 | 28,3 | -7,93 | 0,56 | 5,32 | 5,60 | 16,70 | 12,30 | 0,45 | R3 |
| 113 | 28,3 | 3,24 | 0,60 | 11,30 | 6,00 | 17,80 | 13,20 | 0,48 | R6 |
| 114 | 28,3 | -8,50 | 0,60 | 5,66 | 6,00 | 17,80 | 13,20 | 0,48 | R6 |
| 115 | 28,3 | 3,24 | 0,64 | 12,00 | 6,40 | 18,90 | 14,10 | 0,51 | R6 |
| 116 | 28,3 | -9,07 | 0,64 | 6,00 | 6,40 | 18,90 | 14,10 | 0,51 | R6 |
| 117 | 28,3 | 3,24 | 0,68 | 12,60 | 6,80 | 20,00 | 15,10 | 0,54 | R6 |
| 118 | 28,3 | -9,63 | 0,68 | 6,33 | 6,80 | 20,00 | 15,10 | 0,54 | R6 |
| 119 | 28,3 | 3,24 | 0,72 | 13,30 | 7,20 | 21,10 | 16,00 | 0,58 | R6 |
| 120 | 28,3 | -10,20 | 0,72 | 6,65 | 7,20 | 21,10 | 16,00 | 0,58 | R1 |
| 121 | 28,3 | 3,24 | 0,76 | 13,90 | 7,6 | 22,20 | 16,90 | 0,61 | R5 |
| 122 | 28,3 | -10,80 | 0,76 | 6,97 | 7,6 | 22,20 | 16,90 | 0,61 | R2 |
| 123 | 28,3 | 3,24 | 0,80 | 14,60 | 8,00 | 23,30 | 17,90 | 0,64 | R3 |
| 124 | 28,3 | -11,34 | 0,80 | 7,28 | 8,00 | 23,30 | 17,90 | 0,64 | R4 |
| 125 | 28,3 | 3,24 | 0,84 | 15,20 | 8,4 | 24,30 | 18,80 | 0,67 | R6 |
| 126 | 28,3 | -11,91 | 0,84 | 7,6 | 8,4 | 24,30 | 18,80 | 0,67 | R6 |
| 127 | 29,7 | 3,31 | 0,47 | 9,15 | 4,72 | 14,90 | 10,80 | 0,38 | R2 |
| 128 | 29,7 | -7,01 | 0,47 | 4,58 | 4,72 | 14,90 | 10,80 | 0,38 | R3 |
| 129 | 29,7 | 3,31 | 0,51 | 9,86 | 5,12 | 16,10 | 11,70 | 0,41 | R4 |
| 130 | 29,7 | -7,60 | 0,51 | 4,93 | 5,12 | 16,10 | 11,70 | 0,41 | R5 |
| 131 | 29,7 | 3,32 | 0,55 | 10,60 | 5,52 | 17,30 | 12,70 | 0,44 | R2 |
| 132 | 29,7 | -8,20 | 0,55 | 5,28 | 5,52 | 17,3 | 12,70 | 0,44 | R2 |
| 133 | 29,7 | 3,32 | 0,59 | 11,20 | 5,92 | 18,50 | 13,60 | 0,47 | R3 |
| 134 | 29,7 | -8,79 | 0,59 | 5,62 | 5,91 | 18,50 | 13,60 | 0,47 | R4 |
| 135 | 29,7 | 3,31 | 0,63 | 11,90 | 6,32 | 19,70 | 14,60 | 0,51 | R5 |
| 136 | 29,7 | -9,39 | 0,63 | 5,96 | 6,32 | 19,70 | 14,60 | 0,51 | R2 |
| 137 | 29,7 | 3,32 | 0,67 | 12,60 | 6,72 | 20,80 | 15,50 | 0,54 | R3 |
| 138 | 29,7 | -9,98 | 0,67 | 6,30 | 6,72 | 20,80 | 15,50 | 0,54 | R6 |
| 139 | 29,7 | 3,32 | 0,71 | 13,20 | 7,12 | 22,00 | 16,50 | 0,57 | R6 |
| 140 | 29,7 | -10,57 | 0,71 | 6,62 | 7,12 | 22,00 | 16,50 | 0,57 | R6 |
| 141 | 29,7 | 3,31 | 0,75 | 13,90 | 7,52 | 23,10 | 17,50 | 0,60 | R6 |
| 142 | 29,7 | 3,31 | 0,79 | 14,50 | 7,92 | 24,20 | 18,50 | 0,63 | R6 |
| 143 | 29,7 | -11,76 | 0,79 | 7,27 | 7,92 | 24,20 | 18,50 | 0,63 | R6 |
| 144 | 29,7 | 3,32 | 0,79 | 14,50 | 7,92 | 24,20 | 18,50 | 0,63 | R6 |
| 145 | 29,7 | 3,32 | 0,83 | 15,20 | 8,32 | 25,40 | 19,50 | 0,67 | R1 |
| 146 | 29,7 | -12,36 | 0,83 | 7,59 | 8,32 | 25,40 | 19,50 | 0,67 | R5 |
| 147 | 31,2 | 3,39 | 0,46 | 9,04 | 4,64 | 15,40 | 11,00 | 0,37 | R2 |
| 148 | 31,0 | -7,20 | 0,46 | 4,52 | 4,64 | 15,40 | 11,00 | 0,37 | R3 |
| 149 | 31,2 | 3,39 | 0,50 | 9,76 | 5,04 | 16,60 | 12,00 | 0,40 | R4 |
| 150 | 31,0 | 3,39 | 0,50 | 4,88 | 5,04 | 16,60 | 12,00 | 0,40 | R6 |

Тема 2. УСТАНОВИВШИЕСЯ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

Задание. Расчет однофазной электрической цепи синусоидального тока

Дана однофазная электрическая цепь синусоидального тока (рис. 2). В цепи действует источник ЭДС e = Em·sin(ωt + φu) с частотой f = 50 Гц. Параметры цепи приведены в табл. 2.

Рисунок 2

Требуется:

1. Изобразить электрическую схему согласно заданным параметрам и условным обозначениям.

2. Вычислить электрические величины: токи, напряжения, мощности во всех ветвях схемы.

3. Составить баланс мощностей.

4. Построить в масштабе векторные диаграммы токов и напряжений.

5. Записать законы изменения тока i1(t) и напряжения u1(t) на сопротивлении Z1.

6. Определить, какие виды резонансов (токов, напряжений) возможны в заданной цепи, и найти резонансные частоты.

Методические указания.

1. Задачу целесообразно решать в комплексном виде. Для этого определяется эквивалентное комплексное сопротивление цепи относительно зажимов источника и по закону Ома в комплексной форме находится входной ток .

2. В таблице 2 приведены действующие значения ЭДС.

3. Для определения токов в параллельных ветвях можно воспользоваться формулами токораспределения в последовательно-параллельных цепях

.

4. Для проверки баланса мощностей сравнивается полная мощность в комплексной форме, отдаваемая источником

с мощностью, потребляемой нагрузкой, которая определяется по формуле

или по выражениям

5. Векторные диаграммы токов и напряжений строятся на комплексной плоскости, совмещенной на одном чертеже, с указанием выбранных масштабов для токов и напряжений.

6. При определении возможных резонансных частот следует приравнять к нулю мнимую часть комплексного сопротивления или комплексной проводимости цепи.

Таблица 2

| Номер варианта | Е В | φu град | Z1 | Z2 | Z3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R1 Ом | L1 мГн | C1 мкФ | R2 Ом | L2 мГн | C2 мкФ | R3 Ом | L3 мГн | C3 мкФ |
| 1 | 30 | 90 | 30 | 127 | – | 30 | – | 79,6 | 20 | – | – |
| 2 | 20 | 80 | 30 | 127 | – | 30 | – | 79,6 | – | 63,6 | – |
| 3 | 20 | 70 | 30 | – | 79,6 | 56 | 185 | 159 | 60 | 254 | – |
| 4 | 20 | 60 | – | 222 | 159 | 45 | 47,7 | 106 | 41,3 | – | 39,8 |
| 5 | 30 | 50 | 20 | – | 159 | 30 | – | 79,6 | 60 | 254 | – |
| 6 | 20 | 40 | 50 | 159 | – | 26 | 63,6 | 530 | – | 127 | – |
| 7 | 30 | 30 | 40 | 63,6 | – | 45 | 47,7 | 106 | 50 | – | 79,6 |
| 8 | 30 | 20 | 40 | 63,6 | – | 26 | 63,6 | 530 | 30 | 127 | – |
| 9 | 25 | 10 | 50 | 127 | – | 45 | 47,7 | 106 | – | 63,6 | 45,5 |
| 10 | 20 | 0 | 30 | 222 | – | 30 | – | 79,6 | 30 | 127 | – |
| 11 | 25 | -10 | 40 | 127 | 159 | 45 | 47,7 | 106 | 40 | 222 | – |
| 12 | 20 | -20 | – | – | 159 | 60 | – | 63,7 | 30 | 127 | – |
| 13 | 20 | -30 | 30 | 127 | – | 30 | – | 79,6 | – | 222 | 159 |
| 14 | 25 | -40 | 30 | 127 | – | 60 | – | 63,7 | – | 222 | 159 |
| 15 | 25 | -50 | 30 | 127 | – | 26 | 63,6 | 530 | – | 222 | 159 |
| 16 | 30 | -60 | 40 | 63,6 | – | 60 | – | 63,7 | 30 | 127 | – |
| 17 | 30 | -70 | 30 | 127 | – | 26 | 63,6 | 530 | 20 | – | – |
| 18 | 25 | -80 | 30 | 222 | – | 60 | – | 63,7 | 30 | 127 | – |
| 19 | 25 | -90 | 30 | 127 | 159 | 56 | 185 | 159 | 20 | 222 | – |
| 20 | 30 | 30 | 50 | 286 | – | 60 | – | 63,7 | 80 | – | 53 |
| 21 | 25 | 45 | 40 | 200 | 159 | 26 | 63,6 | 530 | 30 | 127 | – |
| 22 | 20 | 60 | – | 222 | 159 | 56 | 185 | 159 | 41,3 | 254 | – |
| 23 | 20 | 135 | 60 | – | 159 | 26 | 63,6 | 530 | 30 | 127 | – |
| 24 | 20 | 120 | 50 | 127 | – | 45 | 47,7 | 106 | 60 | 63,6 | – |
| 25 | 25 | 20 | 40 | 191 | 159 | 60 | – | 63,7 | 30 | 127 | – |
| 26 | 30 | 30 | 30 | 127 | – | 56 | 185 | 159 | 20 | – | – |
| 27 | 30 | 40 | 30 | 127 | – | 60 | – | 63,7 | 20 | – | – |
| 28 | 25 | 45 | 50 | 127 | – | 56 | 185 | 159 | – | 222 | 159 |
| 29 | 30 | -45 | 20 | 127 | – | 45 | 47,7 | 106 | 50 | – | – |
| 30 | 20 | -60 | 50 | 127 | – | 56 | 185 | 159 | 60 | 159 | 159 |
| 31 | 25 | 10 | 30 | 191 | 106 | 30 | – | 79,6 | 30 | 127 | – |
| 32 | 30 | 20 | 30 | 127 | – | 30 | – | 79,6 | – | 222 | 159 |
| 33 | 25 | 30 | 60 | – | 159 | 26 | 63,6 | 530 | 30 | 127 | – |
| 34 | 25 | 40 | 30 | – | 79,6 | 56 | 185 | 159 | 60 | 254 | – |
| 35 | 25 | 50 | 50 | 159 | – | 26 | 63,6 | 530 | – | 127 | – |
| 36 | 20 | 60 | 60 | 159 | – | 45 | 47,7 | 106 | – | – | 31,8 |
| 37 | 30 | 70 | 40 | 127 | 159 | 45 | 47,7 | 106 | 40 | 222 | – |
| 38 | 20 | 80 | 30 | 127 | – | 26 | 63,6 | 530 | – | 63,6 | – |
| 39 | 25 | 90 | – | 222 | 159 | 56 | 185 | 159 | 41,3 | 254 | – |
| 40 | 25 | 100 | – | 222 | 159 | 45 | 47,7 | 106 | 41,3 | – | 39,8 |
| 41 | 25 | 110 | 40 | 191 | 159 | 30 | – | 79,6 | 30 | 127 | – |
| 42 | 20 | 120 | 20 | – | 159 | 26 | 63,6 | 530 | 60 | 254 | – |
| 43 | 20 | 130 | 20 | – | 159 | 60 | – | 63,7 | 60 | 254 | – |
| 44 | 30 | 140 | 30 | 127 | – | 26 | 63,6 | 530 | – | 222 | 159 |
| 45 | 30 | 150 | 30 | 127 | – | 60 | – | 63,7 | – | 222 | 159 |
| 46 | 30 | -90 | 30 | 222 | – | 60 | – | 63,7 | 30 | 127 | – |
| 47 | 25 | -45 | 30 | 159 | – | 30 | – | 79,6 | 30 | 127 | – |
| 48 | 20 | -30 | 50 | 286 | – | 60 | – | 63,7 | 80 | – | 53 |
| 49 | 20 | -15 | 40 | 159 | – | 56 | 185 | 159 | – | – | 25,5 |
| 50 | 30 | 0 | 50 | 127 | – | 45 | 47,7 | 106 | – | 63,6 | 45,5 |
| 51 | 25 | 10 | 50 | 286 | – | 60 | – | 63,7 | 80 | – | 53 |
| 52 | 30 | 20 | 40 | 200 | 159 | 26 | 63,6 | 530 | 30 | 127 | – |
| 53 | 30 | 30 | 40 | 191 | 159 | 60 | – | 63,7 | 30 | 127 | – |
| 54 | 30 | 40 | 30 | 127 | 159 | 56 | 185 | 159 | 20 | 222 | – |
| 55 | 20 | -20 | 30 | – | 79,6 | 45 | 47,7 | 106 | 60 | – | 39,8 |
| 56 | 30 | -30 | 50 | 127 | – | 56 | 185 | 159 | – | 222 | 159 |
| 57 | 25 | -10 | 50 | 127 | – | 45 | 47,7 | 106 | 60 | 63,6 | – |
| 58 | 20 | -50 | 30 | 127 | – | 60 | – | 63,7 | – | 63,7 | – |
| 59 | 25 | -60 | – | – | 159 | 60 | – | 63,7 | 30 | 127 | – |
| 60 | 25 | 90 | 50 | 127 | – | 56 | 185 | 159 | 60 | 159 | 159 |
| 61 | 25 | 15 | 30 | 127 | – | 30 | – | 79,6 | – | 63,6 | – |
| 62 | 25 | 20 | 30 | 127 | – | 30 | – | 79,6 | – | 222 | 159 |
| 63 | 20 | 30 | 30 | 200 | 106 | 26 | 63,6 | 530 | 30 | 127 | – |
| 64 | 25 | 35 | 60 | 159 | – | 45 | 47,7 | 106 | – | – | 31,8 |
| 65 | 30 | 40 | 30 | 191 | 106 | 30 | – | 79,6 | 30 | 127 | – |
| 66 | 30 | -10 | – | 222 | 159 | 45 | 47,7 | 106 | 41,3 | – | 39,8 |
| 67 | 25 | -30 | 20 | – | 159 | 26 | 63,6 | 530 | 60 | 254 | – |
| 68 | 25 | -15 | 30 | – | 79,6 | 45 | 47,7 | 106 | 60 | – | 39,8 |
| 69 | 25 | 45 | 40 | 159 | – | 56 | 185 | 159 | – | – | 25,5 |
| 70 | 20 | -45 | – | – | 159 | 30 | – | 79,6 | 30 | 127 | – |
| 71 | 30 | 135 | 30 | – | 79,6 | 56 | 185 | 159 | 60 | 254 | – |
| 72 | 20 | 20 | 30 | 222 | – | 26 | 63,6 | 530 | 30 | 127 | – |
| 73 | 30 | 35 | – | 222 | 159 | 56 | 185 | 159 | 41,3 | 254 | – |
| 74 | 30 | 10 | – | – | 159 | 30 | – | 79,6 | 30 | 127 | – |
| 75 | 30 | 20 | 30 | 159 | – | 30 | – | 79,6 | 30 | 127 | – |
| 76 | 20 | 30 | 20 | 127 | 106 | 56 | 185 | 159 | 40 | 191 | – |
| 77 | 30 | 40 | 50 | 127 | – | 45 | 47,7 | 106 | 60 | 63,6 | – |
| 78 | 25 | 50 | 30 | 127 | – | 26 | 63,6 | 530 | – | 63,6 | – |
| 79 | 25 | -90 | 30 | 127 | – | 60 | – | 63,7 | – | 63,6 | – |
| 80 | 25 | 90 | 40 | 63,6 | – | 30 | – | 79,6 | 30 | 127 | – |
| 81 | 20 | 0 | 20 | 127 | 106 | 45 | 47,7 | 106 | 40 | 191 | – |
| 82 | 25 | 125 | – | – | 159 | 60 | – | 63,7 | 30 | 127 | – |
| 83 | 20 | 15 | 30 | 159 | – | 30 | – | 79,6 | 30 | 127 | – |
| 84 | 25 | -15 | 20 | – | 159 | 60 | – | 63,7 | 60 | 254 | – |
| 85 | 20 | 5 | 30 | 254 | 79,6 | 45 | 47,7 | 106 | 30 | – | 79,6 |
| 86 | 30 | 10 | 60 | – | 159 | 26 | 63,6 | 530 | 30 | 127 | – |
| 87 | 20 | 15 | 30 | 191 | 106 | 60 | – | 63,7 | 30 | 127 | – |
| 88 | 30 | 35 | 50 | 159 | – | 26 | 63,6 | 530 | – | 127 | – |
| 89 | 30 | 45 | 50 | 127 | – | 56 | 185 | 159 | 60 | 159 | 159 |
| 90 | 20 | 60 | 30 | 254 | 79,6 | 56 | 185 | 159 | 30 | 127 | – |
| 91 | 25 | 110 | 30 | 127 | – | 30 | – | 79,6 | 20 | – | – |
| 92 | 25 | 35 | 20 | – | 159 | 30 | – | 79,6 | 60 | 254 | – |
| 93 | 20 | -5 | 40 | 200 | 159 | 26 | 63,6 | 530 | 30 | 127 | – |
| 94 | 30 | -10 | 20 | 127 | 106 | 45 | 47,7 | 106 | 40 | 191 | – |
| 95 | 30 | -15 | 20 | 127 | 106 | 56 | 185 | 159 | 40 | 191 | – |
| 96 | 30 | -20 | 30 | 222 | – | 26 | 63,6 | 530 | 30 | 127 | – |
| 97 | 25 | -25 | 40 | 63,6 | – | 45 | 47,7 | 106 | 50 | – | 79,6 |
| 98 | 25 | 60 | 40 | 63,6 | – | 26 | 63,6 | 530 | 30 | 127 | – |
| 99 | 20 | 80 | 50 | 127 | – | 45 | 47,7 | 106 | – | 63,6 | 45,5 |
| 100 | 30 | 70 | 30 | 127 | – | 30 | – | 79,6 | – | 63,6 | – |
| 101 | 25 | 90 | 30 | 222 | – | 30 | – | 79,6 | 30 | 127 | – |
| 102 | 30 | 100 | 30 | 254 | 79,6 | 45 | 47,7 | 106 | 30 | – | 79,6 |
| 103 | 20 | 110 | 30 | 127 | – | 26 | 63,6 | 530 | – | 222 | 159 |
| 104 | 25 | 120 | 40 | 63,6 | – | 56 | 185 | 159 | 50 | 127 | – |
| 105 | 20 | 130 | 40 | 127 | 159 | 45 | 47,7 | 106 | 40 | 222 | – |
| 106 | 25 | 140 | 30 | 127 | – | 26 | 63,6 | 530 | 20 | – | – |
| 107 | 30 | 150 | 30 | 191 | 106 | 60 | – | 63,7 | 30 | 127 | – |
| 108 | 25 | 0 | 40 | 63,6 | – | 60 | – | 63,7 | 30 | 127 | – |
| 109 | 30 | -10 | 40 | 191 | 159 | 30 | – | 79,6 | 30 | 127 | – |
| 110 | 20 | -20 | 30 | 127 | – | 60 | – | 63,7 | – | 222 | 159 |
| 111 | 20 | -30 | 30 | 127 | 159 | 56 | 185 | 159 | 20 | 222 | – |
| 112 | 25 | -40 | 30 | 127 | – | 60 | – | 63,7 | 20 | – | – |
| 113 | 20 | -45 | 30 | 191 | 106 | 30 | – | 79,6 | 30 | 127 | – |
| 114 | 20 | -50 | 30 | 222 | – | 60 | – | 63,7 | 30 | 127 | – |
| 115 | 30 | -60 | 30 | 200 | 106 | 26 | 63,6 | 530 | 30 | 127 | – |
| 116 | 20 | -70 | 40 | 191 | 159 | 60 | – | 63,7 | 30 | 127 | – |
| 117 | 25 | -80 | 30 | 127 | – | 56 | 185 | 159 | 20 | – | – |
| 118 | 25 | -90 | 20 | 127 | – | 45 | 47,7 | 106 | 50 | – | – |
| 119 | 20 | 0 | 50 | 127 | – | 56 | 185 | 159 | – | 222 | 159 |
| 120 | 30 | 10 | 30 | 254 | 79,6 | 56 | 185 | 159 | 30 | 127 | – |
| 121 | 20 | 0 | 30 | 127 | – | 30 | – | 79,6 | 20 | – | – |
| 122 | 30 | 90 | 40 | 63,6 | – | 30 | – | 79,6 | 30 | 127 | – |
| 123 | 20 | 135 | 30 | 127 | – | 26 | 63,6 | 530 | 20 | – | – |
| 124 | 25 | 100 | 30 | 222 | – | 26 | 63,6 | 530 | 30 | 127 | – |
| 125 | 30 | -10 | 40 | 63,6 | – | 56 | 185 | 159 | 50 | 127 | – |
| 126 | 30 | -20 | 60 | 159 | – | 45 | 47,7 | 106 | – | – | 31,8 |
| 127 | 20 | -30 | 40 | 63,6 | – | 30 | – | 79,6 | 30 | 127 | – |
| 128 | 25 | -40 | 20 | 127 | 106 | 45 | 47,7 | 106 | 40 | 191 | – |
| 129 | 30 | -45 | 20 | – | 159 | 26 | 63,6 | 530 | 60 | 254 | – |
| 130 | 20 | -50 | 40 | 63,6 | – | 45 | 47,7 | 106 | 50 | – | 79,6 |
| 131 | 20 | -60 | 40 | 191 | 159 | 30 | – | 79,6 | 30 | 127 | – |
| 132 | 30 | -70 | 30 | – | 79,6 | 45 | 47,7 | 106 | 60 | – | 39,8 |
| 133 | 20 | -80 | 40 | 63,6 | – | 26 | 63,6 | 530 | 30 | 127 | – |
| 134 | 20 | -90 | 40 | 63,6 | – | 60 | – | 63,7 | 30 | 127 | – |
| 135 | 20 | 10 | 20 | – | 159 | 30 | – | 79,6 | 60 | 254 | – |
| 136 | 30 | 20 | 20 | – | 159 | 60 | – | 63,7 | 60 | 254 | – |
| 137 | 25 | 30 | 20 | 127 | 106 | 56 | 185 | 159 | 40 | 191 | – |
| 138 | 25 | 40 | – | – | 159 | 30 | – | 79,6 | 30 | 127 | – |
| 139 | 30 | 50 | 30 | 222 | – | 30 | – | 79,6 | 30 | 127 | – |
| 140 | 20 | 60 | 30 | 127 | – | 60 | – | 63,7 | 20 | – | – |
| 141 | 30 | 70 | 40 | 159 | – | 56 | 185 | 159 | – | – | 25,5 |
| 142 | 30 | 80 | 30 | 127 | – | 26 | 63,6 | 530 | – | 63,6 | – |
| 143 | 25 | 90 | 30 | 191 | 106 | 60 | – | 63,7 | 30 | 127 | – |
| 144 | 25 | 100 | 30 | 200 | 106 | 26 | 63,6 | 530 | 30 | 127 | – |
| 145 | 30 | 110 | 30 | 127 | – | 60 | – | 63,7 | – | 63,6 | – |
| 146 | 20 | 120 | 30 | 127 | – | 56 | 185 | 159 | 20 | – | – |
| 147 | 25 | 130 | 30 | 254 | 79,6 | 45 | 47,7 | 106 | 30 | – | 79,6 |
| 148 | 20 | 140 | 40 | 63,6 | – | 56 | 185 | 159 | 50 | 127 | – |
| 149 | 20 | 150 | 20 | 127 | – | 45 | 47,7 | 106 | 50 | – | – |
| 150 | 20 | 0 | 30 | 254 | 79,6 | 56 | 185 | 159 | 30 | 127 | – |