МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

______________________________________________________________________________

ЦИФРОВЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Программа, методические указания и контрольное задание

Санкт-Петербург

2006

Составители: С.Г.Марковский, Н.В.Марковская

Рецензент: кандидат технических наук А.М.Тюрликов

В данной методической разработке представлены программа курса “Цифровые вычислительные машины”, методические указания по изучению курса и контрольное задание. Рассмотрен подробный пример решения контрольного задания.

Программа,  методические указания и контрольное задание  предназначены для студентов заочной формы обучения, обучающихся по специальности “Авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы”.  Они могут  быть также использованы студентами очной формы обучения, изучающими основы цифровой вычислительной  техники.

Подготовлены кафедрой информационно-сетевых технологий и рекомендованы к изданию  редакционно-издательским советом Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического  приборостроения.

|  | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2006 |
| --- | --- |
| Подписано к печати Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. Уч.-изд. л. Тираж экз. Заказ № |

Редакционно-издательский отдел

Отдел оперативной полиграфии

СПбГУАП

190000, Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, 67

- ЦЕЛИ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В данной дисциплине проводится изучение структурной организации и архитектуры цифровых вычислительных машин (ЦВМ),  изучение основных компонентов компьютера и принципов построения современных ЭВМ.

Освоение дисциплины предполагает  подготовку студентов к грамотному и эффективному использованию современных ЦВМ и микропроцессоров. Знание архитектуры ЦВМ и принципов построения современных компьютеров позволит студенту как пользователю в кратчайшие сроки освоить новые вычислительные средства и грамотно использовать их при решении поставленных перед ним задач.

По окончании изучения данной дисциплины студент должен

- иметь представление:

- об основных характеристиках ЭВМ;

- об ЭВМ различного назначения и области их использования;

- о принципах организации центрального процессора; об основных характеристиках микропроцессоров, используемых в ЭВМ;

- о принципах построения арифметико-логического устройства и устройства управления;

- об основных характеристиках запоминающих устройств;

-    об оперативных запоминающих устройствах, используемых в ЭВМ;

-    о внешних запоминающих устройствах;

-  об основных приемах  обеспечения взаимодействия и согласования работы      различных компонентов ЭВМ;

-    об основных интерфейсах, используемых в ЭВМ.

- знать и уметь использовать:

- принципы построения ЭВМ;

- структуру ЭВМ и ее основные компоненты;

- арифметические и логические основы ЦВМ;

- основные типы данных, используемые в ЭВМ;

- представление команд в ЭВМ;

- основные характеристики архитектуры компьютера;

- структуру центрального процессора;

- принципы организации памяти и систем ввода-вывода, используемых в ЭВМ.

Для усвоения материалов дисциплины “ Цифровые вычислительные машины”  студент должен быть подготовлен по следующим курсам: "Информатика",  "Компьютерные технологии в приборостроении", "Электроника и микропроцессорная техника”, "Высшая математика".

В процессе изучения курса студент должен выполнить  контрольную работу.

Вид контроля: экзамен.

- ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Введение

Краткая характеристика дисциплины.  Общая характеристика ЦВМ.  Эволюция в мире компьютеров. Понятие о структурной организации и архитектуре компьютерных систем. Общая структура и функции компьютера. Принцип программного управления фон Неймана. Машина фон Неймана. Классификация ЭВМ. Основные характеристики ЭВМ.

Время, отводимое на самостоятельную работу студента: 4 часа.

2.2. Арифметические основы построения ЦВМ

Понятие системы счисления. Позиционные системы счисления. Основание системы счисления. Системы счисления, применяемые в ЭВМ. Представление чисел в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Правила перевода чисел из одной системы счисления в другую.

Время, отводимое на самостоятельную работу студента: 6 часов.

2.3. Логические основы построения ЦВМ

Булева алгебра. Понятие высказывания и логической переменной. Логическая функция. Элементарные логические функции.  Способы представления логических функций. Функционально полная система логических функций. Основные законы булевой алгебры. Понятие комбинационной схемы.

Время, отводимое на самостоятельную работу студента: 6 часов.

2.4. Компьютерная арифметика

Арифметико-логическое устройство (АЛУ). Представление данных в ЭВМ. Целые числа без знака.  Прямой, обратный и дополнительный коды.  Представление целых чисел со знаком в дополнительном коде. Арифметические операции с целыми числами.  Определение наличия переполнения при выполнении операций в дополнительном коде. Представление в ЭВМ вещественных чисел. Числа в формате с фиксированной точкой. Представление чисел в формате с плавающей точкой. Стандарт IEEE формата с плавающей точкой. Арифметические операции  в формате с плавающей точкой. Представление символьной информации в ЭВМ.

Время, отводимое на самостоятельную работу студента: 22 часа.

2.5. Центральный процессор

Структура и функции центрального процессора. АЛУ. Устройство управления (УУ). Процессор как композиция операционного автомата (ОА) и управляющего автомата (УА). Состав и функции ОА. Принцип микропрограммного управления. Микрооперация, микрокоманда, микропрограмма. УА на основе жесткой логики. УА на основе программируемой логики. Сравнение способов построения УА. Организация набора регистров. Программно доступные регистры. Регистры управления и состояния.

Время, отводимое на самостоятельную работу студента: 16 часов.

2.6. Архитектура ЭВМ

Формат машинной команды. Формат команды для ЭВМ семейства VAX11. Длина команды. Распределение полей в команде. Команды переменной длины. Система команд. Машинные операции. Классификация машинных операций. Способы адресации. Адресация в ЭВМ семейства VAX11. Цикл обработки команды. Конвейерная обработка команд.  Обработка команд перехода. Основные структуры процессоров. Структуры процессоров: с регистром-аккумулятором,  с регистрами общего назначения и структура, ориентированная на использование стековой памяти.

Время, отводимое на самостоятельную работу студента: 16 часов.

2.7.  Память  ЭВМ

Многоуровневая организация памяти в ЭВМ. Основные характеристики запоминающих устройств (ЗУ). Классификация ЗУ. Полупроводниковая оперативная память: конструкция и структурная организация. КЭШ-память. Внешние ЗУ.

Время, отводимое на самостоятельную работу студента: 6 часов.

2.8    Организация систем ввода-вывода ЭВМ

Модули ввода-вывода. Программный ввод-вывод. Прерывания. Ввод-вывод по прерыванию. Прямой доступ к памяти. Внешние интерфейсы SCSI и Fireware.

Время, отводимое на самостоятельную работу студента: 5 часов.

ЛИТЕРАТУРА

## Основная  литература

1.   Столлингс У.  Структурная организация и архитектура компьютерных систем, 5-е изд.. Пер. с англ. - М.: Издательский дом “Вильямс”,  2002. - 896 с.

2.  Жмакин А.П. Архитектура ЭВМ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 320с.: ил.

3.  Цилькер Б.С., Орлов С.А.  Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2006.  – 668с.: ил.

4.  Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы. – М.: Радио и связь, 2000. – 336с.

5.   Марковский С.Г., Яковлев А.В., .Янкелевич А.А.  Архитектура цифровых управляющих

ЭВМ. Электронное   методическое пособие. СПГААП. 1996.

## Дополнительная литература

6.   Танненбаум Э. Архитектура компьютера. 4-е изд. – СПб:  Питер,  2005.- 699с.: ил.

7. Организация ЭВМ. 5-е изд./ К.Хамахер, З.Вранешич, С.Заки. – СПб: Питер; Киев:  Издательская группа BHV, 2003. – 848 с.: ил.

8.  Максимов Н.В.,  Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 512с.: ил.

9.  Бройдо В.Л., Ильина О.П. Архитектура ЭВМ и систем: Учебник для вузов. – Спб.: Питер, 2006. – 718с.: ил.

10. Е.Андреева, И.Фалина  Системы счисления и компьютерная арифметика, М., Бином. Лаборатория знаний, 2004 г. – 254 с.: ил.

11.  Пятибратов А.П. и др. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2001 – 512с.

12.  Кэпс Ч., Стаффорд Р.  VAX:  программирование  на языке    ассемблера и архитектура:       Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1991. – 416с.

13.  Остапенко Г.П. , Толмачева Н.А., Горский В.Е.    Макроассемблер   для  СМ-1700. – М.:

Финансы и статистика,      1990.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА И КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

При изучении раздела 2.1 следует использовать [1, 2, 3, 6, 7, 9, 11].

Вопросы для самопроверки к разделу 2.1 программы

- В чем основное отличие архитектуры компьютерной системы от структурной организации?

- По каким признакам выделяют поколения вычислительных машин?

- Какая идея, предложенная фон Нейманом, стала определяющей при построении ЭВМ?

- Чем отличается гарвардская архитектура от принстонской?

- В чем состоит главное отличие специализированных ЭВМ от универсальных ЭВМ?

- Как оценить производительность ЭВМ?

Для изучения раздела 2.2   рекомендуется использовать [1, с.408-413]. При изучении данного раздела можно также пользоваться [10].

Вопросы для самопроверки к разделу 2.2 программы

1.  Почему в вычислительной технике используют позиционные системы счисления?

2.  С какой целью используется шестнадцатеричная система счисления?

3.  Почему в ЭВМ принято использовать двоичную систему счисления?

4.  Как перевести число из десятичной системы  в систему с основанием  5?

5.  Как перевести число из системы с основанием  3  в десятичную систему?

Для изучения раздела 2.3   следует использовать [1, с.811-820],  [2, с.33-47] и [4, с.4-21, 34-70]. При изучении данного раздела можно также использовать [6].

Вопросы для самопроверки к разделу 2.3 программы

1.  Является ли логический элемент ИЛИ комбинационной схемой?

2.   Покажите, как можно воплотить функцию И, используя два элемента И-НЕ.

3.  Существует 4 булевы функции от одной переменной и 16 функций  от двух переменных. Сколько существует функций от трех переменных? А от n переменных?

4.    Каким условиям отвечает функционально-полный базис?

5.    Какую форму булевой функции можно считать минимальной?

6.    С какой целью проводят минимизацию булевых функций?

При изучении раздела 2.4   рекомендуется использовать [1, с.357-372, 385-392], [2, с.48-87] и  [3, с.64-83]. При изучении данного раздела можно также использовать [7,9,10].

Вопросы для самопроверки к разделу 2.4 программы

- Какие  преимущества дополнительного кода обусловили его преимущественное использование для представления отрицательных чисел в современных ЭВМ?

- Как перевести число из прямого в дополнительный код?

- Как определить наличие переполнения при выполнении операции сложения целых чисел без знака?

- Как определить наличие переполнения при выполнении операции сложения целых чисел со знаком?

- Какую позицию запятой в формате с фиксированной запятой можно считать общепринятой?

- В чем принципиальное отличие форматов представления чисел с фиксированной и плавающей запятой?

- Почему в формате с плавающей запятой при записи чисел используют смещенный порядок?

- Что дает использование скрытого бита мантиссы?

- От чего зависит точность и диапазон представления чисел в формате с плавающей запятой?

- Какие кодировки используют для представления символов в ЭВМ?

При изучении раздела 2.5   можно  использовать главу 14 и 15 из [1], главу 4 из [2], главу 6 из [3] и [3,с.327-337], а также [7,8,9,11]. В процессе изучения раздела особое внимание обратите на принципиальные отличия автомата с жесткой логикой от автомата с программируемой логикой.

Вопросы для самопроверки к разделу 2.5 программы

- В чем основное отличие арифметических операций от логических?

- С какой целью в АЛУ помимо результата формируются признаки?

- Какая основная функция операционного автомата в процессоре?

- Охарактеризуйте основные функции устройства управления.

- Перечислите достоинства и недостатки УА с жесткой логикой.

- Какие дополнительные поля появляются в микрокоманде для автомата с программируемой логикой?

- Чем отличается горизонтальное кодирование микрокоманд от вертикального?

- Какой из способов реализации микропрограммных автоматов обладает наивысшим быстродействием и почему?

Для изучения раздела 2.6   рекомендуется использовать [1, с.416-447, 480-506,515-547],  главу 2 из [2], главу 2 из [3] и [3, с.413-445],  а также - [7,9]. Особое внимание следует обратить на представление данных и команд в ЦВМ, способы формирования исполнительного адреса операнда (способы адресации) и основные этапы алгоритма выполнения команды в процессоре. В качестве примера конкретной архитектуры микропроцессора можно рекомендовать ознакомиться с микропроцессором ЭВМ VAX-11 [5, 12] или отечественным аналогом этого микропроцессора СМ-1700 [13].

Вопросы для самопроверки к разделу 2.6 программы

- Наличие какого поля в формате команды является обязательным?

2.   Могут ли в команде отсутствовать адресные поля?  Приведите пример.

3.   В чем отличие арифметического сдвига от логического? Приведите пример.

4.   Как организуются условные переходы в программе?

5.  Каково основное назначение подпрограммы?

6.  Где сохраняется адрес возврата в основную программу при вызове подпрограммы?

7.  Назовите главное достоинство и главный недостаток прямой регистровой адресации.

8.  В каких случаях удобно использовать непосредственную адресацию?

9.   Какие регистры в микропроцессоре являются программно доступными, а какие нет?

10. Что подразумевает предварительная выборка команд?

11. Какие особенности аккумуляторной архитектуры можно считать ее достоинствами и недостатками?

12. Какие доводы можно привести за и против увеличения числа регистров общего назначения в ЭВМ с регистровой архитектурой?

13. Перечислите возможные конфликты в конвейере команд.

14. Назовите возможные способы решения проблемы условного перехода при организации конвейера.

Для изучения раздела 2.7   рекомендуется использовать  главы 4 и 5 из [1], главу 5 из [2] и главу 5 из [3],   а также -   [6-9,11].

Вопросы для самопроверки к разделу 2.7 программы

- Какие операции определяют понятие “обращение к ЗУ”?

- Какие единицы измерения используются для указания емкости запоминающих устройств?

- Перечислите основные характеристики запоминающих устройств?

- Что понимают под многоуровневой (иерархической) организацией памяти в ЭВМ?

- Что в иерархической системе памяти определяют термины “промах” и “попадание”?

- С какой целью в ЭВМ используют кэш-память?

- Какие способы организации кэш-памяти вы знаете?

- Какие запоминающие устройства сохраняют информацию при отключении питания?

- Чем обусловлена необходимость регенерации содержимого динамических ОЗУ?

- Охарактеризуйте основные сферы применения статических и динамических ОЗУ.

- Чем объясняется тенденция размещения стека в области старших адресов основной памяти?

- Какая информация хранится в указателе стека?

При изучении раздела 2.8   можно использовать главу 6 из [1] и главу 8 из [3],  а также [6, 7].

Вопросы для самопроверки к разделу 2.8 программы

- Почему периферийные устройства нельзя напрямую подключить к процессору?

- Что такое программно-управляемый обмен?

- Какие основные шины использует процессор для организации обмена с другими устройствами?

- В каких случаях целесообразно использовать обмен по прерываниям?

- Приведите классификацию прерываний?

- Какую информацию необходимо сохранить процессору перед вызовом подпрограммы обработки прерывания?

- Какое основное преимущество имеет обмен в режиме прямого доступа к памяти?

- Какую информацию необходимо записать в контроллер прямого доступа к памяти    для организации обмена?

4.  КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

# Представление числовых данных в ЦВМ

Контрольное задание выдается каждому студенту индивидуально. Исходные данные для выполнения задания выбираются по двум последним цифрам шифра (номера зачетной книжки) из таблицы.1. По предпоследней цифре выбирается число A1, а по последней – A2.

Задание

- Из двух десятичных чисел (таблица 1)  сформировать десятичное число W = A1, A2 (A1 – целая часть числа W, A2 – его дробная часть).

- Перевести число W из десятичной системы счисления в системы с основаниями 2, 8 и 16.  При переводе дробной части числа задается следующая точность представления:

- для двоичной системы – 6 разрядов после запятой;

- для восьмеричной и шестнадцатеричной систем – 2 разряда после запятой (округление не использовать).

Правильность полученных результатов проверить обратным переводом чисел в десятичную систему счисления.

- Представить числа +A1, +A2, -A1, -A2  в формате целого числа со знаком, представленного в дополнительном коде (формат с фиксированной запятой) в  системах с основаниями 2, 8 и 16.

- Выполнить в указанных системах счисления и заданном формате следующие операции: A1 + A2,  (-A1) + A2,  A1 – A2 ,  (-A1) – A2.  Убедиться, что вычисления в различных системах счисления дают одинаковый результат (путем перевода всех полученных результатов в десятичную систему).

- Проверить полученные результаты на наличие арифметического переполнения.

Таблица 1

| Предпослед-няя цифра шифра | Число A1 в десятичной системе счисления | Последняя цифра шифра | Число A2 в десятичной системе счисления |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 96 | 0 | 31 |
| 1 | 102 | 1 | 18 |
| 2 | 68 | 2 | 45 |
| 3 | 87 | 3 | 35 |
| 4 | 77 | 4 | 41 |
| 5 | 65 | 5 | 50 |
| 6 | 99 | 6 | 21 |
| 7 | 72 | 7 | 53 |
| 8 | 106 | 8 | 14 |
| 9 | 111 | 9 | 16 |

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Системы счисления

Система счисления – это способ записи чисел с помощью заданного набора символов (цифр).

Существуют непозиционные и позиционные системы счисления.

В непозиционных системах вес цифры не зависит от ее позиции в записи числа. Так в римской системе счисления в числе XXI (двадцать один)  вес цифры  X в каждой позиции равен десяти.

В позиционных системах счисления вес каждой цифры меняется в зависимости от ее позиции в записи числа. Например, если рассмотреть три числа в десятичной системе счисления: 197, 719 и 971 то цифра 1 в первом числе стоит на позиции сотен, во втором - на позиции десятков, а в третьем - на позиции единиц. Любая позиционная система характеризуется своим основанием.

Основание позиционной системы счисления – это количество различных символов, которые используются в этой системе для изображения цифр. В десятичной системе счисления основание равно 10, так как в ней используются десять цифр от 0 до 9.

Любое число в позиционной системе счисления можно представить в виде разложения по степеням основания:

A = an-1qn-1  +  an-2qn-2  +  …  +  a1q1  +  a0q0  +  a-1q-1  +  a-2q-2  +  … ,                            (1)

где  q – основание системы счисления, а ai – цифра в системе счисления с основанием q.

В записи (1) слагаемые с положительными степенями образуют целую часть числа, а с отрицательными – дробную.

На практике обычно применяют сокращенную форму записи числа:

A = an-1 an-2 … a1 a0 a-1 a-2 …   .                                                                                         (2)

Здесь и далее, основание системы счисления, в которой представлено число, будем указывать в скобках, после записи числа и выделять жирным шрифтом.

Например, в десятичной системе счисления   123,65 (10) = 1 x 102  + 2  x 101 + 3 x 100  +

+  6 x 10-1 +  5 x 10-2.

Перечислим системы счисления, которые необходимо знать для работы с ЭВМ:

- десятичная (система, с которой работает человек);

- двоичная (система, в которой работает ЭВМ) ;

- восьмеричная система;

- шестнадцатеричная система.

Что касается восьмеричной и шестнадцатеричной систем, то они используются с целью компактной записи двоичных чисел. Так как 8 = 23, а 16 = 24, то это означает, что одна восьмеричная цифра заменяет три двоичных, а одна шестнадцатеричная – четыре.

В двоичной системе используются только две цифры: 0 и 1.

В восьмеричной системе используются восемь цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

В  шестнадцатеричной системе   для первых  чисел от ноля до девяти используются цифры: 0, 1, 2, …, 9, а для следующих чисел (от десяти до пятнадцати) используются символы: A – десять, B – одиннадцать,  C – двенадцать,  D – тринадцать, E – четырнадцать,  F – пятнадцать.

В таблице 2 приведены первые шестнадцать чисел в разных системах счисления.

Таблица 2 -  Числа от 0 до 15 в различных системах счисления

| (10) | (2) | (8) | (16) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 0 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 | 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F |

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что чем больше основание системы, тем  меньшим числом символов можно представить число в этой системе.

При таком разнообразии используемых в вычислительной технике систем возникает необходимость в умении переводить числа из одной системы счисления в другие.

Перевод чисел из одной системы счисления в другую

Перевод чисел из восьмеричной и шестнадцатеричной систем в двоичную и обратно

Для перевода чисел из восьмеричной и шестнадцатеричной систем в двоичную необходимо:

- двигаясь от запятой влево и вправо заменить каждую цифру эквивалентной ей двоичной триадой (тройкой цифр – для восьмеричной системы) или тетрадой (четверкой цифр – для шестнадцатеричной системы);

- удалить из записи числа незначащие нули.

Переведем число 251,34 (8) в двоичную систему.

2        5      1     ,    3       4

010    101   001  ,   011   100   = 10101001,0111 (2).

Аналогично, но разбивая число на тетрады, переведем  7A,B2  в двоичную систему:

7         A     ,        B         2

0111   1010    ,    1011    0010  =  1111010,1011001 (2).

Для перевода числа из двоичной системы в восьмеричную и шестнадцатеричную системы необходимо:

- двигаясь от запятой влево и вправо разбить число на группы по три или четыре цифры, при необходимости добавляя незначащие нули;

- заменить каждую группу одной восьмеричной или шестнадцатеричной цифрой.

Переведем число 1010111,10111 (2) в восьмеричную и шестнадцатеричную системы:

001  010  111 , 101  110        =   127, 56 (8),

0101  0111     , 1011   1000   =   57, B8 (16).

Перевод чисел в десятичную систему

Для перевода  числа из системы счисления с основанием q  в десятичную систему необходимо разложить число по степеням основания q, используя (1).

Примеры.  10111,11 (2) = 1 x 24  + 1 x 22    +  1  x 21 + 1 x 20  + 1 x 2-1 + 1 x 2-2 =  23,75 (10).

174,2 (8) = 1 x 82  + 7 x 81 + 4 x 80  + 2 x 8-1 =  124,25 (10).

B5,8 (16) = 11 x 161  +  5 x 160  + 8 x 16-1     =  181,5 (10).

Перевод чисел из десятичной системы в другие

Для перевода чисел, состоящих из целой и дробной частей, из десятичной системы в другие системы,  существуют два правила: одно – для перевода целой части числа, а другое – для дробной части.

Для перевода десятичного целого числа в систему с основанием q его надо последовательно делить на основание q (по правилам десятичной системы)  до тех пор, пока очередное частное не будет  меньше q.  Число в системе с основанием q записывается в виде упорядоченной последовательности остатков от деления в порядке, обратном их получению, причем старшей цифрой числа будет последнее частное.

Пример.  Переведем число 67 из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы.

67     2                                                67       8                              67    16

66        33      2                                   64          8         8                64      4

1         32       16       2                        3           8         1                 3

1        16         8         2                        0

0          8          4         2

0          4          2         2

0          2         1

0

В результате вычислений мы получили представление числа 67(10) в других системах счисления:

67(10) = 1000011(2) = 103(8) = 43(16).

Альтернативный способ перевода основан на использовании следующего правила:

qk = 1   000 … 00

k нулей.   Например,  103 = 1 000.

Выпишем несколько первых степеней двойки, восьми и шестнадцати:

21 = 2,      81 = 8.               161 = 16.

22 = 4,      82 = 64.             162 = 256.

23 = 8,      83 = 512.

24 = 16,

25 = 32,

26 =64,

27 = 128,

28 =256,

29 = 512,

210 = 1024.

Пример.  Переведем число 153 из десятичной системы в двоичную систему. Представим число 153 как сумму чисел, представляющих собой степени числа два:

153(10)  = 128 + 16 + 8 + 1  =  27   +    24   +  23  +  20   =    10011001(2).

При переводе десятичной правильной дроби в систему с основанием q необходимо последовательно умножать эту дробь на основание  q (по правилам десятичной системы), отделяя после каждого умножения целую часть произведения.  Число в системе с основанием q записывается в виде упорядоченной последовательности целых частей произведений, в порядке их получения.

Число произведений определяется точностью перевода, т.е. сколько цифр после запятой надо иметь в новой системе счисления. Если необходимо иметь k цифр после запятой, то для получения результата без округления необходимо выполнить k умножений. Если необходимо получить результат с округлением, то умножение выполняют  k+1 раз и далее производят округление по половине основания, используя последнюю полученную цифру.

Пример.  Перевести число 0,453 из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную. Точность перевода – три цифры после запятой.

0,453              0,453              0,453

2                     8                   16

0,906               3,624             7,248

2                      8                  16

1,812               4,992             3,968

2                      8                  16

1,624               7,936           15,488

2                      8                  16

1,248               7,488             7,808

Четвертое умножение выполнено с целью округления результата перевода.

В результате вычислений мы получили представление числа 0,453(10) в других системах счисления:

- без округления - 0,453(10) = 0,011(2) = 0,347(8) = 0,73F(16);

- с округлением - 0,453(10) = 0,100(2) = 0,35(8)   = 0,74(16) (добавлена 1 к предыдущему разряду).

Представление целых чисел в ЭВМ

Форматом числа называется представление числа в разрядной сетке ЭВМ.

Целые числа в ЭВМ представляются в двух форматах:

- целое без знака;

- целое со знаком.

Диапазон представления целых чисел в формате целое без знака изменяется от 0 до

2n – 1, где n – длина разрядной сетки.

В целых числах со знаком старший  разряд числа отводится под знак.

n-1     n-2   …    0

Если число положительное, то в знаковый разряд записывается 1, в противном случае записывается 0.

Представление целых чисел в ЭВМ

Для представления целых чисел со знаком в ЭВМ используют прямой, обратный и дополнительный коды. При этом положительные числа во всех кодах представляются одинаково. Для дальнейшего изложения будем считать, что n = 4. В этом случае, существует 16 различных двоичных комбинаций, представленных в таблице 2.  В таблице 3  эти комбинации рассмотрены для знакового представления чисел.  Старший знаковый разряд выделен в таблице жирным шрифтом.

Прямой код числа формируется по следующему правилу: в знаковый разряд записывается знак числа, а в цифровые разряды – модуль числа.  Несмотря на то, что данный код является наиболее простым и наглядным в нем нельзя выполнять операцию сложения отрицательных чисел или чисел с разным знаком. Например, сложение чисел +7 и -6 в прямом коде дает неверный результат:

0111     (+7)

+  1110     (-6)

0101    (+5).  Следовательно, надо переходить к другим кодам, а именно, к обратному и дополнительному кодам.

Для перевода  отрицательного числа из прямого в обратный код   необходимо  в знаковый разряд числа записать 1, а в цифровой части числа инвертировать все разряды (заменить 0 на 1, а 1 на 0). Выполним предыдущую операцию сложения чисел в обратном коде:

0111     (+7)

+   1001     (-6)

1  0000

+

0001      (+1).

Результат сложения – правильный, однако при сложении чисел в обратном коде единицу переноса из знакового разряда надо прибавлять к младшему разряду полученной суммы, а это лишняя машинная операция.

Таблица 3 -  Представление чисел от -7 до +7  в машинных кодах

| (10) | Прямой код | Обратный код | Дополнительный код |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 | 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 | 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1111 1110 1101 1100 1011 1010 1001 1000 | 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 0000 1111 1110 1101 1100 1011 1010 1001 |

Для перевода  отрицательного числа из прямого в дополнительный код  необходимо  в знаковый разряд числа записать 1, в цифровой части числа инвертировать все разряды, после чего к младшему разряду результата добавить 1. Выполним операцию сложения чисел +7 и -6  в дополнительном  коде:

0111     (+7)

+   1010     (-6)

1 0001    (+1). При сложении чисел в дополнительном коде перенос из знакового разряда не учитывается. Результат сложения – правильный - +1.

В настоящее время в подавляющем большинстве ЭВМ   для представления целых чисел со знаком используется дополнительный код. По сравнению с обратным кодом действия в дополнительном коде выполняются быстрее в силу следующих  причин:

- не надо прибавлять перенос, возникающий в знаковом разряде;

- дополнительный код – единственный код, который имеет одно изображение ноля (таблица 3), т.е. при выполнении операции перехода проверка на ноль выполняется только один раз.

Следует также отметить, что комбинация 1000, отсутствующая в таблице 3, используется в дополнительном коде для представления числа -8.

Таким образом, диапазон представления целых чисел в формате со знаком для n =  4 составит от -8 до +7, а при произвольном n -  от  -2n-1   до  2n-1 -1.

Для представления отрицательных чисел  в дополнительном коде в восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления необходимо каждую цифру в восьмеричном или шестнадцатеричном кодах заменить на взаимно обратную, после чего к младшему разряду добавить 1.

Взаимно обратными называются цифры, сумма которых равна q – 1, где q – основание системы счисления.  Для двоичной системы взаимно обратными являются цифры 0 и 1. Приведем взаимно обратные цифры для других систем счисления:

а) для восьмеричной системы:

0    1    2    3    4     5     6    7

7    6    5    4     3    2     1    0;

б) для шестнадцатеричной системы:

0    1    2    3     4    5     6     7     8    9   A   B   C   D   E   F

F    E   D    C    B   A     9     8    7    6   5    4    3    2   1    0.

Пример. A = 17(16).  Определить число –A, т.е перевести число A  в дополнительный код.

17

E8  + 1 = E9.

Переполнение при выполнении операции сложения целых чисел со знаком в ЭВМ

Переполнением называется выход результата выполнения арифметической операции из допустимого диапазона представления чисел.  В двоичной системе при выполнении операции сложения чисел со знаком переполнение может возникнуть  в двух случаях:

- если  слагаемые положительны, а их сумма – отрицательна;

- если слагаемые отрицательны,  а их сумма – положительна. При сложении чисел с разным знаком переполнение возникнуть не может.

Пример. n = 4. Диапазон представления от -8 до +7.

0111     (+7)

+   0110     (+6)

1101     (-3).   Правильный результат сложения - +13 выходит за допустимый диапазон представления чисел, и поэтому фиксируется арифметическое переполнение.

6. ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Выполнение задания рассмотрим на конкретном примере, предположив, что предпоследней цифре шифра соответствует число A1 = 90 (10), а последней – число A2 = 33 (10).

Для выполнения задания необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- Cформировать число W в десятичной системе.  W = 90,33 (10).

- Для перевода числа W в другие системы необходимо воспользоваться отдельно правилами перевода целой и дробной части числа (число A1 – целое, а число A2 – дробное).

  - Перевод в двоичную систему.

а) целой части                                                                   б) дробной части

90      2                                                                                                     0,33

90        45     2                                                                                               2

0         44         22      2                                                                            0,66

1        22         11      2                                                                    2

0         10          5        2                                                 1,32

1          4            2        2                                        2

1           2           1                                0,64

0                                                  2

1,28

2

0,56

2

1,12

W =1011010,010101 (2).   Проверим правильность перевода:

+

(10).

  - Перевод в восьмеричную систему.

а) целой части                                                                   б) дробной части

90      8                                                                                        0,33

88        11       8                                                                                8

2          8          1                                                                        2,64

3                                                                                         8

5,12

W =132,25 (8).   Проверим правильность перевода:

(10).

  - Перевод в шестнадцатеричную систему.

а) целой части                                                                   б) дробной части

90      16                                                                                        0,33

80        5                                                                                           16

10                                                                                                  5,28

16

4,48

W =5A,54 (16).  Проверим правильность перевода:

(10).

Заметим, что дробная часть исходного числа и дробная часть,  получаемая при переводе в десятичную систему из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной систем отличается на 0,001875, что обусловлено заданной точностью перевода.

Поскольку двоичная система связана с восьмеричной и шестнадцатеричной специальными соотношениями (8 = 23,16 = 24),  то выполнив перевод из десятичной системы в двоичную, можно выполнить перевод в восьмеричную систему (разбивая  двоичное число на триады) и в шестнадцатеричную систему (разбивая число на тетрады).

W = 0 0 1   0 1  1  0 1  0  ,  0 1 0   1 0 1  (2)

1          3          2     ,      2          5   (8)

W =  0 1  0 1   1  0 1  0  ,  0 1 0 1    0 1 0 0  (2)

5            A       ,       5             4    (16).

- Представим числа в дополнительном коде.

3.1  Для двоичной системы

A1 = 1011010 (2).   + A1 = 0 | 1011010.

- A1 = 1 | 0100101    (инвертируем разряды)

+               1    (добавляем 1 к младшему разряду)

1 | 0100110.

Переведем целое число A2 в двоичную, восьмеричную и шестнадцатиричную  системы счисления (также как мы переводили число A1) .

A2 = 33 (10) = 100001 (2) = 41 (8) = 21 (16).

Так как число A2 меньше числа A1,  а операции над числами выполняются в фиксированном формате, то в качестве базового выбираем формат, имеющий число разрядов, необходимое для представления числа A1, а в старшую часть числа A2 для выравнивания добавляем незначащие нули, если это необходимо.

A2 = 0100001 (2).   + A2 = 0 | 0100001.

- A2 = 1 | 1011110    (инвертируем разряды)

+               1    (добавляем 1 к младшему разряду)

1 | 1011111.

В этом примере для представления чисел в двоичной системе счисления требуется 8 двоичных разрядов, включая знаковый разряд, т.е. можно сказать, что используется формат байта.

Следовательно, в восьмеричной системе для представления чисел потребуется три разряда, а в шестнадцатеричной – два.

3.2   Для восьмеричной системы:

A1 = 132 (8).   + A1 =   132.

- A1 =  645    (заменяем цифры на взаимно обратные)

+  1     (добавляем 1 к младшему разряду)

646.

A2 = 41 (8).     + A2 =    041.

- A2 =    736    (заменяем цифры на взаимно обратные)

+     1    (добавляем 1 к младшему разряду)

737.

3.3    Для шестнадцатиричной системы:

A1 = 5A (16).   +A1 =  5A.

- A1 = A5    (заменяем цифры на взаимно обратные)

+  1    (добавляем 1 к младшему разряду)

A6.

A2 = 21 (16).   + A2 =  21.

- A2 =  DE    (заменяем цифры на взаимно обратные)

+  1    (добавляем 1 к младшему разряду)

DF.

- Выполним операции сложения  над числами в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах:

  - В двоичной системе:

A1 + A2    =      0 | 1011010                   -A1 – A2 = 1 | 0100110

+ 0 | 0100001                                       1 | 1011111

0 | 1111011  (2)                                 1|  0000101 (2)

A1 - A2    =      0 | 1011010                    -A1 + A2 = 1 | 0100110

+ 1 | 1011111                                       0 | 0100001

0 | 0111001  (2)                                 1|  1000111 (2) .

  - В восьмеричной системе:

A1 + A2    =       132                   -A1 – A2 =  646

+  041                                       737

173  (8)                                 605   (8)

A1 - A2    =       132                   -A1 + A2 =  646

+  737                                       041

071  (8)                                 707   (8)  .

  - В шестнадцатеричной системе:

A1 + A2    =       5A                   -A1 – A2 =  A6

+  21                                        DF

7B  (16)                               85   (16)

A1 - A2    =        5A                   -A1 + A2 =  A6

+  DF                                        21

3 9  (16)                               C7   (16) .

Заметим, что так как A1 + A2  =  - (-A1 - A2) и  A1 - A2 = - (A2 – A1), то вместо четырех действий в каждой системе можно было выполнить только два, а остальные два результата получить, используя перевод в дополнительный код. Например, для  системы с основанием 16 имеем:

A1 + A2    =      7B (16)    -A1 – A2  =  84

+   1

85 (16) .

Покажем, что  для операции A1 – A2 действия во всех системах счисления приводят к одному и тому же результату,  используя перевод в десятичную систему.

A1 – A2 = 90 – 33 = 57 (10).

A1 – A2 = 0111001 (2) = 1 +  8 + 16 + 32 = 57 (10).

A1 – A2 = 071 (8) = 1 +  56  = 57 (10).

A1 – A2 = 039 (16) = 9 + 48 = 57 (10).

- Проверим полученные результаты на наличие арифметического переполнения.

Так как в нашем примере знаковые числа представляются в формате байта, то допустимый диапазон представления чисел в десятичной системе составляет от -128  до + 127.    В  рассмотренном примере при сложении чисел арифметического переполнения не возникает

7. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

- Понятие структурной организации и архитектуры компьютерных систем.

- Общая структура и функции ЭВМ.

- Принцип программного управления. Машина фон Неймана.

- Основные характеристики ЭВМ.

- Классификация ЭВМ.

- Булева алгебра. Основные законы булевой алгебры.

- Комбинационные схемы.

- Понятие системы счисления. Представление чисел в различных системах счисления.

- Перевод целых чисел из одной системы счисления в другую.

- Перевод дробных чисел из одной системы счисления в другую.

- Представление данных в ЭВМ. Целые числа без знака.

- Представление данных в ЭВМ. Целые числа со знаком.

- Выполнение арифметических операций с целыми знаковыми числами.

- Определение наличия переполнения разрядной сетки при выполнении арифметических операций в ЭВМ.

- Представление вещественных чисел в ЭВМ.  Представление чисел в формате с фиксированной запятой.

- Представление вещественных чисел в ЭВМ.  Представление чисел в формате с плавающей запятой. Стандарт IEEE 754.

- Выполнение арифметических операций в формате с плавающей точкой.

- Представление символьной  информации в ЭВМ.

- Центральный процессор как композиция операционного и управляющего автомата.

- Операционный автомат. Функции и состав операционного автомата.

- Управляющий автомат. Принцип микропрограммного управления.

- Управляющий автомат на основе жесткой логики.

- Управляющий автомат на основе программируемой логики.

- Сравнение управляющих автоматов на основе жесткой и программируемой логики.

- Организация системы команд процессора. Форматы команд.

- Машинные операции. Классификация.

- Способы адресации. Организация памяти в ЭВМ.

- Способы адресации, использующие регистры общего назначения.

- Способы адресации с использованием счетчика команд.

- Алгоритм выполнения двухадресной команды в процессоре.

- Конвейерная обработка команд.

- Структуры процессоров с регистром-аккумулятором.

- Структуры процессоров с регистрами общего назначения.

- Структуры процессоров, ориентированные на использование стековой памяти.

- Характеристики запоминающих устройств.

- Классификация запоминающих устройств.

- Кэш-память. Назначение и принцип работы.

- Кэш-память. Прямая функция отображения строк кэша.

- Классификация периферийных устройств.

- Программируемый ввод-вывод.

- Ввод-вывод по прерыванию.

- Прямой доступ к памяти.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Цели и общая характеристика учебной дисциплины  ..................................   3

- Программа учебной дисциплины  ..................................................................   4

- Методические указания по изучению курса и контрольные вопросы  ......   6

- Контрольное задание   .....................................................................................  10

- Методические указания по выполнению контрольного задания    ….........  11

- Пример выполнения контрольного задания    …...........................................  19

- Примерный перечень экзаменационных вопросов .......................................  23

# Text boxes

знак