ЗАДАНИЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ Задание №1 Перевести числа из 10-ой системы счисления в 2-ую, 8-ую, 16-ую. Выбрать два числа в соответствии с вариантом по таблице №1. Преобразования провести делением и умножением в столбик. При преобразовании дробной части ограничиться 5 знаками после запятой в двоичной системе. Привести промежуточные результаты вычисления, и результаты проверки в каждом из заданий (см. примеры)! Пример: перевести число 124.610 Сначала переведем целую часть: 12410= 11111002= 1*64+1*32+1*16+1*8+1*4=12410 Переведем дробную часть: 0.6 2 1.2 2 0.4 2 0.8 1.6 2 1.2 Проверка: 0.610 = 0.100112= 1*(1/2)+ 0*(1/4)+0*(1/8)+1*(1/16)+1*(1/32) = 0.5+(1/16)+(1/32)= 0.5937510 Результат: 124.610= 1111100.100112 Переведем число 124.610в 8-ю систему. Разобьемдвоичное число, соответствующее 124.610на триады: 001 111 100 . 100 110 1 7 4 . 4 6 Переведем каждую триаду в 8-ю цифру. Проверка: 174.468= 1*64+7*8+4*1+4*(1/8)+6*(1/64) = 124.5937510 Результат: 124.610 = 174.468 Переведем число 124.610в 16-ю систему. Разобьем двоичное число, соответствующее 124.610на тетрады: 0111 1100 . 1001 1000 Переведем каждую тетраду в 16-ю цифру. 7 А . 9 8 Проверка: 7А.98 = 7*16+12*1+9*(1/16)+8*(1/256) = 124.5937510 Результат: 124.610 = 7А.9816 Задание №2 Перевести число из 8-ойсистемы счисления в 10-ую, 2-ую, 16-ую. Выбрать число в соответствии с вариантом по таблице №2. Пример: перевести число 64.58 Запишем исходное число в виде триад: 6 4 . 5 110 100 . 1012. Проверка: 110100.1012= 1*32+1*16+0*8+1*4+0*2+0*1+1*(1/2)+0*(1/4)+1*(1/8) = 52.62510 64.58= 6*8+4*1+5*(1/8) = 52.62510 Разобьемдвоичное число, соответствующее 64.58 на тетрады: Переведем каждую тетраду в 16-ю цифру. 0011 0100 . 1010 3 4 . А Проверка: 34.А16= 3*16+4*1+10*(1/16) = 52.62510 Результат: 64.58 = 52.62510= 110100.1012 = 34.А16 Задание №3 Перевестичисло из 16-ой системы счисления в 10-ую, 2-ую, 8-ую. Выбрать число в соответствии с вариантом по таблице №3. Пример: перевести число А5.516 Запишем исходное число в виде тетрад: А 5 . 5 1010 0101 . 0101 Проверка: 10100101.01012= 1*128+0*64+1*32+0*16+0*8+1*4+0*2+1*1+0*(1/2)+1*(1/4)+0*(1/8)+1*(1/16) = 165.312510 А5.516= 10*16+5*1+5*(1/16) = 165.312510 Разобьемдвоичное число, соответствующее А5.516на триады: Переведем каждую триаду в 8-ю цифру 010 100 101 . 010 100 2 4 5 . 2 4 Проверка: 245.248 = 2*64+4*8+5*1+2*(1/8)+4*(1/64) = 165.312510 Результат: А5.516 = 10100101.01012 = 245.248= 165.312510 Задание №4 Перевести число из 2-ой системы счисления в 10-ую, 8-ую, 16-ую Выбрать число в соответствии с вариантом по таблице №4. Пример:Перевести число1101002 1101002= 1*32+1*16+0*8+1*4+0*2+0*1 = 5210 Запишем исходное число в виде триад: Переведем каждую триаду в 8-ю цифру. 110 100 6 4 Проверка: 648 = 6*8+4*1 = 5210 Запишем исходное число в виде тетрад: Переведем каждую тетраду в 16-ю цифру 0011 0100 3 4 Проверка: 3416= 3*16+4*1= 5210 Результат: 1101002=5210 =648=3416 Задание №5 Выполнить арифметическую операцию над двоичными числами. Выбрать числа в соответствии с вариантом по таблице №5. Результат привести в соответствии с примером. Пример: Найти сумму двух чисел 10101112+ 10111012 Задание№6 По таблице истинности составить логическое уравнение на основе СДНФ (совершенной дизъюнктивнойнормальной формы). По полученному уравнению составить схему устройства, выполняющего соответствующую функцию. Вариант таблицы истинности выбрать в соответствии с предпоследней цифрой кода студента (приложение 1). Пример: Таблица истинности X1 X2 X3 Y 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 Логическая функция СДНФ Схема устройства Задание №7 Разработать структурную схему счетчика с заданным модулем счета М. Основой счетчика может быть двоичный счетчик на счетных Т-триггерах. Модуль счета выбрать в соответствии с таблицей 6. Пример: Разработать структурную схему счетчика с модулем счета М=10. Для этого потребуется четырехразрядный двоичный счетчик. Счетчик состоит из четырех счетных Т-триггеров. При появлении на выходах счетчика кода 1010 на выходе логического элемента «И» появится логическая 1, которая установит RS-триггер в единичное состояние. Сигнал с выхода триггера подается на входы сброса Rсчетных триггеров и сбрасывает их в 0. Таким образом, число на выходах Q1,Q2,Q3,Q4 не сможет превышать код 1010 (что соответствует числу 1010 в десятичной системе счисления). Таблица №1 Последняя цифра кода студента 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Первое число 61.2810 15.7510 231.610 115.710 33.9210 31.6210 21.6310 28.4510 145.410 43.7410 Второе число 187.410 121.610 51.2610 48.1710 122.310 143.510 171.610 135.410 27.5610 213.510 Таблица №2 Последняя цифра кода студента 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Число 65.78 37.68 63.58 23.68 65.38 44.28 57.38 67.38 17.78 74.38 Таблица №3 Последняя цифра кода студента 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Число A5.716 1А.В16 97.С16 3D.516 B2.816 8F.416 3E.316 62.A16 45.E16 3A.B16 Таблица №4 Последняя цифра кода студента Число 0 11010010112 1 1010111012 2 1110011002 3 1100110112 4 11101110012 5 10101010112 6 101001102 7 1010111002 8 10100110012 9 1110010112 Таблица №5 Последняя цифра кода студента Арифметическая операция 0 1110101102+10101012 1 1101112+ 1110012 2 11101102– 10111012 3 11101102+ 10111012 4 1110010012- 10101012 5 11101112– 111012 6 11101102+ 10111012 7 111011012– 10101012 8 10101102+ 10111012 9 1110101102– 10101012 Приложение 1 Варианты для задания №6 Вариант 0 X1 X2 X3 Y 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 Вариант 1 X1 X2 X3 Y 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 Вариант 2 X1 X2 X3 Y 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 Вариант 3 X1 X2 X3 Y 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 Вариант 4 X1 X2 X3 Y 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 Вариант 5 X1 X2 X3 Y 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 Вариант 6 X1 X2 X3 Y 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 Вариант 7 X1 X2 X3 Y 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 Вариант 8 X1 X2 X3 Y 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 Вариант 9 X1 X2 X3 Y 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 Таблица №6 Последняя цифра кода студента 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Модуль счета М 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20