Задание

Вода из точки водозабора насосом подается в бак, из которого перетекает в точку «К».

Исходные данные для соответствующего варианта приведены в таблице на странице 3.

Требуется определить:

- Те величины, которые в таблице обозначены знаком вопроса. Величины давлений определить в тех единицах, которые указаны в таблице.

- Силу давления воды на люк в стенке бака и глубину погружения точки приложения этой силы (центр давления).

- Расходы воды на всех участках водоводов (как до бака, так и после него) и режимы движения воды в них.

Примечание: при определении расхода на участках до бака считать в первом приближении, что труба работает в квадратичной зоне сопротивления

- Какова будет скорость истечения воды из отверстия расположенного в дне баке.

Исходные данные

- Исходные данные приведены в таблице.

- В таблице использованы следующие сокращения: “м. рт. ст.” – метры ртутного столба; “м. в. ст.” – метры водяного столба; “ман” – манометрическое давление; “вак” – вакуметрическое давление, “абс” – абсолютное давление.

- Считать уровень воды в баке постоянным, (то есть сколько воды поступает по водоводу 2 в бак, столько и отводится по водоводу 3).

- Плотность: воды – 1000 кг/м3, спирта – 790 кг/м3, ртути – 13600 кг/м3.

- Атмосферное давление: 0,755 м. рт. ст.

- Коэффициент кинематической вязкости воды: 1,3(10-6 м2/с

- Абсолютная эквивалентная шероховатость водоводов ((экв):

| Диаметр, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (экв , мм | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |

- При определении расходов по водоводам 4 и 5 считать, что они работают в квадратичной зоне сопротивления.

- Потери напора на местные сопротивления считать равными 20% потерь напора по длине. Потерями напора в баке и насосе принебречь.

- Коэффициент сопротивления отверстия в дне бака (отв=0,06

| Z0 , м Z1 , м Z2 , м Люк hл , м (, град (h1 , м P0 P1 Zн , м Zв , м Pв , абс, ат Pн , ман, ат Vac , вак, ат Водовод 1: Диаметр, мм / Длина, м Водовод 2: Диаметр, мм / Длина, м Водовод 3: Диаметр, мм / Длина, м Водовод 4: Диаметр, мм / Длина, м Водовод 5: Диаметр, мм / Длина, м Zк , м Pк , абс, ат hк , м | 100 ? 90 ( 0,5 м 0,3 45 ? абс 0,8 ат абс ? м.рт.ст 50 42 ? 9 0,3 65 / 15 40 / 500 200 / 300 50 / 250 25 / 150 ? 1 5 |
| --- | --- |

Схема «бака»

Схема «от точки водозабора до бака»

Схема «от бака до точки “К”»

# Text boxes

1

2

Pн

Pв

P0

Спирт

(h1

hк

Точка “К”

Zк

Pк

3

5

4

Бак

Pв

Pв

Pв

Точка водозабора

Насос

Бак

Zн

Vac

Vac

Vac

Zв

Люк

const

hл

hл

(

P1

Z2

Z0

Z1