Вычертите диаграмму состояния железо-карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую нагревания в интервале температур от 0 до 1600 С (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 5,8% С. Для заданного сплава при температуре 1250С определите: состав фаз, т.е процентное содержание углерода в фазах; количественное соотношение фаз.