Билет

Мастер должен назначить на 10 типовых операций (D1,D2,... D10)  10 из 12 рабочих (S1,S2..S12). Время, которое каждый рабочий тратит на выполнение каждой операции приведено в таблице. Определите оптимальную расстановку рабочих по операциям, при которой суммарное время на выполнение работ будет минимально, принимая во внимание, что рабочие S3,S4,S5 не могут выполнять операцию D3, а рабочий S6 не может выполнять операцию D7.

|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 28 | 24 | 32 | 23 | 25 | 33 | 30 | 24 | 39 | 29 |
| S2 | 21 | 29 | 26 | 35 | 37 | 36 | 24 | 23 | 21 | 24 |
| S3 | 28 | 24 |  | 37 | 31 | 34 | 24 | 26 | 22 | 36 |
| S4 | 35 | 35 |  | 29 | 31 | 35 | 31 | 25 | 25 | 28 |
| S5 | 31 | 27 |  | 29 | 31 | 22 | 31 | 25 | 38 | 38 |
| S6 | 39 | 36 | 28 | 35 | 39 | 26 |  | 34 | 21 | 27 |
| S7 | 33 | 23 | 23 | 26 | 28 | 31 | 27 | 26 | 36 | 27 |
| S8 | 28 | 28 | 36 | 28 | 34 | 33 | 28 | 38 | 33 | 30 |
| S9 | 25 | 31 | 34 | 29 | 37 | 26 | 33 | 37 | 26 | 28 |
| S10 | 21 | 26 | 39 | 35 | 31 | 32 | 26 | 30 | 35 | 36 |
| S11 | 23 | 31 | 28 | 22 | 29 | 34 | 30 | 28 | 38 | 39 |
| S12 | 32 | 31 | 32 | 23 | 24 | 26 | 21 | 24 | 29 | 31 |