# Контрольная работа №1

### Тема 1:    Расчет конструкции скважины

Под конструкцией скважины понимается количество обсадных колонн, спущенных в скважину, диаметр каждой колонны, глубину спуска каждой колонны, интервалы цементирования обсадных колонн, диаметр долота под каждую колонну.

Конструкцию скважины рассчитывают снизу вверх. Диаметр эксплуатационной обсадной колонны принимается в зависимости от предполагаемого дебита скважины (таблица №1). Расчет приводится для конструкции скважины (рис.1).

Рис.1

Н – направление, lн – глубина спуска направления, м,

К – кондуктор, lк – глубина спуска кондуктора, м,

Э – эксплуатационная обсадная колонна, lэ – глубина спуска эксплуатационной обсадной колонны, м.

1. По ГОСТ 53366-2009 принимается диаметр эксплуатационной обсадной колонны Дэ, и диаметр муфты на трубы, в зависимости от ожидаемого дебита (табл.1,2).

2. Определяется диаметр долота под эксплуатационную колонну:

Ддэ = Дмэ + 2δ,

где: Дмэ- диаметр муфты эксплуатационной колонны (из таблиц ),[4]

δ  - зазор между обсадными трубами и стенками скважины, мм, принимается из таблицы №2.

По ГОСТ 20692-2003 принимается диаметр долота под эксплуатационную обсадную колонну: Ддэ.

3. Определяется внутренний диаметр предыдущей колонны (кондуктора):

Двнк = Ддэ + 2Δ,

где: Δ – зазор между долотом и внутренним диаметром колонны ,

Δ=5÷7мм.

4. Определяется наружный диаметр предыдущей колонны (кондуктора):

Днк = Двнк +2Ψ,

где: Ψ – толщина стенки трубы, мм.

Наружный   диаметр кондуктора принимается по ГОСТ 53366-2009.

5. Определяется диаметр долота под кондуктор (под предыдущую колонну):

Ддк = Дмк  + 2δ,

где:  Дмк  - диаметр муфты кондуктора, мм;

δ - зазор между кондуктором и стенкой скважины, мм.

По ГОСТ 20695-2003 принимаем диаметр долота под кондуктор  Ддк  (табл.2).

6. Определяется внутренний диаметр направления, а затем наружный; потом диаметр долота под направление аналогичным способом, как для направления и кондуктора.

Результаты расчета конструкции скважины сводятся в таблицу №3.

Таблица №1

| Ожидаемый дебит скважины |
| --- |
| Нефтяной (т/сут) | Газовый(тыс.м3/сут) |
| о 40 | 40-60 | 60-120 | > 120 | До 75 | До 250 | 250-500 | > 500 |
| Дэ=114 | 1 127-141 | 141-146 | 1159-168 | Дэ= 114 | 127-168 | 146-245 | 209-273 |

Таблица №2

|  | Наружный диаметр обсадных колонн, мм |
| --- | --- |
|  | 114-127 | 1140-168 | 178-194 | 219-245 | 273-299 | 324-351 | >377 |
|  | Диаметр муфт, мм |
|  | 133; 146 | 159; 166 | 188; 216 | 245; 270 | 299; 324 | 351; 376 | 402 |
| Зазор между стенкой скважины обсадной колонной δ, мм | 7÷10 | 10÷15 | 15÷20 | 20÷25 | 25÷35 | 30÷40 | 40÷50 |

Таблица №3

| Название колонн | Диаметр обсадной колонны, мм | Диаметр муфты, мм | Диаметр до- лота под ко- лонну, мм | Глубина спуска колонны, м | Интервалы цементирова ния колонны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица №4

| № вар. | lн | lк | lэ | Qн м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 300 | 1300 | 50 |
| 2 | 50 | 350 | 1300 | 75 |
| 3 | 70 | 400 | 2000 | 100 |
| 4 | 35 | 420 | 2200 | 125 |
| 5 | 40 | 450 | 2500 | 150 |
| 6 | 55 | 500 | 2700 | 80 |
| 7 | 60 | 550 | 2900 | 40 |
| 8 | 80 | 600 | 3100 | 60 |
| 9 | 75 | 620 | 3300 | 90 |
| 10 | 65 | 650 | 3500 | 100 |