Контрольная работа по химии нефти и газа

*Вариант выбирается по списку в журнале.

**Контрольная выполняется в отдельной тетради.

(тетрадь подписывается по образцу, представленному в конце контрольных заданий)

- Напишите структурную формулу следующего соединения

| № варианта | Название соединения |
| --- | --- |
| 1 | 2,4,4 –триметилгексан |
| 2 | 2,4 –диметил-3-этилпентан |
| 3 | 2,5 диметил-3,3-диэтилгептан |
| 4 | 2,4 –диметил-3,4-диэтилгексан |
| 5 | 2,2,3-триметил -3-этилпентан |
| 6 | 2-метил-3,4,5 –триэтилгептан |
| 7 | 2,3,4 –триметил-3-этилпентан |
| 8 | 2,3,4-триметил-3,5-диэтилоктан |
| 9 | 2,2,5-триметил-3,3,4,4 –тетраэтилгексан |
| 10 | 2,5-диметил-3,5-диэтилгептан |
| 11 | 2,2,3,3,4 –пентаметилпентан |
| 12 | 2,3,4 –триметил-3,4 -диэтилгексан |
| 13 | 2,3,4-триметил-3,5-диэтилгептан |
| 14 | 2,2,4,4-тетраметил-3-этилоктан |
| 15 | 2,5-диметил-3,4,5-триэтилгептан |
| 16 | 2,4,5 –триметил-3,3- диэтилгексан |
| 17 | 2,2,4 –триметил-3,3-диэтилпентан |
| 18 | 2,4-диметил-3,5-диэтилгептан |
| 19 | 2,2-диметил-3,3,4,4 –тетраэтилгексан |
| 20 | 2,3,4,5-тетраметилгептан |
| 21 | 2,2,4,4 –тетраметил-3-этилгексан |
| 22 | 2,3,4,5,6-пентаметил-4-этилоктан |
| 23 | 2,2,3,4 –тетраметил-3-этилпентан |
| 24 | 3,3,4,5-тетраэтилгептан |
| 25 | 3,4,4-триметил-5,5-диэтилоктан |
| 26 | 2,4,5 –триметил-3-этилгексан |
| 27 | 3,4,5,6-тетраметил-4-этилнонан |
| 28 | 2,5-диметил-2,5-диэтилгептан |
| 29 | 3,4,5-триметил-3,5-диэтилоктан |
| 30 | 3,3,4,4 –тетраэтилгексан |
| 31 | 3,4,5-триметил-3,5-диэтилгептан |
| 32 | 2,3,3,4-тетраметил-3,5-диэтилоктан |
| 33 | 2,3,4 –триметил-3-этилпентан |
| 34 | 2-метил- 3,3,4,4 –тетраэтилгексан |
| 35 | 3,4,5,6-тетраметил-3-этилгептан |

- Напишите структурную формулу данного соединения

и выберите его линейный изомер из пяти предложенных ответов

| № варианта | Название соединения | Варианты ответа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2,2-диметил-4- этилгексан | 1) октан 2) декан 3) нонан 4) гептан 5) гексан |
| 2 | 2,2,3-триметилгексан | 1) октан 2) нонан 3) декан 4) гептан 5) гексан |
| 3 | 2,2,3,4-тетраметилгексан | 1) декан 2) октан 3) нонан 4) гептан 5) гексан |
| 4 | 2-метил-4-этилгептан | 1) декан 2) октан 3) нонан 4) гептан 5) гексан |
| 5 | 3,4-диэтилгексан | 2) октан 3) нонан 4) гептан 5) гексан 1) декан |
| 6 | 2,3-диметил-3- этилпентан | 1) октан 2) нонан 3) декан 4) гептан 5) гексан |
| 7 | 2-метил-3-этилпетан | 1) декан 2) нонан 3) октан 4) гептан 5) гексан |
| 8 | 2,3,4,5-тетраметилгексан | 1) октан 2) нонан 3) гептан 4) декан 5) гексан |
| 9 | 2,3,4-триметилпентан | 1) нонан 2) октан 3) декан 4) гептан 5) гексан |
| 10 | 2-метил-3-этилпентан | 1) нонан 2) декан 3) октан 4) гептан 5) гексан |
| 11 | 2,3,5-триметилгептан | 1) октан 2) нонан 3) гептан 4) гексан 5) декан |
| 12 | 2,2,3,3,4-пентаметилпентан | 1) октан 2) нонан 3) гептан 4) гексан 5) декан |
| 13 | 2,2,3,3-тетраметилбутан | 1) октан 2) нонан 3) декан 4) гептан 5) гексан |
| 14 | 3,3-диэтилпентан | 1) октан 2) декан 3) гептан 4) нонан 5) гексан |
| 15 | 3-метил-3-этилпентан | 1) нонан 2) октан 3) декан 4) гептан 5) гексан |
| 16 | 2,3-диметилгексан | 1) нонан 2) октан 3) декан 4) гептан 5) гексан |
| 17 | 2,2-диметил-4- этилгексана | 1) октан 2) нонан 3) гептан 4) декан 5) гексан |
| 18 | 2,2,3-триметилгексан | 1) октан 2) декан 3) нонан 4) гептан 5) гексан |
| 19 | 2,2,3,4-тетраметилгексан | 1) октан 2) нонан 3) декан 4) гептан 5) гексан |
| 20 | 2,3-диметил-3- этилпентан | 1) октан 2) декан 3) гептан 4) нонан 5) гексан |
| 21 | 3,4-диэтилгексан | 1) октан 2) нонан 3) гептан 4) гексан 5) декан |
| 22 | 2,3-диметил-3-этилпетан | 1) нонан 2) декан 3) октан 4) гептан 5) гексан |
| 23 | 2,3,4,5-тетраметилгексан | 1) декан 2) нонан 3) октан 4) гептан 5) гексан |
| 24 | 2-метил-4-этилгептан | 1) октан 2) нонан 3) гептан 4) декан 5) гексан |
| 25 | 2,3,3,4-тетраметилпентан | 1) октан 2) декан 3) нонан 4) гептан 5) гексан |
| 26 | 2,3-диметилгексан | 1) октан 2) декан 3) гептан 4) нонан 5) гексан |
| 27 | 2,2,3,3,4-пентаметилпентан | 1) октан 2) декан 3) нонан 4) гептан 5) гексан |
| 28 | 3,3-диэтилпентан | 1) октан 2) нонан 3) декан 4) гептан 5) гексан |
| 29 | 2,3,5-триметилгептан | 1) октан 2) нонан 3) декан 4) гептан 5) гексан |
| 30 | 3-метил-3-этилпентан | 1) нонан 2) декан 3) октан 4) гептан 5) гексан |
| 31 | 2,2,3,3-тетраметилбутан | 1) октан 2) декан 3) гептан 4) нонан 5) гексан |
| 32 | 2-метил-3-этилпетан | 1) декан 2) октан 3) нонан 4) гептан 5) гексан |
| 33 | 2-метил-3-этилпентан | 1) нонан 2) декан 3) гептан 4) октан 5) гексан |
| 34 | 2,3,4-триметилпентан | 1) нонан 2) декан 3) гептан 4) гексан 5) октан |
| 35 | 2,3,4,5-тетраметилгексан | 1) октан 2) декан 3) нонан 4) гептан 5) гексан |

- Дана относительная плотность нефти при 20ºС. По формуле Менделеева определите относительную плотность нефти при температуре t0С. Поправку γ, взять из таблицы 1.

| № варианта | , кг/м3 | t0С | № варианта | , кг/м3 | t0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 913,5 | 15 | 19 | 839,8 | 25 |
| 2 | 835,4 | 17 | 20 | 818,3 | 29 |
| 3 | 776,2 | 29 | 21 | 785,4 | 37 |
| 4 | 763,1 | 33 | 22 | 760,5 | 28 |
| 5 | 845,3 | 35 | 23 | 803,3 | 27 |
| 6 | 886,2 | 37 | 24 | 772,2 | 39 |
| 7 | 775,4 | 32 | 25 | 796,5 | 42 |
| 8 | 867,8 | 28 | 26 | 872,6 | 27 |
| 9 | 881,2 | 15 | 27 | 783,1 | 23 |
| 10 | 861,7 | 18 | 28 | 792,2 | 29 |
| 11 | 915,2 | 41 | 29 | 763,9 | 30 |
| 12 | 908,7 | 32 | 30 | 824,5 | 36 |
| 13 | 897,1 | 23 | 31 | 883,7 | 28 |
| 14 | 753,7 | 36 | 32 | 854,2 | 37 |
| 15 | 698,7 | 34 | 33 | 825,3 | 42 |
| 16 | 736,7 | 31 | 34 | 812,7 | 18 |
| 17 | 694,4 | 21 | 35 | 853,4 | 46 |
| 18 | 887,4 | 26 |  |  |  |

Таблица 1

Средние температурные поправки γ плотности на 1°С

для нефтей и нефтепродуктов

| Плотность | Поправка γ | Плотность | Поправка γ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,6900-0,6999 | 0,000910 | 0,8500-0,8599 | 0,000699 |
| 0,7000-0,7099 | 0,000897 | 0,8600-08699, | 0,000686 |
| 0,7100-0,7199 | 0,000884 | 0,8700-0,8799 | 0,000673 |
| 0,7200-0,7299 | 0,000870 | 0,8800-0,8899 | 0,000660 |
| 0,7300-0,7399 | 0,000857 | 0,8900-0,8999 | 0,000647 |
| 0,7400-0,7499 | 0,000844 | 0,9000-0,9099 | 0,000633 |
| 0,7500-0,7599 | 0,000831 | 0,9100-0,9199 | 0,000620 |
| 0,7600-0,7699 | 0,000818 | 0,9200-0,9299 | 0,000607 |
| 0,7700-0,7779 | 0,000805 | 0,9300-0,9399 | 0,000594 |
| 0,7800-0,7899 | 0,000792 | 0,9400-0,9499 | 0,000581 |
| 0,7900-0,7999 | 0,000778 | 0,9500-0,9599 | 0,000567 |
| 0,8000-0,8099 | 0,000765 | 0,9600-0,9699 | 0,000554 |
| 0,8100-0,8199 | 0,000752 | 0,9700-0,9799 | 0,000541 |
| 0,8200-0,8299 | 0,000738 | 0,9800-0,9899 | 0,000528 |
| 0,8300-0,8399 | 0,000725 | 0,9900-1,0000 | 0,000515 |
| 0,8400-0,8499 | 0,000712 |  |  |

- Вычислите динамическую вязкость нефти и текучесть, исходя из кинематической вязкости и плотности нефти.

| № варианта | v, мм2/с при 200С | , г/см3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 23,57 | 0,725 |
| 2 | 26,89 | 0,851 |
| 3 | 31,53 | 0,883 |
| 4 | 20,45 | 0,862 |
| 5 | 26,85 | 0,784 |
| 6 | 24,32 | 0,776 |
| 7 | 27,28 | 0,762 |
| 8 | 24,35 | 0,795 |
| 9 | 23,75 | 0,823 |
| 10 | 22,84 | 0,857 |
| 11 | 22,64 | 0,689 |
| 12 | 32,57 | 0,76 |
| 13 | 27,92 | 0,835 |
| 14 | 33,47 | 0,755 |
| 15 | 23,16 | 0,825 |
| 16 | 27,52 | 0,799 |
| 17 | 39,57 | 0,915 |
| 18 | 27,25 | 0,785 |
| 19 | 25,22 | 0,66 |
| 20 | 30,14 | 0,867 |
| 21 | 28,68 | 0,816 |
| 22 | 28,34 | 0,873 |
| 23 | 22,75 | 0,67 |
| 24 | 27,38 | 0,838 |
| 25 | 25,84 | 0,776 |
| 26 | 27,36 | 0,814 |
| 27 | 32,57 | 0,76 |
| 28 | 35,43 | 0,893 |
| 29 | 35,86 | 0,848 |
| 30 | 30,62 | 0,834 |
| 31 | 32,57 | 0,859 |
| 32 | 33,67 | 0,812 |
| 33 | 29,34 | 0,835 |
| 34 | 31,53 | 0,846 |
| 35 | 37,45 | 0,914 |

- Вычислите скорость седиментации (уравнение Стокса) эмульсии

типа вода в нефти, если известна относительная плотность нефти, её кинематическая вязкость и радиус мицеллы.

| № варианта | , г/см3 | v, мм2/с при 200С | r ∙10-4, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,689 | 23,57 | 5,4 |
| 2 | 0,835 | 26,89 | 3,2 |
| 3 | 0,755 | 31,53 | 7,1 |
| 4 | 0,825 | 20,45 | 2,6 |
| 5 | 0,799 | 26,85 | 3,4 |
| 6 | 0,915 | 24,32 | 4,7 |
| 7 | 0,785 | 27,28 | 2,2 |
| 8 | 0,66 | 24,35 | 4,5 |
| 9 | 0,867 | 23,75 | 7,6 |
| 10 | 0,816 | 22,84 | 6,3 |
| 11 | 0,873 | 22,64 | 11,2 |
| 12 | 0,67 | 27,92 | 5,9 |
| 13 | 0,838 | 33,47 | 4,8 |
| 14 | 0,776 | 23,16 | 12,8 |
| 15 | 0,814 | 27,52 | 8,6 |
| 16 | 0,76 | 39,57 | 10,5 |
| 17 | 0,893 | 27,25 | 6,6 |
| 18 | 0,848 | 25,22 | 10,2 |
| 19 | 0,834 | 30,14 | 12,8 |
| 20 | 0,859 | 28,68 | 9,4 |
| 21 | 0,812 | 28,34 | 8,5 |
| 22 | 0,835 | 22,75 | 11,7 |
| 23 | 0,846 | 27,38 | 12,5 |
| 24 | 0,914 | 25,84 | 14,8 |
| 25 | 0,725 | 27,36 | 13,5 |
| 26 | 0,851 | 32,57 | 8,2 |
| 27 | 0,883 | 35,43 | 6,4 |
| 28 | 0,862 | 35,86 | 5,8 |
| 29 | 0,784 | 30,62 | 10,3 |
| 30 | 0,776 | 32,57 | 8,8 |
| 31 | 0,762 | 33,67 | 12,7 |
| 32 | 0,795 | 29,34 | 5,6 |
| 33 | 0,823 | 31,53 | 7,4 |
| 34 | 0,857 | 37,45 | 2,6 |
| 35 | 0,689 | 23,57 | 5,4 |

- Рассчитайте

  - молярную массу нефти по формуле Крега.

  - среднюю теплоемкость по формуле Фортча-Уитмена

  - теплоту испарения по формуле Крега

| № варианта | Тср, 0С | , кг/м3 | № варианта | Тср, 0С | , кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 217 | 839,8 | 19 | 284 | 913,5 |
| 2 | 165 | 818,3 | 20 | 183 | 835,4 |
| 3 | 130 | 785,4 | 21 | 128 | 776,2 |
| 4 | 140 | 760,5 | 22 | 105 | 763,1 |
| 5 | 176 | 803,3 | 23 | 216 | 845,3 |
| 6 | 153 | 772,2 | 24 | 205 | 886,2 |
| 7 | 172 | 796,5 | 25 | 112 | 775,4 |
| 8 | 168 | 872,6 | 26 | 194 | 867,8 |
| 9 | 142 | 783,1 | 27 | 186 | 881,2 |
| 10 | 138 | 792,2 | 28 | 190 | 861,7 |
| 11 | 110 | 763,9 | 29 | 280 | 915,2 |
| 12 | 148 | 824,5 | 30 | 184 | 908,7 |
| 13 | 178 | 883,7 | 31 | 256 | 897,1 |
| 14 | 274 | 854,2 | 32 | 120 | 753,7 |
| 15 | 285 | 825,3 | 33 | 138 | 698,7 |
| 16 | 240 | 812,7 | 34 | 105 | 736,7 |
| 17 | 258 | 853,4 | 35 | 95 | 694,4 |
| 18 | 279 | 839,8 |  |  |  |

7. Смешали три нефтяные фракции разного объема, дана плотность и молекулярная масса каждой фракции, определите Mср смеси

| № варианта | Объем фракции | Плотность г/см3 | Молярная масса фракции г/моль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1) V1 = 320 мл 2) V 2 = 460 мл 3) V 3 = 210 мл |  | М1 = 250 М2 = 130 М3 = 95 |
| 2 | 1) V1 = 220 мл 2) V 2 = 180 мл 3) V 3 = 350 мл |  | М1 = 240 М2 = 215 М3 = 110 |
| 3 | 1) V1 = 110 мл 2) V 2 = 370 мл 3) V 3 = 230 мл |  | М1 = 120 М2 = 180 М3 = 140 |
| 4 | 1) V1 = 460 мл 2) V 2 = 810 мл 3) V 3 = 330 мл |  | М1 = 215 М2 = 350 М3 = 135 |
| 5 | 1) V1 = 310 мл 2) V 2 = 270 мл 3) V 3 = 530 мл |  | М1 = 130 М2 = 180 М3 = 350 |
| 6 | 1) V1 = 480 мл 2) V 2 = 570 мл 3) V 3 = 120 мл |  | М1 = 360 М2 = 170 М3 = 130 |
| 7 | 1) V1 = 670 мл 2) V 2 = 180 мл 3) V 3 = 360 мл |  | М1 = 240 М2 = 215 М3 = 110 |
| 8 | 1) V1 = 250 мл 2) V 2 = 770 мл 3) V 3 = 460 мл |  | М1 = 120 М2 = 180 М3 = 140 |
| 9 | 1) V1 = 140 мл 2) V 2 = 370 мл 3) V 3 = 440 мл |  | М1 = 215 М2 = 350 М3 = 135 |
| 10 | 1) V1 = 570 мл 2) V 2 = 320 мл 3) V 3 = 730 мл |  | М1 = 110 М2 = 190 М3 = 260 |
| 11 | 1) V1 = 340 мл 2) V 2 = 560 мл 3) V 3 = 210 мл |  | М1 = 240 М2 = 215 М3 = 110 |
| 12 | 1) V1 = 230 мл 2) V 2 = 670 мл 3) V 3 = 930 мл |  | М1 = 120 М2 = 200 М3 = 140 |
| 13 | 1) V1 = 320 мл 2) V 2 = 560 мл 3) V 3 = 630 мл |  | М1 = 215 М2 = 350 М3 = 135 |
| 14 | 1) V1 = 370 мл 2) V 2 = 280 мл 3) V 3 = 730 мл |  | М1 = 240 М2 = 215 М3 = 110 |
| 15 | 1) V1 = 650 мл 2) V 2 = 170 мл 3) V 3 = 530 мл |  | М1 = 120 М2 = 170 М3 = 140 |
| 16 | 1) V1 = 830 мл 2) V 2 = 260 мл 3) V 3 = 450 мл |  | М1 = 215 М2 = 350 М3 = 135 |
| 17 | 1) V1 = 420 мл 2) V 2 = 390 мл 3) V 3 = 560 мл |  | М1 = 250 М2 = 130 М3 = 95 |
| 18 | 1) V1 = 670 мл 2) V 2 = 370 мл 3) V 3 = 130 мл |  | М1 = 240 М2 = 215 М3 = 110 |
| 19 | 1) V1 = 780 мл 2) V 2 = 320 мл 3) V 3 = 130 мл |  | М1 = 120 М2 = 200 М3 = 140 |
| 20 | 1) V1 = 540 мл 2) V 2 = 270 мл 3) V 3 = 730 мл |  | М1 = 215 М2 = 350 М3 = 135 |
| 21 | 1) V1 = 650 мл 2) V 2 = 170 мл 3) V 3 = 530 мл |  | М1 = 250 М2 = 130 М3 = 95 |
| 22 | 1) V1 = 830 мл 2) V 2 = 260 мл 3) V 3 = 450 мл |  | М1 = 240 М2 = 215 М3 = 110 |
| 23 | 1) V1 = 420 мл 2) V 2 = 390 мл 3) V 3 = 560 мл |  | М1 = 120 М2 = 190 М3 = 140 |
| 24 | 1) V1 = 670 мл 2) V 2 = 370 мл 3) V 3 = 130 мл |  | М1 = 215 М2 = 350 М3 = 135 |
| 25 | 1) V1 = 780 мл 2) V 2 = 320 мл 3) V 3 = 130 мл |  | М1 = 130 М2 = 180 М3 = 350 |
| 26 | 1) V1 = 540 мл 2) V 2 = 270 мл 3) V 3 = 730 мл |  | М1 = 360 М2 = 170 М3 = 130 |
| 27 | 1) V1 = 460 мл 2) V 2 = 810 мл 3) V 3 = 330 мл |  | М1 = 250 М2 = 130 М3 = 95 |
| 28 | 1) V1 = 310 мл 2) V 2 = 270 мл 3) V 3 = 530 мл |  | М1 = 240 М2 = 215 М3 = 110 |
| 29 | 1) V1 = 480 мл 2) V 2 = 570 мл 3) V 3 = 120 мл |  | М1 = 110 М2 = 180 М3 = 260 |
| 30 | 1) V1 = 670 мл 2) V 2 = 180 мл 3) V 3 = 360 мл |  | М1 = 240 М2 = 215 М3 = 110 |
| 31 | 1) V1 = 250 мл 2) V 2 = 770 мл 3) V 3 = 460 мл |  | М1 = 120 М2 = 180 М3 = 140 |
| 32 | 1) V1 = 140 мл 2) V 2 = 370 мл 3) V 3 = 440 мл |  | М1 = 360 М2 = 140 М3 = 190 |
| 33 | 1) V1 = 570 мл 2) V 2 = 320 мл 3) V 3 = 730 мл |  | М1 = 215 М2 = 350 М3 = 135 |
| 34 | 1) V1 = 320 мл 2) V 2 = 560 мл 3) V 3 = 630 мл |  | М1 = 110 М2 = 180 М3 = 260 |
| 35 | 1) V1 = 370 мл 2) V 2 = 280 мл 3) V 3 = 730 мл |  | М1 = 240 М2 = 215 М3 = 110 |

8. Постройте кривую ИТК  фракционного разделения нефти при атмосферном давлении Ратм., проведя перерасчет температур кипения при остаточном давлении Рi, в температуры кипения при атмосферном давлении.

Таблица 1.

| № варианта. | Pi, Па | Температуры кипения t °С при % отгоне фракции |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0% начало кипе ния | 10% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 конец кипения |
| 1 | 66 | 42 | 84 | 105 | 126 | 137 | 148 | 159 | 170 | 182 | 194 | 207 |
| 2 | 80 | 47 | 89 | 110 | 131 | 142 | 153 | 165 | 176 | 187 | 198 | 214 |
| 3 | 93 | 53 | 76 | 92 | 117 | 123 | 132 | 147 | 161 | 172 | 184 | 197 |
| 4 | 106 | 43 | 86 | 107 | 128 | 138 | 150 | 161 | 173 | 185 | 198 | 208 |
| 5 | 120 | 48 | 88 | 107 | 128 | 139 | 147 | 166 | 179 | 191 | 209 | 230 |
| 6 | 133 | 49 | 91 | 103 | 136 | 146 | 156 | 167 | 176 | 183 | 201 | 212 |
| 7 | 266 | 55 | 85 | 97 | 130 | 140 | 151 | 162 | 174 | 178 | 186 | 208 |
| 8 | 399 | 52 | 62 | 86 | 93 | 102 | 113 | 126 | 138 | 146 | 158 | 171 |
| 9 | 532 | 50 | 72 | 85 | 102 | 123 | 136 | 142 | 161 | 178 | 181 | 201 |
| 10 | 665 | 44 | 56 | 71 | 86 | 102 | 142 | 158 | 169 | 181 | 198 | 204 |
| 11 | 798 | 48 | 61 | 108 | 128 | 138 | 151 | 163 | 175 | 184 | 197 | 207 |
| 12 | 931 | 41 | 82 | 103 | 124 | 134 | 156 | 166 | 171 | 183 | 192 | 212 |
| 13 | 1064 | 49 | 56 | 67 | 78 | 101 | 118 | 127 | 138 | 142 | 162 | 180 |
| 14 | 1197 | 56 | 83 | 92 | 112 | 133 | 138 | 146 | 161 | 178 | 181 | 208 |
| 15 | 1333 | 54 | 82 | 99 | 124 | 142 | 149 | 152 | 171 | 187 | 198 | 230 |
| 16 | 1466 | 49 | 92 | 130 | 151 | 162 | 173 | 185 | 196 | 207 | 208 | 226 |
| 17 | 1599 | 56 | 96 | 127 | 145 | 162 | 172 | 186 | 196 | 201 | 212 | 230 |
| 18 | 1732 | 55 | 78 | 92 | 146 | 163 | 175 | 190 | 195 | 202 | 211 | 236 |
| 19 | 1865 | 59 | 82 | 96 | 140 | 156 | 172 | 194 | 199 | 206 | 218 | 242 |
| 20 | 1998 | 56 | 93 | 98 | 148 | 160 | 178 | 198 | 202 | 208 | 212 | 260 |
| 21 | 1333 | 56 | 84 | 102 | 126 | 146 | 152 | 158 | 174 | 191 | 197 | 246 |
| 22 | 1197 | 57 | 84 | 92 | 118 | 136 | 138 | 142 | 162 | 180 | 183 | 218 |
| 23 | 1064 | 66 | 78 | 92 | 118 | 132 | 139 | 143 | 158 | 179 | 184 | 240 |
| 24 | 931 | 54 | 82 | 97 | 122 | 134 | 158 | 166 | 172 | 183 | 192 | 220 |
| 25 | 798 | 53 | 62 | 98 | 126 | 138 | 151 | 163 | 172 | 183 | 194 | 227 |
| 26 | 665 | 52 | 56 | 72 | 84 | 104 | 138 | 152 | 166 | 183 | 196 | 228 |
| 27 | 532 | 58 | 72 | 84 | 102 | 125 | 137 | 146 | 164 | 178 | 191 | 209 |
| 28 | 399 | 45 | 60 | 84 | 96 | 104 | 115 | 127 | 138 | 149 | 162 | 186 |
| 29 | 266 | 49 | 78 | 97 | 130 | 138 | 156 | 168 | 174 | 187 | 199 | 208 |
| 30 | 133 | 46 | 89 | 101 | 134 | 142 | 152 | 163 | 172 | 183 | 203 | 218 |
| 31 | 120 | 52 | 92 | 110 | 127 | 136 | 146 | 154 | 160 | 170 | 185 | 206 |
| 32 | 106 | 56 | 78 | 92 | 118 | 122 | 142 | 152 | 161 | 172 | 188 | 202 |
| 33 | 93 | 57 | 72 | 88 | 117 | 122 | 132 | 147 | 161 | 170 | 182 | 210 |
| 34 | 80 | 45 | 110 | 130 | 142 | 148 | 159 | 172 | 181 | 190 | 192 | 205 |

1. Из таблицы 1 выпишите задания своего варианта, как показано на примере 1 (в пустую строчку внесете результаты своих расчетов):

Пример 1:

Таблица 2

| № варианта. | Pi, Па | Температуры кипения t °С при % отгоне фракции |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0% начало кипения | 10% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 конец кипения |
|  | 133 | 42 | 83 | 107 | 126 | 139 | 147 | 160 | 168 | 181 | 193 | 206 |

Анализ кривых ИТК нефтяных фракций и нефтепродуктов показал, что для кривых ИТК выполняется постоянство отношения Ткип. в вакууме (при остаточном давлении) к Ткип. при атмосферном давлении при одинаковых процентах отгона:

2. Найдите поправку – i, используя следующее уравнение:

Где Ратм= 101325 Па, а Рi подставим из условия задания.

Пример 2:

(поправки варьируются в пределах 0,6-0,8)

Рассчитайте температуры кипения при атмосферном давлении, для этого переведите температуры кипения в градусы Кельвина, разделите на поправку, и снова переведите температуры в градусы Цельсия:

Тi – все выписанные значения из таблицы.

Пересчитайте по этой формуле все температуры кипения вакуумной разгонки

Пример 3:

и результаты занесите в таблицу 2:

| № варианта. | Pi, Па | Температуры кипения t °С при % отгоне фракции |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0% начало кипения | 10% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 конец кипения |
|  | 133 | 42 | 83 | 107 | 126 | 139 | 147 | 160 | 168 | 181 | 193 | 206 |
|  | 101325 | 220 | 284 | 321 | 351 | 371 | 383 | 404 | 416 | 437 | 456 | 476 |

По исходным и полученным данным постройте два графика зависимости температур кипения от объемных процентов отгонки при вакуумной перегонке и атмосферном давлении. По оси Х откладываем процент отгона. По оси Y температуры кипения фракций. Подпишите каждую кривую.

!!! График строится на миллиметровой бумаге, формат A4  или в Microsoft Office Excel, на формате А4.

По построенному графику сделайте выводы:

Выводы производим по верхней кривой, т.е. Ратм.

Вначале определяем потенциальное содержание отдельных фракций содержащихся в данной партии нефти в процентах.

- Определяем содержание светлых фракций ( выкипающих

до температуры 3500С).

От температуры начала кипения ____0С до 3500С выход светлых фракций составляет ___%, в том числе:

- до 1400С - бензиновая фракция -___%

- 140-1800С – лигроиновая фракция - ___%

- 180-2400С – керосиновая фракция - ___%

- 240-3500С – дизельное топливо - ___%

.

- Выше температуры 3500С и до температуры конца кипения___0С выход     темных фракций составляет ____%, в том числе

- 350- 4200С - трансформаторный дистиллят - __%

- 420-4700С – машинный дистиллят - __%

- 470-4900С – тяжелая масляная фракция - __%

Оформление титульного листа:

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Тюменский государственный нефтегазовый университет»

Сургутский институт нефти и газа (филиал)

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине_______________Химия нефти и газа____________________

Вариант _____________

Группа  _______

Выполнил студент:  ________________

Преподаватель доц. каф. ЕНД

Шепелюк О.Л.

Сургут 20__ г.