Задача 5

Для консольной балки (рис. 10) требуется из расчёта на прочность определить размеры поперечных сечений для трёх вариантов (рис.11) и вычислить перемещения: прогиб свободного конца балки и угол поворота сечения, находящегося на расстоянии 2а от заделки.

Исходные данные взять из таблицы 7.

П о р я д о к   р а с ч е т а

- Вычислить расчётные значения нагрузок, приняв коэффициенты надёжности по нагрузке:

- постоянной () –

- временной () –

Вычислить расчётное сопротивление материала , приняв нормативное сопротивление , коэффициент надёжности по материалу  взять из таблицы 7.

- Определить реакции жёсткой заделки от расчётных и нормальных нагрузок.

- Вычертите расчётную схему балки, указав числовые значения размеров и расчётных нагрузок.

- Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента и выявить опасное сечение балки.

- Из условия прочности по первому предельному состоянию определить расчётный момент сопротивления балки .

- По найденному моменту сопротивления  определить размеры поперечного сечения балки для трёх вариантов. Вычертить полученные сечения в масштабе. Найти характеристики рациональности сечений  и сделать соответствующие выводы.

- Записать для данной балки универсальные уравнения прогибов и углов поворота по методу начальных параметров.

Вычислить от нормативных нагрузок величину прогиба свободного конца балки и угол поворота сечения, находящегося на расстоянии 2а от заделки. Принять модуль продольной упругости материала .

Таблица 7

| Номер строки | Схема балки рис (10) | Варианты поперечных сечений рис (11) | а, м | , кН/м | , кН | n, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1, 14, 17 | 1,0 | 14 | 16 | 20 | 1,05 |
| 2 | 2 | 2, 8, 6 | 1,2 | 12 | 14 | 30 | 1,10 |
| 3 | 3 | 3, 10, 12 | 1,4 | 16 | 24 | 24 | 1,15 |
| 4 | 4 | 4, 14, 18 | 1,8 | 20 | 18 | 26 | 1,05 |
| 5 | 5 | 5, 8, 17 | 1,1 | 10 | 12 | 22 | 1,15 |
| 6 | 6 | 7, 9, 12 | 1,3 | 24 | 20 | 32 | 1,1 |
| 7 | 7 | 13, 11, 6 | 2,0 | 18 | 26 | 34 | 1,05 |
| 8 | 8 | 8, 16, 18 | 1,6 | 22 | 22 | 36 | 1,15 |
| 9 | 9 | 15, 2, 17 | 1,5 | 15 | 28 | 28 | 1,1 |
| 0 | 0 | 11, 1, 6 | 1,7 | 26 | 30 | 40 | 1,05 |
|  | е | д | г | е | д | б | а |

Схема балки

рис (10)

Варианты поперечных сечений рис (11)

Задача 6

Для шарнирно – опёртой двутавровой балки (рис. 15), требуется определить несущую способность и проверить прочность балки по касательным напряжениям. Принять для нагрузок соотношения . Исходные данные взять из таблицы 8

П о р я д о к   р а с ч ё т а

- Вычертить в масштабе расчётную схему балки и её поперечное сечение.

- Выразить нагрузки в долях qa, с учётом значений коэффициентов  и  и проставить на расчётной схеме.

- Определить реакции опор и проверить их.

- Составить аналитические выражения и для каждого участка.

- Построить эпюры поперечной силы  и изгибающих моментов и найти их расчётные (наибольшие) значения.

- Из условия прочности по нормальным напряжениям определить расчётную нагрузку q (несущую  способность  балки).  Принять  расчётное сопротивление  материала изгибу  R = 210 МПа; коэффициент условий работы .

- По найденной нагрузке q выполнить проверку прочности балки по касательным напряжениям. Принять расчётное сопротивление материала сдвигу Rs  =  130 МПа; .

Таблица 8

| Номер строки | Схема балки рис. | , м | Расстояние в долях пролета | Двутавр ГОСТ 8239-89 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 1,2 | 2,0 |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 33 | 1,3 | 2,1 |
| 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 40 | 1,4 | 2,2 |
| 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 50 | 1,5 | 2,3 |
| 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 55 | 1,6 | 2,4 |
| 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 30 | 1,7 | 2,5 |
| 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 27 | 1,8 | 2,2 |
| 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 45 | 1,9 | 2,4 |
| 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 60 | 2,0 | 2,3 |
| 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 36 | 1,6 | 2,5 |
|  | д | е | г | д | е | г | д |

Схема балки рис.