|  | Наименование параметра | Размерность | 0бозначения | варианты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |
| Рычажный механизм | Частота вращения кривошипа | об/ мин | n | 50 | 44 | 54 | 52 | 56 | 58 | 60 | 64 | 70 | 90 |
|  | Длина кривошипа 1 | м | l1 | 0,04 | 0,036 | 0,032 | 0,03 | 0,044 | 0,034 | 0,035 | 0,042 | 0,038 | 0,046 |
|  | Длина шатуна 2 | м | l2 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,27 |
|  | Расстояние между осями | м | lAC | 0,16 | 0,144 | 0,15 | 0,155 | 0,165 | 0,17 | 0,175 | 0,15 | 0,19 | 0,2 |
|  | Центр масс шатуна 2 |  | lBS2/l2 | 0,4 | 0,42 | 0,46 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,55 | 0,45 | 0,5 | 0,4 |
|  | Центр масс кулисы 5 | м | lCS5 | 0,06 | 0,05 | 0,055 | 0,048 | 0,06 | 0,065 | 0,05 | 0,06 | 0,062 | 0,05 |
|  | Масса шатуна 2 | кг | m2 | 9 | 8 | 8,5 | 7 | 7,5 | 8 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 8 |
|  | Масса ползуна 3 | кг | m3 | 18 | 16 | 17 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 |
|  | Масса кулисы 5 | кг | m5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 |
|  | Момент инерции шатуна 2 | кг м2 | IS2 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,034 | 0,04 | 0,045 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
|  | Момент инерции кулисы 5 | кг м2 | IS3 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,06 |
|  | Сила резания | н | F | 1000 | 900 | 950 | 1050 | 800 | 850 | 1100 | 900 | 950 | 1050 |
|  | Коэффициент неравномерности |  | ( | 1/20 | 1/23 | 1/25 | 1/30 | 1/32 | 1/38 | 1/28 | 1/30 | 1/25 | 1/20 |
|  | Привед. момент инерции зубч.пер. | кг м2 | Iconst | 10,2 | 12,3 | 8 | 11 | 11,4 | 9,6 | 9,5 | 8,5 | 5,8 | 3,8 |
| Зубч мех-зм | Число зубьев шестерни |  | z1 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 |
|  | Число зубьев колеса |  | z2 | 13 | 14 | 21 | 20 | 14 | 15 | 16 | 20 | 17 | 22 |
|  | Модуль | мм | m | 2 | 2,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 12 | 2 |
|  | №схемы планетарн. мех-ма |  |  | 54 | 65 | 66 | 67 | 90 | 89 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| Кулачковый механизм | Ход толкателя | м | Smax | 0,022 | 0,025 | 0,03 | 0,034 | 0,024 | 0,026 | 0,025 | 0,028 | 0,02 | 0,03 |
|  | Смещение | м | e | 0,01 | 0,011 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,011 | 0,01 | 0,012 | 0,01 | 0,013 |
|  | Закон изменения аналога ускорения толкателя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фаза подъема | град | φп | 1070 | 950 | 1050 | 1100 | 930 | 1020 | 1040 | 980 | 1030 | 1050 |
|  | Фаза верхнего выстоя | град | φвв | 230 | 200 | 220 | 220 | 100 | 250 | 180 | 210 | 200 | 220 |
|  | Фаза опускания | град | φо | 2070 | 2250 | 2140 | 2100 | 2200 | 2150 | 2100 | 2150 | 2100 | 2140 |
|  | Радиус ролика | м | rр | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,01 |

# Text boxes

# Кулачковый механизм

Рычажный механизм

Диаграмма изменения силы