Определение теплоемкости твердого тела.

Цель работы: 	1) измерение зависимости повышения температуры исследуемого 			образца в муфельной печи от времени;

2)вычисление по результатам измерений теплоемкости  образца.

Определение теплоемкости тел обычно производится путем регистрации количества тепла , полученного телом, и соответствующего изменения температуры этого тела . Теплоемкость определяется как:

[1]

Данная работа проводится на стандартном лабораторном оборудовании и предполагает при расчетах учет потерь тепла.

В любой момент времени количество тепла, поступившее от электронагревателя, идет на нагрев установки и на излучение в окружающую среду равно:

[2]

Величина  пропорциональна разнице температур между печью и окружающим воздухом, и может быть принята равной нулю в начальный момент времени. Прямое определение величин в уравнении [2] в начальный момент времени невозможно, но подлежит косвенному вычислению. Для этого преобразуется уравнение [2].

Учитывая, что мощность нагревателя  =   ,   а   - интервал времени, то:

[3]

В уравнении [3] при    :     = 0, а значение  может быть найдено из графика зависимости  .

Экспериментальная установка

В работе используются: муфельная печь 1, содержащая электронагреватель 2, вентилятор обдува 3; термопара 4; цифровой термометр 5; регулируемый источник питания 6; выключатель нагрева 7; таймер 8.

Схема установки изображена на рисунке 1. Вентилятор обдува 3 предназначен для равномерного распределения тепла внутри печи. Электронагреватель 2 подключен к регулируемому источнику питания постоянного тока 6, контроль напряжения и тока осуществляется вольтметром и амперметром, входящими в источник питания. Для измерения температуры воздуха служит термопара 4, подключенная к цифровому термометру 5.

ЗАДАНИЕ

1.	Запустить  лабораторную работу, согласно Вашему варианту (см. табл.1).

2.  	Включить вентилятор обдува

3.	Включить источник питания и установить напряжение Uп, указанное в табл. 2.

4.	Не помещая исследуемый образец в печь закрыть дверцу. Включить нагрев и одновременно запустить секундомер.

Нагрев печи включается кнопкой "ВКЛ"  только при закрытой дверце печи. Для закрывания/открывания дверцы надо нажать на нее левой кнопкой мыши.

5.        Записать значения напряжения Uп  и силы тока  Iп  в табл.4.

6.       Через интервалы времени, равные 30 сек,  записывать значения температуры в табл.4.  Всего надо сделать 8 измерений.

7.         Выключить нагрев, открыть дверцу печи (для ускорения остывания).

8.         Провести обработку результатов в следующем виде;

8.1 Для каждого интервала времени  найти соответствующее изменение   температуры    и    Ln (  ). Полученные значения занести в табл.5.

8.2  Построить график зависимости    Ln (  )   от   .

[Причем, располагая значения  Ln (  )  посередине временного интервала измерения (т.е., если измерения проводились через 30 сек, то значение,   Ln (  ) посчитанное на интервалах 0(30 сек , 30 – 60 сек,  60-90 сек, и т.д. - соответствует времени =15 сек, = 45 сек, =75 сек   и т.д. )].

8.3   Провести через точки прямую, продолжая ее до пересечения с осью ординат.

8.4   Определить по графику значение  z  равное     Ln (  )    при  .

8.5   Определить значение   по формуле

= exp ( z )                                                                               [4]

8.6    По формуле   рассчитать собственную теплоемкость печи .

[5]

Исходные  данные

Табл.1

| Первая цифра номера варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лаб.работы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Материал образца | Л | Л | Ж | Ж | К | Л | Л | Ж | Ж | К |
| Масса образца m, кг | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| t образца при =0,0C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Примечание:  Л – латунь ;  Ж – железо; К – кирпич.

Табл.2

| Вторая цифра номера варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uп , B | 100 | 110 | 105 | 120 | 110 | 120 | 100 | 100 | 105 | 120 |

Табл.3

| Третья цифра номера варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим 1 | U1 , B | 150 | 180 | 160 | 170 | 150 | 160 | 170 | 150 | 160 | 150 |
| Режим 2 | U2 , B | 180 | 200 | 190 | 200 | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 | 190 |
| Режим 3 | U3 , B | 200 | 220 | 210 | 220 | 190 | 200 | 200 | 220 | 210 | 220 |

Результаты  измерений.

Табл.4

| Режимы разогрева | U | I | t | Время , сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | A | 0C | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| Печь без образца | 110 | 2.20 | tп | 20 | 33 | 43.1 | 51 | 57.4 | 62.3 | 66.2 | 69.2 |
| Режим 1 | 150 | 3.00 | t1 | 20 | 29.3 | 38.2 | 46.5 | 54.1 | 61 | 67.3 | 73 |
| Режим 2 | 190 | 3.80 | t2 | 20 | 35.9 | 50.4 | 63.5 | 75.5 | 86.7 | 96.6 | 105.8 |
| Режим 3 | 220 | 4.40 | t3 | 20 | 40.8 | 60.1 | 78 | 94 | 109 | 122.5 | 134.9 |

Обработка  результатов.

Табл.5

| Режимы разогрева |  | Середины интервалов, сек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 45 | 75 | 105 | 135 | 165 | 195 |
| Печь без образца |  | 13 | 10.1 | 7.9 | 6.4 | 4.9 | 3.9 | 3 |
|  | Ln () | -0.83 | -1.08 | -1.33 | -1.54 | -1.81 | -2.04 | -2.30 |
| Режим 1 |  | 9.3 | 8.9 | 8.3 | 7.6 | 6.9 | 6.3 | 5.7 |
|  | Ln () | -1.17 | -1.21 | -1.28 | -1.37 | -1.46 | -1.56 | -1.66 |
| Режим 2 |  | 15.9 | 14.5 | 13.1 | 11.6 | 11.2 | 9.9 | 9.2 |
|  | Ln () | -0.63 | -0.72 | -0.82 | -0.95 | -0.98 | -1.10 | -1.18 |
| Режим 3 |  | 20.8 | 19.3 | 17.9 | 16 | 15 | 13.5 | 12.4 |
|  | Ln () | -0.36 | -0.44 | -0.51 | -0.62 | -0.70 | -0.80 | -0.88 |