|  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» |
| --- | --- |

К а ф е д р а  механики

СТАТИКА, КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

# Методические указания и варианты к курсовой работе для студентов ЗФ.

### Самара

### Самарский государственный технический университет

### 2009г

Печатается по решению Редакционно-издательского совета СамГТУ УДК 531 Статика, кинематика и динамика механических систем: Метод. указ. и варианты к курсовой работе по теоретической механике. / Самар. гос. техн. ун-т; Самара, 2009. 75 с. Изложены методические указания по выполнению курсовой работы по курсу «Теоретическая механика». Предлагается методами статики провести расчёт реакций опор плоской сочленённой и пространственной конструкций, рассмотреть кинематику кривошипно-ползунного механизма и динамику механической системы с одной степенью свободы. Дано четыре задания по сто вариантов, а также примеры выполнения заданий и контрольные вопросы. Предназначены для студентов заочного факультета. Составители: канд. физ-мат. наук, доцент Л.Б.Черняховская, Ст.преп.Е.К. Козырева. Рецензент канд. техн.наук, доцент Г. В. Павлов. ( Самарский государственный технический университет 2009

Курсовая работа по теоретической механике состоит из 4 заданий. В каждом задании по100 вариантов. Для каждого задания приводится пример решения. Студент выбирает номер варианта по двум последним цифрам номера зачётной книжки. Например, если номер зачётной книжки 345627, то вариант 27 и в каждом задании студент решает задачу под номером 27.

Курсовая работа выполняется на печатных листах формата А4. Поля: левое 20мм, правое 10мм, нижнее и верхнее по 10мм; рукописный текст; отчётливые и аккуратные рисунки. Заголовки разделов должны соответствовать заголовкам заданий. (См. содержание).

Пример титульного листа смотри далее.

В курсовой работе выполняются 4 задания: 1 и 2- определение реакций связей для плоской и пространственной системы сил; 3 –исследование кинематики плоского механизма; 4-исследование динамики подъёмного механизма. Для каждого задания в методических указаниях есть пример выполнения.

# Задание 1. Равновесие составной конструкции

В следующих задачах определить силы реакций опор в точках А,В и С, если во всех вариантах  значения действующих на конструкцию сил равны:    P = 6 кH, Q = 10 кH, F = 8 кH, M = 24 кHм, q =2 кH/м.

Варианты

1.                                                                                   2.

3.                                                                                   4.

5.                                                                                  6.

7.                                                                                           8.

9.                                                                                  10.

11.                                                                                  12.

13.                                                                                 14.

.

15.                                                                                16.

17.                                                                               18.

19.                                                                               20.

21.                                                                                22.

23.                                                                                24.

25.                                                                                26.

27.                                                                               28.

.

29.                                                                                  30.

31.                                                                               32.

33.                                                                               34.

35.                                                                                36.

37.                                                                               38.

# 39.                                                                                  40.

41.                                                                                  4 2.

43.                                                                                   44.

45.                                                                                 46.

47.                                                                                 48.

49.                                                                                  50.

51.                                                                                  52.

.

53.                                                                                 54.

55.                                                                                56.

57.                                                                               58.

59.                                                                               60.

61.                                                                                62.

63.                                                                                64.

65.                                                                                66.

67.                                                                               68.

.

.

69.                                                                                  70.

71.                                                                               72.

73.                                                                               74.

75.                                                                                76.

77.                                                                               78.

# 79.                                                                                  80.

81.                                                                                    82.

83.                                                                                   84.

85.                                                                                    86.

87.                                                                                 88.

89.                                                                                         90.

91.                                                                                          92.

93.                                                                                               94.

95.                                                                                                  96.

97.                                                                                             98.

99.                                                                                         100.

Пример.  Стержень АВ  в точке С опирается на стержень СD (рис. 32).

Определить реакции в точках А, С, Е  и D, если Р = 200 Н, F = 400 H,

АС =СB =3 м, СЕ = ЕК = КD = 2 м, М=300 Нм.

Решение.

На составную конструкцию действуют активные силы  Р и Q, пара сил с моментом  М, а также подлежащие определению шесть реакций ХА, УА,  ХD, YD,  NE, и NC., при этом     .

Покажем на чертеже направления всех реакций как внешних, так и внутренних, и составим уравнения равновесия для всей конструкции

(рис. 1).

.

.        (1)

В эти три уравнения входят пять неизвестных реакций ХА, УА,  ХD, YD,  NE.

Сделаем чертежи  и рассмотрим равновесие каждого тела.

Выбираем оси координат и составляем уравнения равновесия для  стержня  АВ (рис.2).

(2)

# В систему уравнений  (2) входят три неизвестные реакции: ХА, УА  и N C , и мы можем однозначно определить их значения.      Выбираем оси координат и составляем уравнения равновесия для стержня СD (рис.3).

.

(3)

.

Из этих уравнений определяются  последние  три неизвестные реакции ХD, YD,  NE .

Таким образом, для  конструкции, состоящей из двух твердых тел, можно составить девять уравнений равновесия.  Для данной задачи оптимальными являются  уравнения (2) и (3), из которых находятся все внешние и внутренние реакции.

Задание 2. Равновесие вала с закрепленными на нем телами

Рассмотреть равновесие пространственной конструкции, которая имеет ось вращения АВ.Определить реакции опор  и значение неизвестной силы.  В тех вариантах, где на тело действуют силы  t и T, считать что  T = 2t.

Варианты

1.                                                                      2.

3.                                                                             4.

5.                                                                                 6.

7.                                                                            8.

9.                                                                      10.

11.                                                                                12.

13.                                                               14.

15.                                                                 16.

17.                                                                       18.

19.                                                                           20.

21.                                                                     22.

А

23.                                                                     24.

25.                                                                26.

27.                                                                        28.

16.

29.                                                                               30.

31                                                                                  32.

33.                                                                        34.

35.                                                                               36.

.

37                                                                                  38

39.                                                                          40.

41.                                                                              42.

43.                                                                        44.

45.                                                                            46.

47.                                                         48.

49.                                                              50.

51.                                                              52.

53.                                                                    54.

55.                                                               56.

57.                                                                        58.

/

59.                                                                             60.

61.                                                                       62.

63.                                                                        64.

65.                                                                  66.

67.                                                                               68.

69.                                                                          70.

71.                                                                 72.

73.                                                                           74.

75.                                                          76.

77                                                                         78

79.                                                                               80.

81.                                                                      82.

83.                                                                      84.

85.                                                                           86.

87.                                                                        88.

# 89.                                                                    90.

# 91                                                                        92

# 93.                                                                        94.

95.                                                                     96.

97.                                                                            98.

99.                                                                       100.

Пример решения задач на равновесие пространственной системы сил

Пример 1. Равновесие тел, закрепленных на одном валу.

На общем валу закреплены ворот радиуса r  и колесо С радиуса R (рис. 1).  На ворот намотана веревка, поддерживающая груз Q. Веревка, намотанная на  окружность колеса  и натягиваемая грузом Р, сходит с колеса по касательной, наклоненной к горизонту под углом 30о.

Определить вес груза Q, если  вал остается в равновесии, а также реакции подшипников А и В, пренебрегая весом вала.

Решение.     Рассмотрим равновесие вала с   закрепленными на нем телами, сделаем чертеж.   На вал действуют активные силы - натяжения нитей Р и Q, направленные по касательным к окружностям колеса и ворота и, следовательно, расположенные в плоскостях, перпендикулярных оси y. Реакцию каждого подшипника раскладываем на две взаимно перпендикулярные составляющие:XA, ZA и XB, ZB , лежащие в плоскости, перпендикулярной оси вращения вала (рис. 1а).     Начало координат выбираем в точке А.  Направим ось у по оси вала,  ось z – вертикально, ось х так, чтобы получить правую систему декартовых координат.

Неизвестными являются реакции XA, ZA , XB ,  ZB  и сила натяжения Р.     В данной системе можно составить пять уравнений равновесия (сумма проекций  всех сил на ось у равна нулю), поэтому задача является статически определенной.

Сделаем дополнительный чертеж, представляющий собой вид на барабан и колесо с конца оси вала – оси у (рис. 1 б).                                                                   Составим  уравнения равновесия:

Из этих уравнений однозначно определяются все  неизвестные.

Задание 3. Исследование кинематики кривошипно-ползунного

механизма

Определить скорость и ускорение точек А,В и С а также угловую скорость и угловое ускорение шатуна кривошипно-ползунного механизма в положении, определяемом углом φ между кривошипом и осью, параллельной оси движения ползуна.

1)Скорости точек В и С и угловые скорость шатуна АВ определить c помощью теоремы о распределении скоростей при плоском движении тела. Аналогично ускорения точек В и С и  угловое ускорение шатуна определить c помощью теоремы о распределении ускорений.

Для всех вариантов принять следующие исходные данные: ОА=20см, АВ=60см, ωОА=2рад/с, АС=СВ. Значение угла φ и расстояния h от точки О  до линии хода ползуна выбрать из таблицы, в соответствии с вариантом.

Решение выполнить графическим методом.

Варианты 1-30

| №вар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ,град | 30 | 45 | 60 | 120 | 135 | 150 | 180 | 210 | 225 | 240 |
| h,см | 0 | 10 | 20 | 0 | 16 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 |
| №вар | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| φ,град | 180 | 0 | 300 | 315 | 330 | 30 | 45 | 60 | 120 | 135 |
| h,см | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| №вар | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| φ,град | 150 | 180 | 210 | 225 | 240 | 300 | 330 | 180 | 0 | 315 |
| h,см | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |

Варианты 1-15

Варианты 16-30

А

О                    φ                            С

h

В

Варианты 31-60

| №вар | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ,град | 30 | 45 | 60 | 120 | 135 | 150 | 180 | 210 | 225 | 240 |
| h,см | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| №вар | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| φ,град | 180 | 0 | 300 | 315 | 330 | 30 | 45 | 60 | 120 | 135 |
| h,см | 10 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| №вар | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| φ,град | 150 | 180 | 210 | 225 | 240 | 300 | 330 | 180 | 0 | 315 |
| h,см | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |

Варианты 31-45							Варианты 46-60

Варианты 61-100

| №вар | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ,град | 30 | 45 | 60 | 120 | 135 | 150 | 180 | 210 | 225 | 240 |
| h,см | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 |
| №вар | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| φ,град | 180 | 0 | 300 | 315 | 330 | 30 | 45 | 60 | 120 | 135 |
| h,см | 10 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| №вар | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 30 |
| φ,град | 150 | 180 | 210 | 225 | 240 | 300 | 330 | 180 | 0 | 315 |
| H, см | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| №вар | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
| φ,град | 40 | 50 | 40 | 50 | 90 | 270 | 70 | 50 | 110 | 130 |
| h,см | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |

Варианты 61-75

Варианты 76-100

Пример. Определить скорости  и  ускорения точек А, В, С кривошипно-ползунного механизма в положении, указанном на рис.1.  Дано ОА=20см, АВ=50см, φ=60°, АС=20см, ωОА=2с-1 , h=4см .

Рис.1 Схема механизма.

Решение. Начертим схему механизма в заданном положении с масштабным коэффициентом ml =.

Для определения скоростей точек применяется теорема о распределении скоростей точек при плоскопараллельном движении твердого тела. Согласно этой теореме, скорость любой точки шатуна равна векторной сумме двух скоростей: вектора скорости какой-нибудь точки, взятой за полюс, и скорости этой точки во вращательном движении шатуна вокруг этого полюса

;       (1)

.        (2)

В формулах (1) и (2) -вектор  скорости точки А, который перпендикулярен кривошипу ОА и равен по величине vА=ωОА∙ОА=2∙20=40см/с.

Рис.2

Рис.3  Графическое определение скоростей точек

Масштабный коэффициент mv==1

Вектор скорости точки В горизонтален и по величине неизвестен. Вектор  скорости точки В во вращательном движении шатуна АВ вокруг полюса А направляется перпендикулярно отрезку АВ (рис.2). На рис. 3 показано построение векторного треугольника, с помощью которого определяются все неизвестные скорости.

Начинаем построение с отрезка Ра, который в масштабе mv соответствует корости. Затем через точку а проводим линию перпендикулярную АВ, и через точку Р линию параллельную скорости  .В получившемся треугольнике расставляем направления векторов так, чтобы выполнилось равенство (1). Модули неизвестных векторов получаем, измеряя их значения  на рисунке. С учетом масштабного коэффициента получим значения скоростей vB=42см/с, vBA=21.31см/с.

Определяем угловую скорость шатуна АВ:

ωАВ= vBA/ВА=21,31/50=0,407с-1.           (3)

Направление вращения шатуна - против часовой стрелки. Вычисляем скорость VCA.

vCA= ωab∙АС=0,407∙20=8,14см/с.

С учетом того, что скорость CA перпендикулярна отрезку СА и направлена в ту же сторону, что и BA, построим скорость. Измеряя длину вектора ,получим его величину C=39см/с.

Перейдем к определению ускорений точек.

.

Определение ускорений точек следует начинать с вычисления ускорения точки А. Кривошип ОА вращается равномерно, поэтому ускорение точки А совпадает с нормальным ускорением , которое направлено от точки А к точке О, при этом аА=аАn= ωОА2∙ОА=22∙20=80см/с2.

Ускорения точек В и С определяем с помощью теоремы  о распределении ускорений в плоскопараллельном движении шатуна АВ. Согласно этой теореме вектор ускорения любой точки тела при его плоскопараллельном движении равен векторной сумме  ускорения какой-нибудь другой точки, взятой за полюс,  касательного и нормального ускорений рассматриваемой точки во вращательном движении тела вокруг полюса.

=                    (4)

=                   (5)

При этом, величина касательного ускорения равна abaτ= εba∙BA, а направление перпендикулярно отрезку АВ; величина нормального ускорения равна

aban=( ωab)2∙BA, а направление параллельно отрезку ВА от В к А (см.рис.4).

На рис.5 показано графическое решение, соответствующее уравнению (4). На рис. а) показано начало построения. Из произвольной точки откладывается вектор , на рисунке он изображен отрезком ра, длина которого выбирается произвольно. В нашем примере она равна 60 мм (масштабный коэффициент построения mv=. Определяется величина вектора aban=(0,4070)2∙50=8,28см/с2 и затем он пристраивается к концу вектору . Через конец вектора проводится линия перпендикулярная АВ, а через начало вектора  проводится линия параллельная ходу ползуна. Построение завершается расстановкой стрелок (см. рис.5 б).Все искомые величины измеряются и с учетом масштаба определяются.

ab=19см/с2

abaτ=68,54см/с2

εba==1,37с-2

По рис.5 можно установить, что εba направлено по часовой стрелке.

Аналогично определяется ускорение точки С, величины слагаемых векторов вычисляются по формулам:

асan=(ωab)2∙СA=3,312см/с2

aсaτ=εba∙СA=27,4 см/с2

Величина ускорения ас измеряется.        ас=44,98см/с2.

Итог расчета представлен в таблице.

| vB | vC | aB | ас | ωАВ | εAB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42см/с | 39см/с. | 19см/с2 | 19см/с2 | 0,407с-1 | 1,37с-2 |

ЗАДАНИЕ 4. Исследование динамики подъёмного механизма

Постановка задачи.

Подъемное устройство состоит из двух колес 1, 2 и поднимаемого тела 3 [4]. Массы тел m1, m2 и m3 соответственно; радиусы больших и малых окружностей колес R1, r1, R2, r2 соответственно для тел 1 и 2 даны в таблице. Для определения моментов инерции тел даны их радиусы инерции ρ1 и ρ2. (В этом случае моменты инерции тел относительно их осей вращения следует вычислять по формуле  Iz= m ρ2).

На колесо 1 действует или вращающий момент Мвр или сила Р, значения которых также даны в таблице. Силы сопротивления заданы или в виде пары сил с моментом Мс, или в виде силы Rс, действующей на тело 3. В тех вариантах, в которых тело скользит по поверхности, следует учитывать и силу трения скольжения. Коэффициент трения  f=0,1.

Движение механизма начинается из состояния покоя.

Требования к заданию для вариантов (1-60).

- Определить грузоподъемность устройства и установить направление движения звеньев механизма под действием заданной нагрузки.

- Установить кинематические зависимости между параметрами движения звеньев механизма: скоростями и угловыми скоростями; ускорениями и угловыми ускорениями; линейными и угловыми перемещениями.

- Применяя теорему об изменении кинетической энергии механической системы, составить дифференциальное уравнение движения механизма, отнеся его к телу 1. Проинтегрировать дифференциальное уравнение движения и определить закон движения тела 1, а также зависимость скорости  этого тела от времени v1(t).

- Определить законы изменения скоростей, ускорений и перемещений всех  тел .

- Построить график изменения скорости тела 1. Установить значение его скорости при установившемся движении*. Определить время установления движения tуст..

- Используя принцип Даламбера, определить реакции внешних опор, а также силы натяжения всех ветвей тросов (или ремней) и усилий в точках соприкосновения зубчатых колес. Вычислить значения этих сил для моментов времени t1=0 и t2=tуст. Для вариантов, в которых нет установившегося движения, взять t2=3с.

- Определить изменение мощности ведущего усилия (Мвр или Р) по времени, вычислить значение мощности для указанных в пункте 6 моментов времени.

- Вычислить работу ведущего усилия на перемещении, соответствующем времени t2.

- Применяя принцип возможных перемещений, установить каким должно быть усилие, прижимающее тормозную колодку к колесу 2 в точке А, для того чтобы в начальный момент времени t=0 механизм не тронулся с места.

- Сделайте выводы.

*Замечание: установившееся движение – это движение с постоянной скоростью.

Требования к заданию для курсовой работы (вар. 61-100).

1.Определить грузоподъемность механизма и установить направление движения звеньев механизма под действием заданной нагрузки.

2. Нарисовать кинематическую схему механизма. Выразить перемещения, скорости, ускорения тел 2 и 3 через угловое перемещение, угловую скорость и угловое  ускорение тела 1.

3. Применяя теорему об изменении кинетической энергии в дифференциальной форме для механической системы, составить дифференциальное уравнение механизма, отнеся его к телу 1.

4. Решить дифференциальное уравнение и установить закон движения тела 1 φ1= φ1(t) а также его угловую скорость ω1= ω1(t).

5. Используя полученное решение и найденные в п. 2 кинематические соотношения, составить уравнения движения тел 2 и 3.Найти выражения для скоростей и ускорений всех трех тел.

6. Построить графики зависимости углового ускорения и угловой скорости колеса 1  в зависимости от времени. Определить значения угловых скоростей и ускорений тел 1 и 2 , а так же их угловые перемещения в момент времени t=3с. Определить скорость и ускорение тела 3 и его линейное перемещение в этот же момент времени.

7.Применяя принцип Даламбера, найти динамические реакции опор для колес, силу натяжения троса, соединяющего колеса 1 и 2, силу натяжения троса, на котором висит груз3 в момент времени t=3c.

8.Вычислить мощность силы Р, определить её значение в момент времени t=3с.

9. Найти работу силы Р на перемещении, соответствующем времени t=3с.

10. Применяя принцип возможных перемещений, определить значение силы  Р, необходимой для того, чтобы поднимать тело 3 с очень маленькой скоростью.

11. Сделать выводы.

Схемы механизмов.

| 1 Мс Мвр 2 1 Rc 3 | 6 P 1 Mc 2 3 Rc |
| --- | --- |
| 2 Mc Mвр 1 3 2 m3g | 7 Мс 2 Мвр 3 1 Rc |

| 3 Мс Р 1 2 3 Rc | 8 Мс 1 Р 3 2 Rc |
| --- | --- |
| 4 Р Мс 2 1 3 Rc | 9 Мс 1 2 P 3 Rc |
| 5 2 Мс Мвр 1 3 R | 10 Мс Мвр 1 2 c |
| 11 1 Мвр 3 Rc Mc 2 | 16 Мвр 1 3 2 30˚ Rc Мс |
| 12 P 1 Mc 2 3 Rc | 17 2 1 3 30˚ Mc P |
| 13 2 Mc 3 Rc 1 Mвр | 18 Р 1 2 Мс 30º |
| 14 2 Mвр 1 3 Rc 30˚ Мс | 19 2 Mc 3 1 30º Rc Mвр |
| 15 Mc 1 Мвр 2 3 30˚ Rc | 20 3 Mвр 45˚ 1 2 Mc |
| 21 Mc Мвр 1 2 3 Rc | 26 Mc 45º 1 P 2 3 Rc |
| 22 2 Mc 1 P 3 Rc | 27 2 Мс 60º 1 3 Mвр Rc |
| 23 Mc P 2 3 Rc | 28 P 1 30° Мс 2 Rc 1 |
| 24 1 Мс Mвр 2 3 Rc | 29 Mвр 30º 1 Мс 4 2 3 Rc m4=0,7m3 |
| 25 Р 1 2 3 Rс | 30 2 4 Мвр 30º Mc 1 3 m4=0,7m3 Rc |
| 31 Мс 2 Mвр 1 3 | 36 Мс 2 Мвр 1 3 4 m4=0,7m3 |
| 32 Mc 2 30° 1 Mвр 3 | 37 Мс 2 Мв 1 3 1 |

.

| 33 Мс 2 1 Мвр 3 | 38 Мс Мвр 15° 2 1 m4=0,7m3 3 4 |
| --- | --- |
| 34 1 Мвр Мс 2 3 | 39 Мс Мвр 2 1 30° 3 |
| 35 3 2 1 Мс 4 m4g=Р | 40 Mвр 30° Мс 1 2 3 4 m4=0,7m3 |

Замечание: для ремённой передачи силы натяжения ведущей и ведомой ветвей ремня относятся как 2/1.

Таблица исходных данных

| № вар | № рис | m1, кг | m2, кг | m3 кг | r1 м | R1 м | r2 м | R2 м | ρ1 м | ρ2 м | Мвр Нм | Р Н | Rc Н | Мс Нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 300 | 100 | 300 |  | 0,6 | 0,5 | 0,7 |  | 0,6 | 1800 |  | 0 | 34ω2 |
| 2 | 2 | 300 | 80 | 150 |  | 0,6 | 0,3 | 0,7 |  | 0,5 | 2300 |  | 0 | 50ω2 |
| 3 | 3 | 300 | 250 | 400 | 0,4 | 0,6 | 0.3 | 0.5 | 0,5 | 0,4 |  | 7300 | 0 | 100ω2 |
| 4 | 4 | 200 | 200 | 400 | 0,4 | 0,6 |  | 0,6 | 0.5 |  |  | 5000 | 0 | 30ω2 |
| 5 | 5 | 300 | 200 | 300 |  | 0,3 |  | 0,6 |  |  | 1100 |  | 50v3 | 0 |
| 6 | 6 | 200 | 80 | 400 | 0,2 | 0,4 |  | 0,3 | 0,3 |  |  | 9000 | 0 | 40ω2 |
| 7 | 7 | 400 | 100 | 800 |  | 0,3 | 0,3 | 0,4 |  | 0,35 | 2300 |  | 0 | 50ω2 |
| 8 | 8 | 300 | 80 | 200 |  | 0,6 | 0,6 | 0,8 |  | 0,7 |  | 3000 | 0 | 60ω2 |
| 9 | 9 | 250 | 200 | 300 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,35 |  | 2000 | 0 | 60ω2 |
| 10 | 10 | 100 | 250 | 300 |  | 0,2 | 0,3 | 0,5 |  | 0,4 | 1000 |  | 0 | 50ω2 |
| 11 | 11 | 200 | 100 | 300 | 0,4 | 0,6 |  | 0,3 | 0,5 |  | 1500 |  | 0 | 40ω2 |
| 12 | 12 | 200 | 300 | 400 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 |  | 2500 | 0 | 50ω2 |
| 13 | 13 | 200 | 100 | 300 |  | 0,3 | 0,4 | 0,5 |  | 0,3 | 600 |  | 0 | 40ω2 |
| 14 | 14 | 100 | 300 | 400 |  | 0,3 | 0,4 | 0,6 |  | 0,4 | 1200 |  | 0 | 30ω2 |
| 15 | 15 | 80 | 250 | 300 |  | 0,4 | 0,4 | 0,6 |  | 0,5 | 2000 |  | 0 | 40ω2 |
| 16 | 16 | 100 | 200 | 300 | 0,3 | 0,6 |  | 0.4 | 0,4 |  | 1000 |  | 0 | 60ω2 |
| 17 | 17 | 100 | 200 | 300 |  | 0,3 | 0,4 | 0,6 |  | 0,5 |  | 3000 | 0 | 40ω2 |
| 18 | 18 | 250 | 200 | 300 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0.3 |  | 1800 | 0 | 60ω2 |
| 19 | 19 | 200 | 100 | 400 |  | 0,4 | 0,4 | 0,6 |  | 0,5 | 800 |  | 0 | 60ω2 |
| 20 | 20 | 300 | 200 | 400 |  | 0,4 | 0,3 | 0,5 |  | 0,4 | 500 |  | 0 | 30ω2 |
| 21 | 21 | 400 | 200 | 300 | 0,2 | 0,3 |  | 0,6 | 0,25 |  | 1000 |  | 150v3 | 0 |
| 22 | 22 | 400 | 100 | 300 | 0,2 | 0,3 |  | 0,6 | 0,25 |  |  | 2500 | 100v3 | 0 |
| 23 | 23 | 300 | 400 | 400 | 0,2 | 0.3 |  | 0,6 | 0.25 |  |  | 4200 | 0 | 50ω2 |
| 24 | 24 | 100 | 200 | 300 |  | 0,6 | 0,2 | 0,3 |  | 0,25 | 3000 |  | 0 | 20ω2 |
| 25 | 25 | 300 | 100 | 400 |  | 0,7 | 0,2 | 0,4 |  | 0,3 |  | 3000 | 100v3 | 0 |
| 26 | 26 | 200 | 400 | 500 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0.7 | 0,35 | 0,65 |  | 5000 | 0 | 50ω2 |
| 27 | 27 | 100 | 200 | 300 |  | 0,4 | 0,4 | 0,6 |  | 0.5 | 2000 |  | 100v3 | 0 |
| 28 | 28 | 300 | 100 | 200 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |  | 2500 | 0 | 50ω2 |
| 29 | 29 | 300 | 200 | 300 |  | 0,5 | 0,3 | 0,4 |  | 0,4 | 3000 |  | 160v3 | 0 |
| 30 | 30 | 200 | 300 | 300 |  | 0,4 | 0,3 | 0,5 |  | 0,4 | 1000 |  | 80v3 | 0 |

Продолжение  таблицы исходных данных.

| № вар | № рис | m1, кг | m2, кг | m3 кг | r1 м | R1 м | r2 м | R2 м | ρ1 м | ρ2 м | Мвр Нм | Р Н | Rc Н | Нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 31 | 200 | 300 | 500 |  | 0,3 | 0,2 | 0,4 |  | 0,3 | 700 |  | 0 | 60ω2 |
| 32 | 32 | 200 | 300 | 100 |  | 0,3 | 0,4 | 0,5 |  | 0,4 | 300 |  | 0 | 30ω2 |
| 33 | 33 | 200 | 300 | 500 |  | 0,3 |  | 0,5 |  |  | 1600 |  | 0 | 50ω2 |
| 34 | 34 | 300 | 200 | 800 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |  | 0,4 |  | 600 |  | 0 | 40ω2 |
| 35 | 35 | 300 | 200 | 300 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |  |  | 0 | 100ω2 |
| 36 | 36 | 200 | 300 | 400 |  | 0,3 | 0,3 | 0,7 |  | 0,6 | 600 |  | 0 | 70 ω2 |
| 37 | 37 | 100 | 300 | 400 |  | 0,5 | 0,6 | 0,7 |  | 0,6 | 2500 |  | 0 | 50 ω2 |
| 38 | 38 | 100 | 400 | 200 |  | 0,4 | 0,4 | 0,7 |  | 0,5 | 200 |  | 0 | 40 ω2 |
| 39 | 39 | 100 | 200 | 400 |  | 0,3 | 0,3 | 0,5 |  | 0,4 | 900 |  | 0 | 70 ω2 |
| 40 | 40 | 100 | 200 | 600 | 0,3 | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 |  | 2600 |  | 0 | 50 ω2 |
| 41 | 1 | 300 | 80 | 300 |  | 0,6 | 0,5 | 0,7 |  | 0,6 | 1400 |  | 100v3 |  |
| 42 | 2 | 300 | 80 | 150 |  | 0,6 | 0,3 | 0,7 |  | 0,5 | 2300 |  | 40v3 | 0 |
| 43 | 3 | 300 | 250 | 400 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 4800 |  | 150v3 | 0 |
| 44 | 4 | 300 | 200 | 400 | 0,4 | 0,6 |  | 0,6 | 0,5 |  |  | 5000 | 100v3 | 0 |
| 45 | 5 | 400 | 200 | 300 |  | 0,3 |  | 0,6 |  |  | 1100 |  | 0 | 90 ω2 |
| 46 | 6 | 200 | 80 | 400 | 0,2 | 0,4 |  | 0,3 | 0,3 |  |  | 9000 | 100v3 | 0 |
| 47 | 7 | 400 | 100 | 800 |  | 0,3 | 0,3 | 0,4 |  | 0,4 | 1900 |  | 100v3 | 0 |
| 48 | 8 | 300 | 80 | 200 |  | 0,6 | 0,6 | 0,8 |  | 0,7 |  | 3000 | 100v3 | 0 |
| 49 | 9 | 250 | 200 | 300 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |  | 2000 | 120v3 | 0 |
| 50 | 10 | 100 | 250 | 300 |  | 0,2 | 0,3 | 0,5 |  | 0,4 | 500 |  | 180v3 | 0 |
| 51 | 11 | 200 | 100 | 300 | 0,4 | 0,6 |  | 0,3 | 0,5 |  | 1500 |  | 140v3 | 0 |
| 52 | 12 | 200 | 300 | 400 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 |  | 1500 | 150v3 | 0 |
| 53 | 13 | 200 | 100 | 300 |  | 0,3 | 02 | 0,5 | 0,3 |  | 600 | 0 | 120v3 | 0 |
| 54 | 14 | 100 | 300 | 400 |  | 0,3 | 0,4 | 0,6 |  | 0,5 | 1200 | 0 | 100v3 | 0 |
| 55 | 15 | 80 | 250 | 300 |  | 0,4 | 0,4 | 0,6 |  | 0,5 | 200 | 0 | 100v3 | 0 |
| 56 | 16 | 100 | 200 | 300 | 0,3 | 0,6 |  | 0,4 | 0,4 |  | 900 | 0 | 80v3 | 0 |
| 57 | 17 | 100 | 200 | 300 |  | 0.3 | 0.4 | -,6 |  | 0,5 | 0 | 3000 | 70v3 | 0 |
| 58 | 18 | 250 | 200 | 300 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |  | 1800 | 150v3 | 0 |
| 59 | 19 | 200 | 100 | 400 |  | 0,4 | 0,4 | 0,6 |  | 0,5 | 800 | 0 | 100v3 | 0 |
| 60 | 20 | 300 | 200 | 400 |  | 0,4 | 0,4 | 0,6 |  | 0,5 | 500 | 0 | 70v3 | 0 |
| 61 | 21 | 400 | 200 | 300 | 0,2 | 0,3 |  | 0,6 | 0,3 |  | 1000 | 0 | 0 | 50 ω2 |
| 62 | 22 | 400 | 100 | 300 | 0,2 | 0,3 |  | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0 | 2500 | 0 | 40 ω2 |
| 63 | 23 | 300 | 400 | 400 | 0,2 | 0,3 |  | 0,6 | 0,3 |  | 0 | 7000 | 100v3 | 0 |
| № вар | № рис | m1, кг | m2, кг | m3 кг | r1 м | R1 м | r2 м | R2 м | ρ1 м | ρ2 м | Мвр Нм | Р Н | Rc Н | Мс Нм |
| 64 | 24 | 100 | 200 | 300 |  | 0,7 | 0,2 | 0,3 |  | 0,2 | 3000 |  | 50v3 |  |
| 65 | 25 | 300 | 100 | 400 |  | 0,7 | 0,2 | 0,4 |  | 0.3 | 0 | 3000 | 0 | 30 ω2 |
| 66 | 26 | 200 | 400 | 500 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0 | 5000 | 100v3 | 0 |
| 67 | 27 | 100 | 200 | 300 |  | 0,4 | 0,5 | 0,6 |  | 0,4 | 2000 | 0 | 0 | 40 ω2 |
| 68 | 28 | 300 | 100 | 400 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |  | 2100 | 120v3 | 0 |
| 69 | 29 | 300 | 200 | 300 |  | 0,4 | 0,3 | 0,5 |  | 0,4 | 3000 |  | 0 | 60 ω2 |
| 70 | 30 | 200 | 300 | 300 |  | 0,4 | 0,3 | 0,5 |  | 0,4 | 1000 | 0 | 0 | 40 ω2 |
| 71 | 1 | 300 | 100 | 300 |  | 0,6 | 0,5 | 0,7 |  | 0,6 | Мвр=(1300∙+10∙t)Нм | Мс=20Нм |
| 72 | 2 | 300 | 80 | 150 |  | 0,6 | 0,3 | 0,7 |  | 0,4 | Мвр=(6000+30∙t)Нм | Мс=30Нм |
| 73 | 3 | 300 | 250 | 400 | 0,4 | 0,6 | 0.3 | 0.5 | 0,5 | 0,4 | Р=2700+20∙е)Н | Rc=30Н |
| 74 | 4 | 200 | 200 | 400 | 0,4 | 0,6 |  | 0,6 | 0.5 |  | Р=4100Н | Мс=40Нм |
| 75 | 5 | 300 | 200 | 300 |  | 0,3 |  | 0,6 |  |  | Мвр=(1000+30t)Нм | Rc=30Н |
| 76 | 6 | 200 | 80 | 400 | 0,2 | 0,4 |  | 0,3 | 0,3 |  | Р=(8050+30∙t)Н | Rc=30Н |
| 77 | 7 | 300 | 80 | 200 |  | 0,6 | 0,6 | 0,8 |  | 0,7 | Мвр=(1600+49∙∙t)Нм | Rc=40Н |
| 78 | 8 | 300 | 80 | 200 |  | 0,6 | 0,6 | 0,8 |  | 0,7 | Р=2750Н | 40Н |
| 79 | 9 | 250 | 200 | 300 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | Мвр=(1600+30∙t)Нм | Мс=40Нм |
| 80 | 10 | 100 | 250 | 300 |  | 0,2 | 0,3 | 0,5 |  | 0,4 | Мвр=(400+20∙t)Нм | Rc=100YV |
| 81 | 11 | 200 | 100 | 300 | 0,4 | 0,6 |  | 0,3 | 0,5 |  | Мвр=(1450+40∙t)Нм | Мс=100Нм |
| 82 | 12 | 200 | 300 | 400 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | Р=(2700+50∙t)Н | Мс=100Нм |
| 83 | 13 | 200 | 100 | 300 |  | 0,3 | 0,4 | 0,5 |  | 0,3 | Мвр=(800+40∙t)Нм | Rс=70Н |
| 84 | 14 | 100 | 300 | 400 |  | 0,3 | 0,4 | 0,6 |  | 0,4 | Мвр=(1200+50∙t)Нм | Мс=110Нм |
| 85 | 15 | 80 | 250 | 300 |  | 0,4 | 0,4 | 0,6 |  | 0,5 | Мвр=(850+40∙t)Нм | Мс=90Нм |
| 86 | 16 | 100 | 200 | 300 | 0,3 | 0,6 |  | 0.4 | 0,4 |  | Мвр=(600+80∙t)Нм | 100Нм |
| 87 | 17 | 100 | 200 | 300 |  | 0,3 | 0,4 | 0,6 |  | 0,5 | Р=(1900+50∙t)Нм | Rс=100Н |
| 88 | 18 | 250 | 200 | 300 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0.3 | Р=(1600+40∙t)Н | Мс=100Нм |
| 89 | 19 | 200 | 100 | 400 |  | 0,4 | 0,4 | 0,6 |  | 0,5 | Мвр=(750+100∙t)Нм | Мс=70Нм |
| 90 | 20 | 300 | 200 | 400 |  | 0,4 | 0,3 | 0,5 |  | 0,4 | Мвр=(400+50∙t)Нм | Мс=100Нм |
| 91 | 21 | 400 | 200 | 300 | 0,2 | 0,3 |  | 0,6 | 0,25 |  | Мвр=(1000+70∙t)Нм | Мс=100Нм |
| 92 | 22 | 400 | 100 | 300 | 0,2 | 0,3 |  | 0,6 | 0,25 |  | Р=(2200+50∙t)Н | Rс=100Н |
| 93 | 23 | 300 | 200 | 200 | 0,2 | 0.3 |  | 0,6 | 0.25 |  | Р=(3200+40∙t)Н | Rc=100Н |
| 94 | 24 | 100 | 200 | 300 |  | 0,6 | 0,2 | 0,3 |  | 0,25 | Мвр=(2800+20∙t)Н | Rc=70Н |
| 95 | 25 | 300 | 100 | 400 |  | 0,7 | 0,2 | 0,4 |  | 0,3 | Р=(2100+40∙t)Н | Rc=100Н |
| 96 | 26 | 200 | 100 | 200 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0.7 | 0,35 | 0,65 | Р=(2000+50∙t)Н | Мс=100Нм |
| 97 | 27 | 100 | 200 | 300 |  | 0,4 | 0,4 | 0,6 |  | 0.5 | Мвр=(1900+40∙t)Нм | Rc=90Н |
| 98 | 28 | 300 | 100 | 200 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | Мвр=3500+30∙t)Нм | Rc=70Н |
| № вар | № рис | m1, кг | m2, кг | m3 кг | r1 м | R1 м | r2 м | R2 м | ρ1 м | ρ2 м | Мвр Нм | Р Н | Rc Н | Мс Нм |
| 99 | 29 | 300 | 200 | 300 |  | 0,5 | 0,3 | 0,4 |  | 0,4 | Мвр=(2300+40∙t)Нм | Мc=100Нм |
| 100 | 30 | 200 | 300 | 300 |  | 0,4 | 0,3 | 0,5 |  | 0,4 | Мвр=(1350+30 ∙t)Нм | Rс=100Н |

Замечание: если какая либо величина не задана в таблице, следует считать ее равной нулю.

# ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАА/ДАНИЯ 4.

# 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Исследуемая механическая система, изображенная на рисунке, состоит из колес  1, 2 и груза 3. На колесо 1 действует сила P =  3500  Н м. На колесо 2 действует момент сил сопротивления Мс = 60ω2 Н м, зависящий от угловой скорости тела 2.

В начальный момент времени t = 0 система находилась в покое. Массы тел 1, 2, 3 соответственно равны m1 = 250 кг, m2 = 200 кг, m3 = 500 кг. Радиусы больших и малых окружностей колес R1 = 0,5 м, r1 =0,2м, R2 = 0,4м, r2 = 0,3м.

Радиусы инерции колес 1 и 2 относительно их осей вращения. iz1 =0,4м, 
 iz2 = 0,3м.

Номер тела приведения - 1.

1

2

15°

О2                                                   О1

Мс                                                          Р

3

Рис.1 Схема механизма

Задание для курсовой работы (пример к вар.1-60).

1.Определить грузоподъемность механизма. Вычислить реакции внешних и внутренних связей в случае равновесия механизма при максимальной нагрузке.

2. Нарисовать кинематическую схему механизма. Выразить перемещения, скорости, ускорения тел 2 и 3 через угловое перемещение, угловую скорость и угловое  ускорение тела 1.

3. Применяя теорему об изменении кинетической энергии в дифференциальной форме для механической системы, составить дифференциальное уравнение механизма, отнеся его к телу 1.

4. Решить дифференциальное уравнение и установить закон движения тела 1 φ= φ (t) а также его угловую скорость ω1= ω1(t).

5. Используя полученное решение и найденные в п. 2 кинематические соотношения, составить уравнения движения тел 2 и 3.Найти выражения для скоростей и ускорений всех трех тел.

6. Построить графики зависимости углового ускорения и угловой скорости колеса 1  в зависимости от времени. Определить кинематические параметры установившегося  движения всех тел, а также время установления движения.

7.Применяя принцип Даламбера, найти динамические реакции опор для колес, силу натяжения троса, соединяющего колеса 1 и 2, силу натяжения троса, на котором висит груз 3. Оценить их максимальные значения.

8.Вычислить мощность силы Р, определить ее максимальное значение.

9. Найти работу силы Р на перемещении, соответствующем времени установлении движения.

10. Применяя принцип возможных перемещений, определить значение силы  Р, необходимой для того, чтобы поднимать тело 3 с очень маленькой скоростью.

11. Сделать выводы.

Задание для курсовой работы (пример к вар. 61-100).

1.Определить грузоподъемность механизма. Вычислить реакции внешних и внутренних связей в случае равновесия механизма при максимальной нагрузке.

2. Нарисовать кинематическую схему механизма. Выразить перемещения, скорости, ускорения тел 2 и 3 через угловое перемещение, угловую скорость и угловое  ускорение тела 1.

3. Применяя теорему об изменении кинетической энергии в дифференциальной форме для механической системы, составить дифференциальное уравнение механизма, отнеся его к телу 1.

4. Решить дифференциальное уравнение и установить закон движения тела 1 φ1= φ1(t) а также его угловую скорость ω1= ω1(t).

5. Используя полученное решение и найденные в п. 2 кинематические соотношения, составить уравнения движения тел 2 и 3.Найти выражения для скоростей и ускорений всех трех тел.

6. Построить графики зависимости углового ускорения и угловой скорости колеса 1  в зависимости от времени. Определить значения угловых скоростей и ускорений тел 1 и 2 , а так же их угловые перемещения в момент времени t=3с. Определить скорость и ускорение тела 3 и его линейное перемещение в этот же момент времени.

7.Применяя принцип Даламбера, найти динамические реакции опор для колес, силу натяжения троса, соединяющего колеса 1 и 2, силу натяжения троса, на котором висит груз3 в момент времени t=3c.

8.Вычислить мощность силы Р, определить t` значение в момент времени t=3с.

9. Найти работу силы Р на перемещении, соответствующем времени t=3.

10. Применяя принцип возможных перемещений, определить значение силы  Р, необходимой для того, чтобы поднимать тело 3 с очень маленькой скоростью.

11. Сделать выводы.

2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ МЕХАНИЗМА

Требуется провести статический анализ механизма, определить значение массы m3гр, при которой возможно равновесие системы. Найти усилия в тросе, соединяющем колеса 1 и 2 а также в тросе, на котором висит груз 3, определить реакции внешних опор колес. Сравнивая массы  m3гр и массу m3, данную в условии, установить направление движения звеньев механизма.

1

2

S1

N2y               S2                                      N1y

N2x                               m1g              N1x

m2g

3

m3g                                                                                     Р

Рис.2 Статическая схема механизма

.

Для решения рассматривается равновесие каждого звена под действием сил, показанных на рисунке. Здесь mg-силы тяжести;  Nx ‘, Ny-реакции подшипников; S1 и S2- силы действия и противодействия в тросе, соединяющем звенья 1 и 2. S1=S2.

Уравнения равновесия для звена 1:

Σ Fix=0    N1x - S1 cos15° =0;           (2.1)

Σ Fiy=0    N1y - m1 g-S1sin15°–P =0;            (2.2)

Σ Mо1(Fi) = 0    -P R1 + S1 r1 =0.           (2.3)

Для колеса 2 с грузом 3

Σ Fix=0,    N2x + S2 cos15° = 0;                                (2.4)

Σ Fiy=0,    N2y – m2 g+ S2sin15° – m3 g =0;             (2.5)

Σ Mo1(Fi) = 0,    S2 r2 – m3 g R2  =0.                    (2.6)

Из (2.3) S2=S1= P R1 / r1=3500∙0,5/0,2=8750 H. Тогда из (2.6) m3g=S2 r2 / R2=8750∙0,3/0,4=6562,5 Н, отсюда m3гр = 669,643кг.

Определим реакции опор из остальных уравнений. Из (2.1) и(2.2)

N1x=8451,9 Н, N1y= 8207,5 Н, N2x=-8451,5 Н, N2y=4658,5 Н.

В равновесии натяжение троса, на котором висит груз, равно весу груза S3=m3 g =4905 H.

Сравнивая заданную массу m3=500кг массой m3гр,  видим, что m3< m3гр, значит сила Р будет поднимать груз 3.

3. КИНЕМАТИКА МЕХАНИЗМА

Требуется установить кинематические зависимости, выразив кинематические параметры тел 2 и 3 через параметры тела 1.

ω1  ε1 φ1

δφ1

ε2  φ2

ω2

δφ2

2

а3

v3                                         1

y3

δy3           3            Рис.3 Кинематическая схема

На рисунке введены обозначения: ω1, ε1, φ1- угловая скорость, угловое ускорение, угловое перемещение тела 1; ω2   ε2   φ2-то же для тела 2; v3, a3, y3- линейная скорость, ускорение и перемещение тела 3.

Движение от тела 1 к телу 2 передается тросом и скорости точек, лежащих на окружностях колес малого радиуса, равны ω1 r1=. ω2 r2, отсюда

ω2= ω1 r1 / r2,   ω2=2/3 ω1.                                    (3.1)

Касательные ускорения этих точек тоже равны, следовательно r2 ε2= r1 ε1.

ε2= r1 ε1 / r2,       ε2=2/3 ε1.                                (3.2)

Равны и линейные перемещения этих точек, r2 φ2= r1 φ1:

φ2= r1 φ1 / r2,       φ2=2/3 φ1.                                 (3.3)

Груз 3 висит на тросе, который намотан на колесо радиуса R2, поэтому

v3  = R2 ω2, а с учетом (3.1):

v3= ω1 r1 R2 / r2,     v3=0,2667 ω1.                               (3.4)

Ускорение груза 3 равно касательному ускорению точки, которая принадлежит большой окружности колеса 2, a3= ε2 R2. С учетом (3.2):

a3= r1 ε1 R2 / r2,   a3=0,2667 ε1.                                  (3.5)

Линейные перемещения груза 3 и точки на окружности радиуса R2 равны

y3= φ1 r1  R2 / r2,    y3=0,2667 φ1.                                (3.6)

Формулы, полученные в этом параграфе, будут использоваться в дальнейших вычислениях.

4. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ МЕХАНИЗМА

Требуется составить динамическое дифференциальное уравнение движения  механизма, приведя его к 1-ому телу, применяя теорему об изменении кинетической энергии системы в дифференциальной форме.

По теореме об изменении кинетической энергии в дифференциальной форме: производная по времени от кинетической энергии механической  системы равна сумме мощностей всех сил, действующих на систему

dT/dt= Σ NFi.                                                   (4.1)

Система состоит из твердых тел, тросы, передающие движение от одного тела к другому нерастяжимые и невесомые, поэтому сумма мощностей всех внутренних сил  системы равна нулю.

Вычисление кинетической энергии механизма выполняется с учетом формул, полученных в главе 3. Кинетическая энергия системы равна сумме кинетических энергий всех звеньев, участвующих в движении

Т=Т1+Т2+Т3.

Тела 1 и 2 вращаются вокруг неподвижных осей, поэтому их кинетическая энергия вычисляется по следующим формулам:

Т1=Iz1 ω12 / 2;

Т1=Iz2 ω22 / 2.

Тело 3 движется поступательно, поэтому Т3=m3v32 / 2.

Iz1 - момент инерции тела 1 относительно его оси вращения, он равен Iz1=m1 iz12=15,625кгм2. Iz2- момент инерции тела 2 относительно его оси вращения, он равен Iz2=m2 iz22= 18 кг м2.

С учетом формул (3.1)-(3.6) получается выражение для кинетической энергии

T= m1 iz12 ω12 / 2 + m2(iz2 r1 ω1)2 / 2 r22 + m3(r1 R2 ω1)2 / 2 r22

или                       T=(m1 iz12+ m2 iz22 r12/ r22+ m3r13 R22  / r22) ω12 / 2;

Т=(250∙0,42+200∙0,32∙0,22 / 0,32+500∙0.22∙0,42 / 0,32)ω12/2;

T=84ω12/2.                                            (4.2)

dT/dt=84ω1ε1.

Для заданной механической системы, состоящей из твердых тел, соединенных нерастяжимыми, невесомыми тросами мощность всех внутренних сил равна нулю, поэтому необходимо вычислить мощность внешних сил.

В общем случае мощность силы определяется формулой N=F v cosα, где F=величина силы, v-скорость точки приложения силы, α - угол между направлением силы и направлением скорости. Силы тяжести тел 1 и 2, а также реакции опор N1x, N1y, N2x, N2y приложены к неподвижным точкам О1 и О2 поэтому их мощности равны нулю (см. рисунок в гл.4). Мощность силы Р равна

Np=Р R1∙ω1,

мощность силы тяжести m3g равна

N m3 g = -m3g v3.

Мощность пары сил, действующей на вращающееся тело, вычисляется как взятое со знаком + или – произведение момента пары на угловую скорость тела, поэтому мощность момента сил сопротивления вычисляется по формуле  NМс= -Мс ω2

Сумма мощностей всех внешних сил с учетом формул п.3 равна

Σ NFi= Np+ N m3 g+ NМс= ω1(Р R1-Mc r1/r2-m3g r1 R2/ r2)ω1

Σ NFi =(Р R1-Mc r1/r2-m3g r1 R2/r2)ω1.                             (4.3)

Подстановка заданных величин позволяет вычислить суммарную мощность.

Пример для вариантов(1-60)*:

Σ NFi = (3500· 0,5-60∙(0,2)2/(0,3)2 ω1-500·10·0,2·0,4/0,3) ω1=(416,67-26,67 ω1) ω1;

Σ NFi =(416,67-26,67 ω1) ω1.                                (4.4)

Уравнение (12.1) имеет вид

84 ε1=416,67-26,67 ω1.

Дифференциальное уравнение движения имеет вид

+ 0,312=4,987.                                  (4.5)

ω1

ω2

N2y                                                        N1y

N2x                                                                            N1x

Mc                                                                  P

V3

m3 g

Рис.4 Динамическая схема к вычислению мощностей сил

Замечание: приводимый расчет  и составленное дифференциальное уравнение соответствует иар.1-60. Пример расчёта для вариантов 61-100 см. на стр .

5. РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ

Дифференциальное уравнение  (4.7) является линейным неоднородным уравнением второго порядка с постоянными коэффициентами. Если разделить его на коэффициент перед старшей производной, то уравнение приобретает вид

+0,312=4,987.                                           (5.1)

Решение этого уравнения отыскивается в виде  φ1= φобщ+ φчаст, где φобщ –решение однородного уравнения

+0,312=0,

а  φчаст - частное решение уравнения (5.1). Для решения однородного уравнения  составляется характеристическое уравнение

p2+0, 0312p=0.

Корни характеристического уравнения

р1=0, р2= -0,312.

Решение, соответствующее корням характеристического уравнения, имеет вид

φобщ=С1+С2е-9.96t,

где С1 и С2 - константы интегрирования.

Частное решение уравнения (5.1) отыскивается  по виду правой части:

φчаст=А∙t.

Константа  А определяется после подстановки φчаст в уравнение (5.1)

0,312А=4,987,  отсюда   А=15,984.

Общее решение уравнения (5.1) имеет вид

φ1= С1+С2 е- 0,312t+15,984∙t.                                        (5.2)

Константы С1 и С2 определяются из начальных условий: при t=0 φ1=0 и ω1=0. Вычислим угловую скорость, взяв производную

ω1=d φ1/dt=C2(-0,312) е- 0,312t+15,984.

Выполнение начальных условий дает два алгебраических уравнения:

С1+С2=0,  C2(-0,312)+ 15,984=0. Из этих уравнений С2=-С1=51,23.

Окончательно решение уравнения (5.1) имеет вид

φ1= 51,23(-1+ е- 0,312t)+15,984∙t;                                 (5.3)

ω1=15,984(1- е- 0,312t) .                                      (5.4)

6.ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ ВСЕХ ТЕЛ МЕХАНИЗМА, ФОРМУЛЫ СКОРОСТЕЙ 
И УСКОРЕНИЙ ЭТИХ ТЕЛ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ

В предыдущем параграфе формула

φ1= 51,23(-1+ е- 0,312t)+15,984∙t                 (6.1)

определяет закон движения тела 1, а формула

ω1=15,984(1- е- 0,312t) с-1                               (6.2)

дает закон изменения угловой скорости тела 1 по времени.

Продифференцируем правую и левую части последнего равенства и определим угловое ускорение колеса 1

ε1=4,987 е- 0,312t с-2.                                   (6.3)

Воспользовавшись кинематическими зависимостями (3.1-3.3), получим закон движения тела 2 и формулы ω2= ω2(t) и ε2= ε2(t):

φ2=34,153(-1+ е- 0,312t)+10,656t;                          (6.4)

ω2=10.656 (1- е- 0,312t) с-1;                             (6.5)

ε2= 3,325 е- 0,312t с-2.                                     (6.6)

С помощью формул (3.4-3.6) получим законы изменения параметров движения тела 3:

y3=(17,0765(-1+ е- 0,312t)+5,328∙t)),  м;                           (6.7)

v3=5,328(1- е- 0,312t)), м/с;                                        (6.8)

a3= 1,662 е- 0,312t, м/с2.                                        (6.9)

7. ГРАФИК ИЗМЕНЕНИЯ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ ω1 И УСКОРЕНИЯ ε1.

Требуется с помощью уравнений, полученных в п.6, построить графики угловой скорости, ускорения и перемещения колеса 1  по формулам из п.7 и по ним определить характеристики установившегося движения.

Для построения графиков воспользуемся программой Mikrosoft Excel.

На рисунке видно, что при t→∞,  ε1→0 а ω1→15 ,984 с –1. Отсюда можно сделать вывод, что примерно через 15 с после начала разгона механизма из состояния покоя его движение «устанавливается» и все звенья продолжают  двигаться с постоянными скоростями.

Таким образом, время установления движения

tуст=15 c.

Параметры установившегося движения: ω1=15,984 с-1, ω2=10.656 с-1, v3=5,328м/с.

Угловая скорость(ω 1/c-ряд1) и ускорение (ε1/с-2 –ряд2) тела 1

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ДИНАМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ОПОР

Требуется вычислить реакции внешних опор колес 1 и 2, а также силы  натяжения всех ветвей тросов.

Для определения сил реакций опор и силы натяжения троса между телами 1 и 2 воспользуемся уравнениями, выражающими принцип Даламбера.

Согласно принципу  Даламбера, если в данный момент времени ко всем действующим на механическую систему силам  присоединить силы инерции Даламбера, то получившаяся система сил будет эквивалентна  нулю и для неё выполняются уравнения статики.

Нужно изобразить активные силы и реакции внешних опор так же, как в пп. 2 и к ним  добавить момент пары сопротивления Мс.

Силы инерции вращающихся тел 1 и 2 приводятся к парам сил с соответствующими моментами М1Ф=-Iz1ε1 , М2Ф=-Iz2ε2. Знак минус в этих формулах указывает на то, что моменты и угловые ускорения противоположны по направлениям. Iz1=m1ρ12 и  Iz2= m2ρ22 - моменты инерции колес относительно их осей вращения. Сила инерции тела 3, которое движется поступательно, равна . Все силы и моменты изображены на рисунке.

Составим уравнения, выражающие принцип Даламбера, для каждого тела в отдельности. При этом учтём силы натяжения троса, который передаёт движение от первого тела ко второму. Это внутренние силы S1 и S2,, по

3-му закону Ньютона они равны по величине и противоположны по направлению.

Система сил, действующих на тело 1, плоская, поэтому следует составить три уравнения. Сумма проекций всех сил на ось x равна 0

Σ Fix=0,    N1x – S1 cos15° =0.                                    (8.1)

Сумма проекций всех сил на ось y равна 0

Σ Fiy=0,    N1y –m1g- S1 sin15° =0.                                      (8.2)

Сумма моментов всех сил относительно точки О1 равна 0

Σ Mо1(Fi) = 0,    -P R1 + S1 r1+ М1Ф =0.                                    (8.3)

Аналогично составляются уравнения для сил, действующих на тело 2.

Σ Fix=0,    N2x + S2 cos15° = 0;                                     (8.4)

Σ Fiy=0,    N2y – m2 g+ S2sin15° – m3 g –Ф3 =0;                         (8.5)

Σ Mo1(Fi) = 0,    S2 r2 – m3 g R2 - Ф3 R2- Мс. - М2Ф =0.           (8.6)

Из уравнения (8.3) определим  S1

S1= (P R1 - М1Ф)∙ 1/ r1=(P R1- Iz1ε1)∙ 1/ r1.

М1Ф                              1

М2Ф

S2

N2y                     S1      15˚                       N1y

N2x                                                  N1x

m2g                                                     m1g                             P

v3                           Мс

3

Ф3

Рис.5  Динамическая схема.

. Подставляя значения всех величин и используя формулу (6.3) для углового ускорения ε1, получим значение силы натяжения троса между колесами 1 и 2 в виде функции от времени.

S1=(1750-199,48 е- 0,312t)Н.                              (8.7)

Для оценки максимального значения, рассмотрим функцию  е- 0,312t. При t=0 эта функция рана 1, а если  t→∞, то функция е- 0,312t →0. Отсюда можно сделать вывод, что сила S1 имеет максимальное значение при установившемся движении: S1max=1750 Н.

Из уравнений (8.1) и (8.2) найдем реакции неподвижной шарнирной опоры  N1x  и N1y, а из (8.4) и (8,5) найдем N2x и N2y.

N1x= S1 cos15° ; N1y= m1g+S1 sin15°;

N1x=(1690,37-192,68 е- 0,312t)Н;                                       (8.2)

N1y=(2952,93-51,6 е- 0,312t)Н.                                           (8.3)

Максимальные значения сил: N1xmax=1690,37Н; N1y=2952,93Н.

Аналогично

N2x=- S1 cos15°;  N2y =+ m2 g- S2sin15° + m3 g +Ф3;

N2x=-(1690,37-192,68 е- 0,312t)Н;                        (8.3)

N2y=( 6547, 067+784,7 е- 0,312t)Н.                       (8.4)

Максимальные значения сил: N1xmax=1690,37Н; N1ymax=2952,93Н; ‌ N2xmax‌=1690,37Н при установившемся движении.

Сила N2y имеет максимальное значение в момент времени t=0, когда механизм трогается с места. N2ymax=7331, 177Н.

Для определения силы натяжения троса, на котором висит груз 3, применим принцип Даламбера к грузу.

y      S3                          Векторная сумма всех сил , действующих на тело 1,

3                включая силу инерции Даламбера, равна 0. В проекции

m3g                       на ось y будем  иметь

Ф3                                  S3- m3g- Ф3 =0;      S3= m3g+ Ф3 .

Кинетостатика

груза 3

Подставляя известные значения, получим

S3=(5000+831 е- 0,312t)Н.

Максимальное значение эта сила имеет в момент времени t=0

S3max=5831Н.

9.  МОЩНОСТИ ВЕДУЩЕГО УСИЛИЯ

Ведущим усилием для рассматриваемого механизма является сила Р.  Мощность силы Р вычисляется по формуле NP=Pv cos0˚, где v-скорость точки приложения силы Р, 0˚-угол между направлением силы и скорости. Используя формулу (6.2), получим

V=ω1·R1= 15,984(1- е- 0,312t)0,5=7,992(1- е- 0,312t)м/с;

NP=27972(1- е- 0,312t)Вт.

Максимальное значение мощность ведущего усилия имеет при установившемся движении  NPmax=27,972кВт.

10. РАБОТА СИЛЫ Р НА ПЕРЕМЕЩЕНИИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕМ tуст

Работа силы, приложенной к вращающемуся телу, вычисляется по формуле

АР=,

где МZ(P) -момент силы Р относительно оси вращения тела 1.

В нашем случае момент силы Р относительно оси вращения постоянен и равен  Мz1=Р·R1=1750 Нм, поэтому работу силы Р следует вычислять по формуле

АР=Р·R1 φ1.

Знак + выбран потому, что направление момента силы Р и  направление вращения колеса 1 совпадают. Вычислим значение угла поворота φ1для момента времени, за которое движение механизма устанавливается tуст=15 c, по формуле (5.3)

φ1(15)= 51,23(-1+ е- 0,312·15)+15,984·15 =29,165рад.

Искомое значение работы:

АР=1750·29,165=51039Дж=51,039кДж.

10.ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ.

Требуется, применяя принцип возможных перемещений, определить при каком значении силы давления Q на тормозную колодку в начальный момент времени t=0 механизм не тронелся с места, если колодка действует на колесо 2 в точке А.

Согласно принципу возможных перемещений для равновесия механической системы с идеальными связями, необходимо и достаточно, чтобы сумма элементарных работ всех действующих на нее активных сил при любом возможном перемещении системы была равна нулю.[1]

Σ δАк=0.

Определим предельное значение силы , которая будет удерживать механизм в равновесии при заданных массах звеньев. Сопротивление, зависящее от скорости в этом случае равно 0.

На рисунке 2 изображены активные силы, действующие на механизм. Это сила Р, силы тяжести звеньев и груза 3. Действие силы Q на колодку передаётся на колесо 2 в точке А через  силу давления N и силу трения Fтр.  В случае  равновесия механизма, возможные перемещения звеньев механизма  будут соответственно δφ1,δφ2 и δy3.

Рассматриваемая механическая система имеет одну степень свободы, связи, наложенные на систему, являются стационарными и голономными, поэтому зависимости между возможными перемещениями такие же,  как между действительными перемещениями, определенными формулами (3.3), (3.6), (3.9).

δφ2= r1/r2 δφ1;

δy3= r1 R2/r2 δφ1.

Дадим механизму возможное перемещение и вычислим возможную работу активных сил.

Σ δАк = δАР+ δАFтр+ δАm1g;

Σ δАк =РR1 δφ1-m3g δy3 –FтрR2δφ2=0;

Σ δАк =Р R1 δφ1 -m3g r1 R2/r2 δφ1-fQ R2 r1/r2 δφ1=0;

Р R1 -m3g r1 R2/r2- fQ R2 r1/r2 =0.

Получаем значение искомой силы

Q = =1562,3Н

При значении силы Q=1562,3Н  механизм не тронется с места.

1

2

3

Рис.6  .

ВЫВОДЫ.

Методами статики исследовано состояние равновесия подъемного механизма и установлена грузоподъемность, реакции внешних опор и сил натяжения тросов при максимальной нагрузке.

Исследована кинематика механизма и установлены зависимости между параметрами движения его звеньев.

С помощью теоремы об изменении кинетической энергии в дифференциальной форме получено дифференциальное уравнение движения механической системы, после интегрирования которого, установлены законы движения всех тел и получены формулы изменения их скоростей и ускорений.

Для определения сил натяжения тросов и реакций связей при движения механической системы  был применен принцип Даламбера.

Построены графики изменения параметров движения тела 1. По графику угловой скорости видно, что через некоторое время угловая скорость колеса 1 становится постоянной и равной ω1уст=15,984с-1, это значит, что движение устанавливается, и все тела движутся равномерно.  Время установления tуст= 15 c.

Определены  силы натяжения тросов. Установлены законы изменения значений этих сил и определены их максимальные значения. Вычислены реакции внешних связей и их максимальные значения.

Установлена зависимость мощности ведущего усилия Р от времени и определено её максимальное значение Nрмах=10,474кВт. Определена работа ведущего усилия на перемещении, соответствующем времени установления движения.

Принцип возможных перемещений применен для определения тормозящего  усилия Q, необходимого для удержания механизма в равновесии.

Таким образом, методами теоретической механики исследована статика, кинематика и динамика подъёмного механизма.

*Приведённый выше пример по ходу расчётов и по используемым формулам годится для всех вариантов. Но дифференциальное уравнение в вар. 61-100  получается иным. Чтобы показать отличие приводится пример для этих вариантов.

*Пример расчёта суммарной мощности и составлении дифференциального уравнения движения механизма для вар.

(61-100).

Будем составлять динамическое уравнение движения механизма, приведенного в предыдущем примере, если при сохранении всех данных изменить только значения ведущего усилия Р и момента сил сопротивления Мс. Пусть Р=(3000+30t)Н и Мс=100Нм. Значение кинетической энергии остается таким же, как в предыдущем примере в параграфе 4:Т=84ω12/2. и dT/dt=84ω1ε1.

По формуле (4.3) вычисляем суммарную мощность.

Σ NFi =(Р R1-Mc r1/r2-m3g r1 R2/r2)ω1.                             (4.3)

Σ NFi = ((3000+30t) 0,5-100∙0,2/0,3 -500·10·0,2·0,4/0,3) ω1=(100,7+15t) ω1;(4.4)

По теореме dT/dt= Σ NFi. В нашем случае

84ω1ε1=(100,7+15t) ω1.

Сокращая ω1 и учитывая, что ε1=, получим дифференциальное уравнение

84=100,7+15t.                            (4.5)

Это дифференциальное уравгение второго порядка.

Решение дифференциального уравнения.

Дифференциальное уравнение решается при нулевых начальных условиях, потому что механизм начинает двигаться из состояния покоя.

При t=0 φ10=0 и ω10=0. Перепишем уравнение (4.5) с учетом того, что=, получим

=100,7+15t.

Умножим это уравнение на dt и проинтегрируем правую и левую части:

После интегрирования получим закон изменения угловой скорости по времени:

ω1(t)=(100,7t+7,5t2)1/c

Заменим ω1=

=100,7t+7,5t2,  и проинтегрируем

φ1(t)=50,35t2+2,5t3.

Последняя формула определяет закон движения тела 1. Итак, мы установили законы изменения параметров движения тела 1 и его закон движения:

ε1(t)=100,7+15t.

ω1(t)=(100,7t+7,5t2)1/c

φ1(t)=50,35t2+2,5t3

Вычислим значения ε1, ω1 и φ1 в момент времени t=3c: ε1(3)=115,7, ω1(3)=169,6, φ1(3)=520,65радиан.

Дальнейшие расчеты необходимо продолжить по плану задания с помощью первого примера, с учетом полученного в этом параграфе решения дифференциального уравнения.

Пример оформления титульного листа

Федеральное агентство по образованию

ГОУВПО

«Самарский государственный технический  университет»

Кафедра механики

КУРСОВАЯ РАБОТА

по теоретической механике

СТАТИКА, КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА
МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Вариант

Выполнил:                                                   студент II-ЗФ-5 Иванов И.И.

Принял:                                                        преподаватель

Самара  2008

### СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

# Задание 1. Равновесие составной конструкции

Задание 2. Равновесие вала с закрепленными на нем телами

Задание 3. Исследование кинематики кривошипно-ползунного

механизма

Задание 4. Исследование динамики подъёмного механизма

4.1. Постановка задачи. Исходные данные.

4.2.Определение грузоподъемности механизма.

4.3. Кинематика механизма.

4.4.Составление  дифференциального уравнения движения  механизма, приведенного к телу 1.

4.5. Решение дифференциального уравнения.

4.6. Законы движения всех тел механизма, формулы скоростей и ускорений этих тел в зависимости от времени.

4.7. Графики изменения кинематических параметров по времени. Характеристики установившегося  движения.

4.8. Определение динамических реакций опор колес.

4.9. Мощность ведущего усилия.

4.10. Работа ведущего усилия на перемещении, соответствующем времени установления движения.

4.11.* Применение принципа возможных перемещений для определения  значения силы  Р, необходимой для подъема тела 3 с очень маленькой скоростью.

4.12. Выводы.

*Замечание:  Пункт 4.11 для вариантов 1-60 нужно озаглавить в соответствии с заданием.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.

1. Краткий курс теоретической механики: Учебник для втузов / С.М.Тарг; М.: Высшая школа,1998. 416 с.

2. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике: Учеб. пособ. для втузов. М.:Интеграл-Пресс, 2001. 384 с.

Контрольные вопросы к курсовой работе.

- Как вычисляется момент силы относительно точки на плоскости?

- Сформулируйте закон равенства действия и противодействия.

- Как определяется сила инерции Даламбера?

- Сформулируйте принцип Даламбера для материальной точки.

- Сформулируйте принцип Даламбера для механической системы.

- Запишите уравнения статики, выражающие принцип Даламбера для плоской системы сил.

- То же для пространственной системы сил.

- Что называется центром масс механической системы?

- Что называется моментом инерции относительно оси?

- Запишите формулу момента инерции однородного диска или цилиндра относительно его оси симметрии.

- Запишите формулу момента инерции однородного кольца.

- Сформулируйте теорему Штейнера о моментах инерции относительно параллельных осей.

- Что называется главным вектором системы сил?

- Что называется и главным моментом системы сил?

- Сформулируйте теорему Пуансо о приведении произвольной системы сил к центру.

- Примените теорему Пуансо для плоской системы сил.

- Как привести к центру силы инерции Даламбера?

- Как вычисляется главный вектор сил инерции Даламбера?

- Как вычисляется главный момент сил инерции Даламбера?

- Как приводятся силы инерции Даламбера тела, движущегося поступательно.

- Как приводятся силы инерции Даламбера тела, которое вращается вокруг неподвижной оси?

- Как приводятся силы инерции Даламбера тела, которое находится в плоскопараллельном движении?

- Что называется кинетической энергией материальной точки и механической системы?

- Запишите формулу кинетической энергии твердого тела а) при поступательном движении;

- б) при вращательном движении вокруг неподвижной оси;

- в) при плоскопараллельном движении.

- Что такое мощность силы?

- Как вычисляется мощность силы сопротивления?

- Как вычисляется мощность силы, приложенной к вращающемуся телу?

30.Сформулируйте теорему об изменении кинетической энергии .

Курсовая работа по теоретической механике состоит из 4 заданий. В каждом задании по100 вариантов. Для каждого задания приводится пример решения. Студент выбирает номер варианта по двум последним цифрам номера зачётной книжки. Например, если номер зачётной книжки 345627, то вариант 27 и в каждом задании студент решает задачу под номером 27.

Курсовая работа выполняется на печатных листах формата А4. Поля: левое 20мм, правое 10мм, нижнее и верхнее по 10мм; рукописный текст; отчётливые и аккуратные рисунки. Заголовки разделов должны соответствовать заголовкам заданий. (См. содержание).

Пример титульного листа смотри далее.

В курсовой работе выполняются 4 задания: 1 и 2- определение реакций связей для плоской и пространственной системы сил; 3 –исследование кинематики плоского механизма; 4-исследование динамики подъёмного механизма. Для каждого задания в методических указаниях есть пример выполгения.

перед

# Text boxes

Rс

30˚

Rс

О

m3g

А

h

φ

В

h

В

А

φ

О

В

С

h

φ

А

45°

О

h

30°

φ

А

В

О

С

А

А

С

60˚

О

В----------

h

С

VA

А

А

90˚

ωАВ

VBA

h

60˚

С

В----------

О

VB

а

а

Р

VCA.

b

VC

VBA

VB

VA

Р

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Rс

А

А

А

А

А

Rc

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Рис.4  Ускорения точек (масштабный коэффициент рисунка ml=1/3см/мм).

q

K

B

C

D

A

F

45o

25o

60o

M

P

### AС =CD=2 м, СK =KВ=2 м.

DD

A

B

С

Q

M

P

30о

60о

E

### AE =EC= 1,5 м, DС =2 м, СB = 3м.

A

B

## K

D

E

C

60o

M

P

30o

F

Q

70o

### AE =EC=CK=1,5 м, СD =DB.

### AE =EC=СK= 1 м, CD =DB =1,5 м. .

B

E

D

K

C

A

Q

P

60о

30о

M

E

P

D

K

B

A

Q

M

450o

C

40о

### AC =2 м, CE =1 м,

### BD =DK=KC=1м

M

D

E

K

C

A

B

F

70о

P

20о

40о

30о

### KE =EC = 1м, СА =2 м,

### CD =DB

K

E

A

C

D

B

M

FF

40о

Q

P

30о

60о

AE=EK=2 м, EC=CK, BD=DC.

A

E

KK

C

q

P

30о

30о

D

M

AD = DC= KC=CE=EB=2м.

B

F

C

D

B

K

Q

P

60о

M

A

40о

AС=CK, BD= DC= 2 м.

C

D

A

M

P

30o

30o

q

B

AD=DC=2 м, CB=3 м.

A

M

K

D

C

Q

50о

30о

30о

P

B

AD = DC=CK =1 м.

CB=2м.

B

A

С

M

F

P

30о

70о

70о

AС=CK=CB= 2 м.

CD = DB

K

D

BE =EC =2 м, AD= DС=1,5 м.

F

q

С

D

30о

M

Е

В

Р

60о

20о

A

B

70о

## E

40о

D

A

C

P

Q

M

AD = DE =EC =1 м. CB= 2 м.

M

B

q

K

C

A

Р

30о

50о

D

F

AK = KC =2 м,

CD =DB =2,2м.

Р

q

C

D

M

K

F

A

60о

B

30о

AK = KC =CD =DB =2 м.

С

## E

B

25о

Q

25о

D

Р

70о

M

F

A

AE = EC =2 м,  CD =DВ =3м.

Q

A

D

90о

F

M

## E

30о

C

25о

B

Р

60о

BE = EC =2 м,  CD =DA =3м.

B

q

30о

C

K

F

E

30о

A

Q

40о

P

D

AD = DE =EC= CK = KB =2 м.

90о

q

Р

30о

A

C

q

K

M

D

F

20о

60о

B

AK = KC = CD =DB =2м.

Q

E

D

20о

C

30о

Р

M

B

50о

K

A

F

AE = ED = 2,5 м, CD = 1 м,

CK = KB.

C

q

E

60о

Р

A

30о

M

Q

70о

B

K

AE = EC = CK = KB =2 м.

AD = DE = EC =1 м,

CK = KB =1.5 м.

К

F

70о

B

## E

40о

D

A

C

P

Q

M

AE = EC = 2 м, CD = DB.

A

25о

D

Р

C

B

30о

F

## E

M

Q

30о

Р

С

M

E

B

D

## A

60о

30о

AE=EC=2м, BD =DC.

q

E

K

F

A

B

70о

40о

D

C

P

Q

M

AD=DС, DE =EC = 1м, CK= KB =1,5 м.

90о

M

D

Q

60о

K

Р

С

B

30о

A

AD=DC=2м, BK=KC.

q

Р

F

A

K

60о

B

D

С

70о

45o

M

AK=KC=3м, CD =DB =2м,

D

Q

M

30о

С

## A

AD=DC=2м, BK=KC.

K

B

q

F

40о

90о

## A

M

Р

K

F

60о

q

С

B

30о

D

AK = KC = 3м, BD = DC =2м.

A

60о

30о

30о

D

E

K

C

Q

F

P

M

B

AE=EC=CK=2м, BD=DC.

90о

M

D

B

A

C

F

P

30o

70o

90o

EB

AC=CE=2м, CD=DB.

30o

D

K

А

B

F

Q

20о

q

60о

M

С

45о

30o

С

## E

B

25о

Q

30o

D

Р

70о

M

### F

AE = EC =1м, CD =DB.

AD = DC, BK =KC = 2 м.

F

KB

B

A

С

60о

45о

Р

M

E

EС=СA=2м, CK=KB.

E

K

B

D

A

С

Q

M

F

P

30o

45о

ED=DA=2м, СВ=2м.

ЕС=1,5м, СК=1м

q

D

E

50o

30o

PQ

F

M

A

B

С

AE = EC=4м, СD =DB.

AC = 3м,  СD = 1 м, CE = EB.

A

B

D

С

Q

P

М

40о

30o

60о

E

E

D

K

Q

B

A

С

F

P

M

30о

60o

AE = EС =3м, CD =1м,  AK =KC.

90o

A

q

E

A

45o

Q

B

D

P

С

M

AC = CD =3м, СE =EA =2 м.

40o

q

K

B

C

D

A

F

90o

30o

60o

M

P

### AС =CD=2 м, СK =KB=2 м.

D

A

B

С

Q

M

P

30о

90о

E

### AE =EC= 1,5 м, DС =2 м, СB = 3м.

B

## K

D

E

A

C

60o

M

P

90o

Q

70o

### AE =EC=1,5 м, СD =DB.

B

D

K

C

A

Q

P

60о

30о

M

### AE =EC= 1 м, CD =DB =1,5 м. .

E

P

D

B

Q

40о

E

A

M

60o

C

### AC =2 м, CE =1 м,

### BD =1,2 м,DC=2м

K

M

D

E

K

C

A

B

F

70о

P

20о

40о

### KE =EC,  KC=CA =2 м, BD=DC=1,5 м.

K

E

A

C

D

B

M

FF

40о

Q

900

60о

Р

E

A

C

q

P

30о

30о

M

D

K

В

CЕ =ED = 2 м, СК = КВ =1.2 м.

AE=EK=2 м, EC=CK, BD=DC.

C

D

B

K

Q

P

50о

M

A

30о

AС=CK, BD= DC= 2 м.

90о

C

D

A

M

P

30o

30o

q

B

AD=DC=2 м, CB=3 м.

M

K

DCCc

C

A

Q

50о

30о

30о

P

B

AD = DC=CK =1 м.

M

A

70о

F

С

30о

K

70о

P

B

AС=CK= 2 м.

BE =EC =2 м, AD= DB=1,5 м.

F

q

С

D

30о

M

Е

В

Р

90о

20о

A

B

70о

## E

40о

D

A

C

P

Q

M

AD = DE =EC =1 м. CB= 2 м.

90о

Р

q

C

D

K

M

F

A

60о

B

30о

AK = KC =CD =DB =2 м.

M

B

q

K

C

A

Р

30о

50о

D

F

AK = KC =2 м,

CD =DB =3м.

С

## E

B

25о

Q

25о

D

Р

70о

M

F

A

AE = EC =2 м,  CD =DB =3м.

B

A

25о

D

Р

C

30о

## E

M

Q

F

BE = EC =2 м,  CD =DA =3м.

90о

B

q

30о

C

K

F

E

30о

A

Q

60о

Р

D

90о

A

Р

60о

F

30о

M

K

D

C

50о

B

q

AK = KC = CD =DB =2м.

AD = DE =EC= CK = KB =2 м.

AE = ED = 2,5 м, CD = 1 м,

CK = KB.

Q

E

D

20о

C

30о

Р

M

B

60о

K

A

F

C

E

60о

M

Q

50о

B

K

A

q

Р

AD = DE = EC =1 м,

CK = KB =1.5 м.

AE = EC = CK = KB =2 м.

A

30о

D

Р

C

B

50о

F

## E

q

AE = EC = 2 м,

CD = DB=1,5 м

M

К

F

60о

B

## E

40о

D

A

C

P

Q

M

90о

AD=DE=EC = 1м,

CK= KB =1,5 м.

Р

С

M

E

F

B

D

70о

## A

60о

30о

K

AE=EC=2м, AK=KE,

BD =DC.

q

A

D

40о

F

P

60о

M

C

B

K

AD=DС = 2м, CK= KB =1,5 м.

M

D

Q

60о

K

Р

С

B

400

A

AD=DC=2м, BK=KC=2,4 м.

900

q

Р

F

A

K

B

D

С

70о

45o

M

AK=KC=3м, CD =DB =2м,

D

K

Q

M

30о

С

## A

B

q

F

40о

AD=DC=2м, BK=KC.

90о

## A

M

Р

K

F

60о

q

С

B

30о

D

AK = KC = 3м, BD = DC =2м.

AD=DC=2м, BK=KC.

AD=DC=2м, BK=KC.

A

60о

30о

30о

DDDD

E

K

C

Q

F

P

M

B

900

M

D

B

A

C

F

30o

70o

30o

E

P

Q

AC= CE=2 м, CD=DB

AE=EC=CK = 2 м, BD=DC.

D

K

А

B

F

Q

750

q

M

С

45о

AD = DC, BK =KC = 2 м.

300

## A

С

## E

B

20о

Q

30o

D

Р

60о

M

### F

AE = EC =1м, CD =DB.

С

## E

B

25о

Q

25о

D

Р

70о

M

F

A

AE = EC =2 м,  CD =DA =3м.

90о

Q

A

D

90о

M

## E

C

Р

25о

B

30о

F

BE = EC =2 м,  CD =DA =3м.

A

Р

60о

F

20о

M

K

D

C

30о

B

q

B

q

40о

C

K

F

30о

A

40о

Р

D

M

AD = 2 м, DC=3 м,СK=KB

AK = KC = CD =DB =2м.

Q

E

D

90о

C

30о

Р

M

B

60о

K

A

F

AE = ED =1,5 м, CD = 1 м,

CK = KB.

C

q

E

60о

Р

A

M

Q

70о

B

K

AE = EC = CK = KB =2 м.

40о

AD =2 м, DE = EC =1 м,

CK = KB =1.5 м.

К

F

70о

## E

40о

D

A

C

P

Q

M

AE = EC = 2 м, CD = DB.

A

25о

D

C

B

30о

F

## E

M

Q

30о

E

D

K

Q

B

A

С

F

P

M

40о

60o

BE = EС =3м, CD =1м,  AK =KC.

90o

A

q

E

50o

Q

B

D

С

M

BC = CD =3м, СE =EA =2 м.

40o

K

B

C

D

F

900

30o

40°

M

P

### AС = CЕ=ЕD=2 м, СK =KB=1,5 м.

Е

A

B

A

### AE =EC= 1,5 м, DС =2 м, СB =1,8м.

DD

B

С

Q

M

P

50о

90о

E

40о

B

D

E

A

C

60o

M

P

90o

Q

### AE =EC=1,5 м, СD =DB.

B

D

K

C

A

Q

P

60о

90о

M

### AC=2 м, CE=1м, CD =DB =1,5 м. .

E

50о

Р

q

C

D

K

M

F

A

60о

B

AK = KC =CD =DB =2 м.

M

B

q

K

C

A

Р

30о

90о

D

F

AK = KC =2 м,

CD =DB =3м.

30о

60о

С

## E

B

25о

Q

25о

D

Р

M

F

A

AE = EC =2 м,  CD =DA =3м.

B

A

25о

D

Р

C

30о

## E

M

Q

F

BE = EC =2 м,  CD =DA =3м.

90о

Q

E

D

90о

C

30о

Р

M

B

60о

K

A

F

AE = ED = 2,5 м, CD = 1 м,

CK = KB.

A

Р

60о

F

M

K

D

C

50о

B

q

AK = KC = CD =DB =2м.

A

60о

## Q

Р

B

C

D

x

z

y

r

R

AC =0,2м; СD = 0.5м;  DB = 0,5м;

R =0,12м;  r = 0,08м.Р=20кН

C1

y

P

x

O

30o

z

C

# D

B

A

# P= 20 кН

G

T

B

A

30o

C

D

R

x

z

c

a

b

AC =0,2м; СD = 0,4м;  DB = 0,5м;

R =0,12м;  r = 0,08; G=12кН.

y

C

# С1

P

O

x

20o

z

# D

B

A

# P= 40 кН

А

x

y

T

60о

G

В

P

z

R

D

С

r

AD =0,4м; СD = 0,4м; CB = 0,5м;

R =0,2м;  r = 0,12м.

y

x

30o

C1

C

P

O

z

# D

B

A

Р=50 кн

А

x

y

z

40о

R

T

D

В

P

С

r

AD =0,4 м; DC = 0,4м;  BC = 0,3м;

R =0, 2м;  r = 0,12м.

y

C

# С1

P

O

x

20o

z

# D

B

A

Р= 49 кн

A

## T

Р

B

C

D

x

z

70о

y

R

r

## t

AC =0,4 м; CD = 0,4м;  DB = 0,4м;

R =0, 24м;  r = 0,18м.

y

x

C

P

90°

z

# D

B

A

30o

Р= 40 кн

G

B

A

30o

x

С

D

y

z

R

r

a

b

c

a =0,4 м; b = 0,4м;  c = 0,6м;

R =0, 18м;  r = 0,15м.

P

C1

40o

y

x

C

O

z

# D

B

A

30o

Р= 20кн

T

y

60о

b

z

A

G

x

D

B

r

T

С

a

c

a =0,4 м; b = 0,6м;  c = 0,4м;

R =0, 2м;  r = 0,15м.

x

# D

C

B

P

y

C1

z

# D1

A

30o

# AD = AD1

Р= 20кН

60o

x

# D

C

B

P

y

C1

z

# D1

A

30o

B1

Р=24 кН

G

T

B

A

20o

C

D

R

r

x

y

z

a

b

c

a =0,2 м; b = 0,3м;  c = 0,4м;

R =0, 16м;  r = 0,1м.

y

t

A

B

D

x

z

20о

R

T

## P

r

C

a =0,4 м; b = 0,4м;  c = 0,6м;

R =0, 18м;  r = 0,15м.

А

# D1

# D

B

x

C

P

y

C1

z

60o

# H=16 кН

B

A

C

r

P

30o

D

R

T

G

E

x

z

y

a

b

c

a =0,4 м; b = 0,4м;  c = 0,6м;

R =0, 18м;  r = 0,15м.

Р=24 кН, Q=20кН

А

z

C

C1

Q

A

# D

B

x

P

y

# D1

60o

# AС = AС1

A

## P

T

B

D

x

z

y

R

50о

C

С

r

a

b

c

a =0,2 м; b = 0,4м;  c = 0,3м;

R =0, 2м;  r = 0,12м.Р=40кН

60o

# D

B

x

C

P

y

C1

z

60o

Р=40кН

60o

# D

B

x

C

P

y

C1

z

60o

Р=28кН

B

A

C

r

P

40o

G

E

a

z

y

D

R

## T

x

b

c

a =0,2 м; b = 0,4м;  c = 0,3м;

R =0, 2м;  r=0,12м;Р=40кН;G=12кН

y

Q

B

А

x

C

P

C1

z

# D1

60o

90o

D

# AС = AС1, Q  =40 H, Р=12кН

B

A

P

40o

R

T

E

a

z

y

D

b

x

c

60o

a =0,2 м; b = 0,4м; c =0,2 м;

R =0, 24м;  r = 0,12м.Р=20кН.

a =0,4 м; b = 0,4м;  с =0,4 м;

R =0, 24м;  r = 0,12м;Р=20кН

## T

B

A

x

z

30o

r

R

C

a

b

c

## P

# D

Е

B

# К

А

x

C

P

y

D1

z

60o

C1

# К1

Р=20кН

y

## T

Р

A

B

D

x

z

y

R

C

30о

r

40о

a

b

c

a =0,2 м; b = 0,4м; c = 0,2м;

R =0, 2м;  r = 0,15м.Р=20кН.

z

A

60o

30o

x

# D

C

B

P

y

# D1

30o

Q

P=8 Н

A

## T

Р

B

D

x

z

y

R

C

60о

r

## t

СA =0,3 м; AD = 0,6м; DB = 0,2м;

R =0, 2м;  r = 0,15м.Р=20кН.

60o

# D1

Q

B

# D

А

x

P

y

z

C1

P=6Н

y

y

G

z

T

B

A

30o

D

r

R

x

С

a

b

c

# D1

A

C

x

# D

B

P

y

C1

z

30o

AC = AC1

P=14 Н

a =0,4 м; b = 0,3м; c = 0,3м;

R =0, 2м; r = 0,18м.Р=20кН

A

z

G

D

T

40o

R

С

B

r

a

b

c

a =0,4 м; b = 0,3м; c = 0,3м;

R =0, 2м; r = 0,18м.G=12кН

# D1

A

C

x

# D

B

P

y

C1

z

30o

AC = AC1

P=8Н,

x

А

x

y

T

60о

G

В

P

R

D

С

r

z

a = b = c = 0,3м;

R =0, 18м;

r=0,12м;Р=12кН.

c

a

b

z

x

# D1

# D

C

A

B

P

60o

60o

y

P=8кН

# D1

P

z

# D

C1

C

B

x

A

30o

ВС= ВС1

P=18 Н

G

T

B

A

30o

C

D

R

r

x

y

z

a

b

c

a =0,2 м; b = 0,4м; c = 0,4м;

R =0, 2м;  r = 0,15м.G=10кН.

P=6 Н

z

90o

# C1

# E

60o

x

# D

C

A

B

P

y

AC = CD

B

A

x

D

z

T

30o

С

R

r

a

b

c

P

y

a =0,3 м; b = 0,15м; c = 0,4м;

R =0,18м;  r = 0,14м.Р=12кН.

## T

Р

A

B

D

x

z

60о

y

R

r

## t

C

AC = CD = DB = 0,4м;

R =0,2м;

r = 0,15м.Р=20кН

60o

60o

Q

# C1

z

x

# D

C

A

B

P

y

P=12 н

z

50о

А

В

С

D

R

r

x

G

a =0,8 м; b = 0,2м; c = 0,2м;

R =0,24м;

r = 0,16м.Р=20кН.

y

P

T

a

b

c

z

# C1

60o

30o

z

x

# D

C

A

B

P

y

P=10 Н

z

# D

G

B

A

x

D

y

z

T

30o

С

R

r

a

b

c

a =0,4 м; b = 0,2м; c = 0,4м;

R =0,18м;  r = 0,12м.

30o

y

B

C

P

60o

A

# C1

AC = AC1,Р=6 Н.=ЗХхЗЗзз

x

Р

A

B

D

x

z

40о

R

y

G

## Q

r

C

CA = AD = DB = 0,4м;

R =0,2м;

r = 0,12м.Р=20кН

C1

B

# D1

30o

60o

# D

А

x

C

P

y

z

# Р=12 Н

x

y

a =0,6 м; b = 0,3м; c = 0,2м;

R =0,2 м;  r = 0,15м.Р=20кН

А

В

r

P

z

40о

D

R

T

G

С

b

a

c

y

# Е1

# Е

# D1

A

C

x

# D

B

P

C1

z

30o

# BC = CD, Р=16 н

X

z

90o

Q

60o

B

# С1

30o

# D

А

x

C

P

y

P=12 Н

a =0,2 м; b = 0,4м; c = 0,3м;

R =0,24м;  r = 0,16м.G=12кН

R

С

30o

B

c

b

a

y

x

T

D

r

G

z

A

## T

Р

A

B

D

x

z

50о

y

R

r

## t

C

AC = CD = DB = 0,4м;

R =0,2м; r = 0,16м.Р=20кН

B

# С1

30o

# D

А

x

C

P

y

z

BC = BC1, Р=20 Н

40о

А

В

D

R

x

y

z

P

T

С

r

G

a

b

c

a =0,2 м; b = 0,2м; c = 0,5м;

R =0,3м;  r = 0,15м.Р=20кН

Q

B

# С1

45о

# D

А

x

C

P

y

z

BC = BC1,Р=10 Н, Q= 20 Н,

Q//Ax

## T

Р

A

B

D

x

z

y

R

C

40о

a

b

c

30о

90о

E

a =0,4 м; b = 0,4м; c = 0,3м;

R =0,3м;  r = 0,2м.Р=20кН

z

E

60o

Q

30o

B

# С1

30o

# D

А

x

C

P

y

BC = EC , Р=10 Н, Q= 12 Н.

T

z

B

A

C

r

P

40o

D

R

G

E

x

y

a

b

c

a =0,2 м; b = 0,4м; c = 0,2м;

R =0,3м;  r = 0,2м.g=12кН

Q

B

# С1

45о

# D

А

x

C

P

y

z

BC = BC1, Р=12 н,

Q= 8 м.

P=12 Н,Q=Н н.ВС=ВС1

G

T

B

A

30o

C

D

R

r

x

y

z

a

b

c

a =0,2 м; b = 0,4м; c = 0,4м;

R =0,3 м;  r = 0,18м.g=12кН

z

# D

Q

60o

# С1

C

y

А

P

E

30o

B

30o

x

BC =ВC1, Р= 12Н, Q=20 Н.

y

## T

Р

A

B

D

x

z

70о

R

r

C

AC =CD = DB = 0,4м;

R =0,24 м;

r = 0,18м.Р=20кН.

90o

Q

E1

E

B

# D1

30o

# D

А

x

C

P

y

z

# AD = AD1. Р=8Н, Q=12Н.

E

30o

B

# D1

30o

# D

А

x

C

P

y

z

AD=AD1, ВЕ=ЕС, Р=10 Н

y

G

B

A

x

D

z

T

30o

С

R

r

a

b

c

a =0,2 м; b = 0,1м; c = 0,3м;

R =0,24 м;  r =0,18м.G=12кН

z

В

C1

60o

B

A

C

r

P

40o

R

T

G

E

a

z

y

D

b

x

c

a =0,2 м; b = 0,5м; c = 0,3м;

R =0,3 м;  r = 0,18м.Р=20кН

G=12кН.

С

## Q

P

y

А

x

60o

D1

D

BС = BC1,Р=20 Н

А

x

y

В

P

z

D

r

T

40о

G

R

С

20о

t

a =0,4 м; b = 0,2 м; c = 0,2м;

R =0,32 м;  r = 0,2м.Р=29кН.

a

b

c

E

D1

45o

30o

z

y

x

C1

D

С

В

А

30o

## Q

P

Q=12н, Р=20 Н

y

## P

T

A

B

D

x

z

R

r

C

50о

t

CA =AD = DB = 0,4м;

R =0,24 м;  r = 0,18м Р=20кН

## P

90o

D1

z

y

x

C1

D

С

В

А

30o

## Q

BС= BC1. Р=14Н, Q=24 Н

z

## P

D1

y

x

C1

D

С

В

А

40o

## Q

AС= AC1, Р= 12Н, Q=10 Н

G

B

A

T

30o

x

С

D

y

z

R

r

a

b

c

a =0,4 м; b = 0,4м;  c = 0,6м;

R =0, 18м;  r = 0,15м.G=12кН

AС= AC1,Р=20 Н

60o

А

В

С

D

D1

C1

x

z

## P

y

b

a

T

r

G

P

z

y

x

R

D

С

В

А

40о

a =0,6 м; b = 0,4м;

R =0, 24м;  r = 0,12м.

Р=20кН

a =0,6 м; b = 0,2м; c = 0,2м;  Р=20кН, G=12кН

R =0, 2м;  r = 0,12м.

z

40о

А

В

D

R

x

y

P

С

r

G

T

a

b

c

C

В

45o

## P

y

z

x

D1

C1

A

Р=20 Н

Р

A

B

D

x

z

40о

R

y

G

## Q

r

C

CA = AD = DB = 0,4м;

R =0,2м;  r = 0,12м.Р=20Кн,G=12кН

## Q

y

E1

D1

E

## P

z

x

C1

D

С

В

А

40o

BС = BC1,Р=20 Н, Q=12 Н.

DE=CE.

A

60о

## Q

Р

B

C

D

x

z

y

r

R

AC =0,2м; СD = 0.5м;  DB = 0,5м;

R =0,12м;  r = 0,08м. Р=20кН

z

С

D

# E

## P

A

60o

А

В

y

30o

x

D1

# E1

# BE = EC, Р=30 Н

А

x

y

T

60о

G

В

P

z

R

D

С

r

AD =0,4м; СD = 0,4м; CB = 0,5м;

R =0,2м;  r = 0,12м.Р=29кН, G=12кН.

y

C

# С1

P

O

x

30o

z

# D

B

A

# P= 40 Н , Q=20Н

Q

A

## t

Р

B

C

D

x

z

70о

y

R

r

## Т

AC =0,4 м; CD = 0,4м;  DB = 0,4м;

R =0, 24м;  r = 0,18м.Р=20кН.

P

C1

50o

y

x

C

z

# D

B

A

30o

Р=120 Н

# D

B

x

C

P

y

z

60o

BK=KC, Р=28кН, BC=BC1

K

y

40о

b

z

A

G

x

D

B

r

T

С

a

c

t

a =0,4 м; b = 0,6м;  c = 0,4м;

R =0, 2м;  r = 0,15м.G=12кН

t

A

B

D

x

z

20о

R

T

## P

r

C

a =0,4 м; b = 0,4м;  c = 0,6м;

R =0, 18м;  r = 0,15м.Р=20кН.

Q

z

x

# D

C

A

B

P

60o

# D1

y

P=8 кН

40о

А

В

D

R

x

y

z

P

T

С

r

G

a

b

c

a =0,2 м; b = 0,2м; c = 0,5м;

R =0,3м;  r = 0,15м.Р=20кН

Q

B

45о

# D

А

x

C

P

y

z

BC = BC1,Р=10 Н, Q= 20 Н

# С1

y

## T

Р

A

B

D

x

z

60о

R

r

AC =CD = DB = 0,4м;

R =0,24 м;  r = 0,18м.Р=20кН.

## t

# D

B

x

C

P

y

z

60o

AD=AD1, Р=40 кН,

DK=KC, D1K1=K1C1

A

K

K1

# D1

## T

Р

A

B

D

x

z

40о

y

R

r

## t

C

AC = CD = DB = 0,4м;

R =0,2м;

r = 0,16м.Р=29кН.

30о

x

# D

K

B

P

y

K1

z

# D1

A

30o

# AD = AD1,CK=KD. D1K1=K1C1

# P=20 Н

C

C1

A

60о

## T

Р

B

C

D

x

z

y

r

R

AC =0,2м; СD = 0.5м;  DB = 0,5м;

R =0,12м;  r = 0,08м.Р=20кН.

30о

y

Q

B

А

x

C

P

C1

z

# D1

60o

90o

D

# Q =40 H, Р=12кН

A

D

E

K

F

600

C

400

P

B

М

Рис. 32

Рис.1

A

P

D

E

K

YD

F

600

NC1

N E

500

B

C

YA

NC

400

XD

М

у

х

YA

P

B

NC

М

Рис.2

A

C

XA

х

у

500

400

х

ХD

у

D

E

K

YD

F

600

N C1

NE

C

500

Рис. 3

900

900

300

Р

Q

B

A

300

С

D

R

r

а

в

с

Рис. 1

Р

Q

30о

Р

С

#### R

х

#### r

z

РZ

РX

Рис.1б

D

300

300

Р

XB

XA

ZB

ZA

Q

B

A

300

# С

# D

R

r

a

b

c

y

x

Рис. 1а

z

KB

BB

A

С

90о

50о

F

Р

M

E

EС=СA=2м, CK= KB

30о

A

M

KB

B

D

С

F

40о

P

Q

E

90o

ED=DA=4м, СВ=3м.

CK =KB

AC = 3м,  СD = 1 м, CE = EB.

A

B

D

С

Q

P

М

90о

40о

20o

60о

E

q

D

E

40o

25o

PQ

P

M

A

B

С

AE = EC=4м, СD =DB.

90o

q

E

750

45o

F

B

D

P

С

A

M

AC = CD =3м, СA =4 м, EC=1,5м

E

D

K

Q

B

A

С

F

P

M

40о

45o

AE = EС =3м, CD=1м,  AK =KC.

А

b

b

А

а

с

B

ab

а)

abaτ

aban

O

h

A

С

A

aC

aban

εab

aA

60˚

б)

ac

p

b

aA

acaτ

ωab

ab

aA

aban

p

anca

Рис.5  Графическое  определении ускорений (ma=).

abaτ

А

А

15°

А

15°

А

А

А

P

m3g

Q

Fтр

δy3

A

δφ1

δφ2

С

С

О

А

В

h

C

Vc

N

ω

C1

C1