- Вычислить a x b. Применить алгоритм компьютерного умножения вещественных чисел. Длина мантиссы равна 6 разрядам. Результат перевести в 10-е число и сравнить с точным значением.

a=1,0012 = 1,0012 = 0,1001002 (2)
b=11,12 = 11,12 = 0,1110002 (2) если это степень двойки, то неправильно

0,1001

01110

00000

01001

01001

01001

11.11110

a x b = 11,11112

a x b = 11,11112 = 21 x 1 + 20 x 1 + 2-1 x 1 + 2-2 x 1 + 2-3 x 1 + 2-4 x 1 = 3+0,5+0,25+0,125+0,0625=3,937510

1,0012 = 20 x 1 + 2-1 x 0 + 2-2 x 0 + 2-3 x 1 = 1,12510

11,12 = 21 x 1 + 20 x 1 + 2-1 x 1 = 2+2+0,5 = 3,510

1,125 x 3,5 = 3,937510

Ответ: 3,937510

- Записать число а в ячейку памяти компьютера, предназначенную для типа REAL.

–213,55

Переведем число “a”

213,5510 = 11010101,100011002 , следовательно

0,11010101100011002 (8) должно получиться периодическое число

Порядок со сдвигом:

128+8=13610=100010002

1,001010101001110011 1

0010101001110100 (8)

Для -213,5510 =

И саму ячейку памяти с содержащейся информацией  изобразите