n – 3, номер группы - 18

Несинусоидальные режимы в трехфазных цепях

Содержание работы

Нагрузка трехфазной электрической цепи состоит из резисторов, индуктивных катушек и конденсаторов, соединенных последовательно в каждой фазе в разных сочетаниях. Источник и нагрузка соединены звездой. Один из вариантов схемы типового расчета представлена на рис. 1. Рассматриваемая цепь содержит различные измерительные приборы, показания которых рассчитываются в типовом расчете.  Питание цепи осуществляется от симметричного несинусоидального источника напряжения. Напряжение фазы А:

, В.

Типовой расчет состоит из 2-х частей: расчет симметричной и несимметричной нагрузок в трехфазных цепях с несинусоидалными источниками напряжения.

Для несимметричного режима параметры  нагрузки R,L,C  заданы в таблице 1, где n- номер студента в журнале.  Для  симметричного режима параметры нагрузки  всех фаз одинаковы с  параметрами фазы А.

Часть 1     Симметричная нагрузка

- При симметричной нагрузке и разомкнутом рубильнике Р определить показания амперметров А0, А, включенных соответственно в нулевой (нейтральный) провод и в одну из фаз, показание ваттметра W, измеряющего активную мощность одной из фаз источника, и вольтметров V1, V2, V3, V0 (см. методические указания).

- При симметричной нагрузке и замкнутом рубильнике Р определить показания тех же приборов, что и в п. 1. Записать аналитические выражения мгновенных значений тока i(t) амперметра А и напряжений u2(t)  и u3(t) на вольтметрах V2 и V3.

- На одном рисунке для цепи с замкнутым рубильником построить график тока i(t) и составляющих его гармоник с указанием их начальных фаз и периодов.

- Найти коэффициенты формы кф, искажения кИ, гармоник кг для напряжения нагрузки в обеих схемах.

Часть 2    Несимметричная нагрузка

- При несимметричной нагрузке и замкнутом рубильнике Р определить показания приборов. Составить баланс активных мощностей.

Таблица 1

| n | Элементы несимметричной нагрузки | Фазы, к которым подключены приборы |
| --- | --- | --- |
|  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | V1 | V2 | V3 | А | W |
| 1 | R, L | R, C | R | A | A | AB | A | A |
| 2 | R, C | R | R, L | B | B | BC | C | A |
| 3 | R, L | R | R, C | C | C | CA | A | B |
| 4 | R, C | R, L | R | A | A | CA | B | C |
| 5 | R, L | R | R, C | B | B | AB | A | C |
| 6 | R, C | R, L | R | C | C | AB | B | A |
| 7 | R, L | R, C | R | A | A | BC | C | B |
| 8 | R, C | R | R, L | B | B | AB | A | C |
| 9 | R, L | R, C | R | C | C | AB | B | A |
| 10 | R, C | R | R, L | A | A | BC | C | B |
| 11 | R, L | R | R, C | B | B | CA | A | C |
| 12 | R, C | R, L | R | C | C | AB | B | A |
| 13 | R, L | R | R, C | A | A | BC | B | C |
| 14 | R, C | R, L | R | B | B | CA | A | C |
| 15 | R, L | R, L | R | C | C | CA | A | B |
| 16 | R, C | R | R, L | A | A | BC | C | B |
| 17 | R, L | R, C | R | B | B | AB | C | A |
| 18 | R, C | R | R, L | C | C | AB | A | B |
| 19 | R, L | R | R, C | A | A | BC | B | C |
| 20 | R, C | R, L | R | B | B | CA | A | C |
| Продолжение таблицы 1 |
| 21 | R, L | R | R, C | C | C | BC | A | B |
| 22 | R, C | R, L | R | A | A | AB | B | C |
| 23 | R, L | R, C | R | B | B | BC | C | A |
| 24 | R, C | R | R, L | C | C | CA | B | A |
| 25 | R, L | R, C | R | A | A | AB | C | B |
| 26 | R, C | R | R, L | B | B | CA | A | C |
| 27 | R, L | R | R, C | C | C | BC | B | A |
| 28 | R, L | R, C | R | A | A | AB | C | B |
| 29 | R, L | R | R, C | B | B | BC | A | C |
| 30 | R, C | R, L | R | C | C | CA | B | A |

Таблица 2

| № группы | R | L | C | № группы | R | L | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ом | Гн | мкФ |  | Ом | Гн | мкФ |
| 1 | 20 | 0,06 | 160 | 10 | 50 | 0,16 | 65 |
| 2 | 25 | 0,08 | 125 | 11 | 35 | 0,105 | 95 |
| 3 | 20 | 0,065 | 150 | 12 | 70 | 0,22 | 45 |
| 4 | 30 | 0,095 | 105 | 13 | 40 | 0,125 | 80 |
| 5 | 20 | 0,055 | 165 | 14 | 45 | 0,130 | 70 |
| 6 | 25 | 0,075 | 120 | 15 | 30 | 0,09 | 95 |
| 7 | 20 | 0,05 | 170 | 16 | 55 | 0,175 | 60 |
| 8 | 35 | 0,11 | 90 | 17 | 45 | 0,125 | 75 |
| 9 | 30 | 0,1 | 100 | 18 | 20 | 0,07 | 155 |

Рис. 1

Методические указания

- Все измерительные приборы, включенные в схему, являются приборами электродинамической системы. На рис. 1 показан один из вариантов подключения приборов V1, V2, А, W, вольтметра V3, измеряющего действующее значение линейного напряжения UAB для цепи с симметричной нагрузкой. Вариант подключения измерительных приборов показан для  n=1

- Начертить схему рис. 1 с учетом подключения приборов в соответствии со своим вариантом (табл. 1). Номер варианта соответствует номеру, под которым фамилия студента записана в учебном журнале группы.

- Элементы R, L, C  нагрузки  соединены последовательно и представлены в таблице 1

- Значения параметров элементов заданы в таблице 2 в соответствии с номером группы.