Содержание

## Задача №4

Цепь постоянного тока, схема которой приведена на рис., состоит из 4 резисторов, сопротивления которых равны: R1 = 8 Ом; R2 = 4 Ом; R3 = 2 Ом; R4 = 2 Ом. Напряжение всей цепи U = 100 В. Определить эквивалентное сопротивление цепи Rэкв, напряжение и токи, проходящие через каждый резистор, I1, I2, I3, I4.

Определить относительную погрешность вольтметром при номинальном напряжении Uн = 150 B и классе точности Yд=1,5%.

+	U	-

Решение:

Сопротивления в схеме соединены смешанно.

Сопротивления R2 и R3 соединены последовательно, поэтому их эквивалентное сопротивление равно:

Сопротивления R1, R23 и R4 соединены параллельно, поэтому их эквивалентное сопротивление и, соответственно, эквивалентное сопротивление всей цепи равно:

Сила тока всей цепи:

Напряжение U равно напряжениям U1, U23 и U4, так как эти сопротивления соединены параллельно, т.е.:

Тогда сила тока на резисторах 1 и 4:

Сила тока эквивалентного сопротивления 23:

Ток I2 будет равен току I3, так как эти резисторы соединены последовательно, оба этих тока равны току I23. т.е.:

Найдем напряжение U2 и U3:

Абсолютная погрешность измерения:

Действительное значение напряжения может лежать в пределах:

Относительная погрешность измерения:

Ответ: , , , , ,, , , ,

## Задача №14

Задана сложная электрическая схема:

Величины сопротивлений резисторов, а также ЭДС источников энергии и внутренние сопротивления заданы в таблице.

| E1 | r 01 | E2 | r 02 | R1 | R2 | R3 | R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | Ом | В | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |
| 10 | 1 | 20 | 1,3 | 9 | 8,7 | 15 | 5 |

Определите показания амперметров и направления токов в ветвях. Расчет цепи произведите либо методом узловых и контурных уравнений, либо методом наложения (по выбору). Составьте уравнение баланса мощности цепи.

Как изменятся показания приборов, если у источника эдс E2 поменять полярность включения его схему? Расчет измененной схемы произведите методом узлового напряжения.

Решение:

## Задача №24

Для потребителя, питающегося от аккумуляторов, требуется источник тока напряжения U и позволяющий обеспечить разрядный ток I в течение t часов работы батарея аккумуляторов.

Имеются в наличии элементы, у которых ЭДС одной банки E, емкость Q и внутреннее сопротивление r 0. Все необходимые параметры приведены в таблице:

| Потребитель | Параметры аккумуляторов |
| --- | --- |
| U | I | t | E | Q | r 0 |
| B | A | ч | B | A∙ч | Ом |
| 20 | 4 | 18 | 1,6 | 10 | 0,05 |

Рассчитайте и изобразите на чертеже батарею аккумуляторов, необходимую для питания потребителя. Определите сопротивление дополнительного резистора, включенного последовательно с нагрузкой, для обеспечения заданной величины тока нагрузки.

Вычислите КПД установки.

Решение:

## Задача №34

На рис. изображена схема воздушной линии передачи электрической энергии к потребителю.

I

U1

L

Условные обозначения: P2 – мощность потребителя, U – напряжение потребителя, L – длина линии, (% – допустимая относительная потеря напряжения в линии, U1 = напряжение источника энергии.

Исходные данные для расчета указаны в таблице.

| Исходные данные | Единицы | Значение |
| --- | --- | --- |
| P2 | кВт | 10 |
| U2 | В | 660 |
| L | м | 250 |
| Материал | м | алюминий 34,5 |
| Үо | Ом-мм |
| ( | % | 10 |
| n | % | 10 |

Определите ток в линии с учетом минимальной мощности P2. По заданным в таблице материалу удельной проводимости проводов линии вычислите минимально допустимое сечение проводов Sмин, а затем найдите соответствующее стандартное сечение, выпускаемое промышленностью. Затем с учетом стандартного сечения определите сопротивление проводов линии Rпр ; номинальное напряжение источника энергии U1 и коэффициент полезного действия линии η.

Выясните, допустимо ли в данной линии передачи увеличение мощности потребителя на указанное в таблице количество процентов n от номинальной мощности P2  при неизменном напряжении U2.

Решение:

## Задача №44

Макет электрического двигателя изображен на рис.

Конфигурация полюсных наконечников и наличие стального цилиндра создают в зазоре, где помещена рамка из проводов, равномерное магнитное поле, силовые линии которого направлены по нормали к поверхности цилиндра. Выводы от концов рамки подведены у скрепленным с осью полукольцами и к ним прижаты неподвижные щетки.

Размеры рамки, количество проводов, её омическое сопротивление, величина магнитной индукции в зазоре, а также приложение к щеткам напряжения приведены в табл.

| Величины | Ед. измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество витков в рамке | - | 25 |
| Длина рамки I | см | 15 |
| Диаметр рамки D | см | 8 |
| Индукция в зазоре B | Т | 1,4 |
| Омич. сопр. рамки R | Ом | 15 |
| Напр. источн.U | В | 40 |

Известно также, что величина противоэдс в проводах рамки при номинальном режиме составляет 85% от  рабочего напряжения.

Определите:

- Величину противоэдс в номинальном режиме.

- Число оборотов в минуту, развиваемых рамкой.

- Величину тока при номинальном режиме.

- Величину тока в момент пуска макета

- Величину электромагнитной силы и вращающего момента электрической энергии и потребляемой макетом (механической и тепловой).

Решение:

К задаче 34

Для Задана

# Footnotes

табл.5.1 учебника Частоедова Л.А. в конце этого документа

# Text boxes

R1

R4

R3

R2

V

P2