Зміст розрахунково-графічної роботи

Розрахунково-графічна робота (РГР) виконується самостійно студентами протягом ІІ навчального семестру. Завдання на РГР видає викладач в перші дні семетру і регулярно контролює хід її виконання.

В РГР студенти використовують знання за двома важливими темами дисціпліни «Основи теорії кіл»: основні методи розрахунку радіотехнічних кіл (класичні та матричні) та метод комплесних амплітуд для кіл постійного струму, найпростіших RLC-кіл та резонансних контурів першого і другого порядку.

РГР складається з четирьох окремих частин, кожна з яких розрахована на 3-5 годин самостійної роботи за умови попереднього відпрацювання теоретичних питань.

РГР оформлюються в зошитах або на стандартних листах формату А4.

В РГР повинні бути наведені всі необхідні проміжні розрахунки (які дозволяють при необхідності знайти помилки) та відповідні пояснення.

Титульний лист

Завдання 1. Розрахунок кіл постійного струму

Для схеми на рис.1 розрахувати:

- Значення струму Io, використовуючі тільки еквивалентні перетворення і зводячі схему до одноконтурної.

- Всі струми і напруги, використовуючі метод контурних струмів. Перевірити виконання балансу потужності.

- Всі струми і напруги, використовуючі метод вузлових напруг. Перевірити виконання балансу потужності.

- Значення струму Io, використовуючі теорему про еквівалентний гене-ратор.

- За результатами п.1.2 розрахувати всі струми та напруги в початковій схемі (рис.1).

Параметри елементів схеми на рис.1 наведені в табл.1. Всі опори задано в [кОм], струми — в [мА], напруги — в [В]. Всі проміжні розрахунки потрібно виконувати з точністю (розрядністю), яка забезпечує похибку у балансі потужності не більше 1%.

Рис. 1.

[1, с.7-62, 199-242; 2, с.91-122; 3, с.9-27, 60-105]

Таблиця 1

| Варіант | I0 | E2 | E3 | E4 | J1 | J2 | J3 | J4 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В | мА | кОм |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 | -5 15 20 16 10 -8 -6 12 24 18 12 10 0 0 0 0 0 0 12 15 6 -8 6 6 10 -8 12 10 15 12 16 20 16 15 12 10 | 4 8 8 4 8 5 7 6 8 6 6 8 0 0 0 0 2 20 0 0 0 0 0 0 0 12 10 15 -6 10 20 12 10 8 7 7 | 0 0 5 8 4 -8 12 -8 12 7 8 -8 12 15 12 -8 6 6 0 4 8 12 20 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 3 | -7 -5 0 14 -8 18 -8 15 -9 -6 -6 15 15 -6 20 15 -5 -6 15 12 -8 10 -8 15 -6 8 -6 -8 -8 -6 25 15 5 0 0 8 | 0 14 25 18 -6 26 25 -5 12 15 -8 12 15 20 -7 12 -8 -9 10 15 -9 0 18 -8 20 0 10 -8 4 -8 8 -6 8 9 8 0 | 10 0 0 0 0 0 6 4 8 5 3 0 0 0 0 6 0 5 0 0 6 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 16 16 6 -6 12 0 0 0 0 0 6 15 -8 6 0 0 0 15 -8 4 15 -6 6 4 -8 0 14 10 15 6 8 6 -8 -6 -4 | 3 3 8 6 4 5 6 6 4 3 5 10 8 7 9 8 6 7 8 7 6 8 8 6 4 5 7 8 5 7 4 6 6 7 4 4 | 4 5 5 4 8 7 8 4 5 7 8 8 6 4 5 4 2 3 4 4 3 4 6 3 6 7 5 5 8 5 8 7 8 7 3 7 | 5 9 4 8 2 3 3 8 2 2 3 12 4 3 3 3 4 7 3 6 5 3 5 3 4 3 3 3 3 9 3 4 5 5 6 8 | 6 5 7 5 4 5 5 2 1 8 1 12 1 8 9 6 8 2 7 3 2 9 3 7 7 2 5 6 4 3 2 2 3 3 8 3 | 7 8 2 3 6 9 9 3 6 5 7 15 7 3 2 3 5 1 2 3 4 8 2 6 3 1 2 9 2 6 7 8 2 2 4 4 | 8 2 5 8 9 3 2 7 8 2 3 18 9 1 7 2 7 3 1 6 2 5 4 9 2 8 1 5 9 1 4 3 8 4 2 1 |

Продовження табл. 1

| Варіант | I0 | E2 | E3 | E4 | J1 | J2 | J3 | J4 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В | мА | кОм |
| 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 | I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I3 I3 I3 I3 I4 I3 I3 I3 I3 I3 I3 I3 I3 I3 I3 I3 I3 I3 I3 I3 I3 | 14 20 14 10 8 8 20 10 -8 20 18 8 -7 10 15 12 7 10 12 12 6 6 4 7 -8 -7 5 4 7 -12 -6 -5 -6 -6 14 15 | 8 8 6 8 7 12 16 8 6 7 16 5 4 7 4 8 12 -8 -3 15 -8 4 6 3 5 3 3 10 -6 0 0 0 0 0 12 5 | 16 -8 8 6 5 16 12 -8 12 18 10 13 5 8 9 6 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 5 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 -8 0 -8 0 0 5 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0 3 0 0 0 6 15 8 8 5 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 18 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 15 -8 -9 7 0 6 -5 -6 -5 -6 4 0 0 0 5 -4 2 6 7 | -6 -6 8 4 -8 -8 6 7 0 0 0 0 8 4 -6 15 -6 -6 12 18 15 10 -8 -4 -4 0 5 6 7 -7 14 4 0 7 4 -6 | 8 3 4 4 5 5 6 4 5 7 4 4 6 4 8 8 5 4 2 6 7 7 5 4 7 8 5 4 4 5 7 3 4 4 6 4 | 4 2 6 2 3 7 3 3 8 4 7 2 4 2 7 5 3 3 4 4 5 5 9 7 3 6 7 2 5 3 4 4 2 5 3 2 | 2 5 4 1 7 4 2 1 6 2 3 3 2 8 9 9 8 7 1 6 8 4 6 4 5 4 3 3 2 8 5 2 7 3 2 8 | 7 6 3 5 8 6 8 7 3 3 2 8 8 6 4 4 4 5 3 3 9 2 7 2 2 8 2 7 3 4 2 7 4 2 8 3 | 4 2 9 3 2 2 3 8 2 9 8 7 4 7 2 6 3 3 5 8 4 1 4 3 8 5 3 6 8 6 1 4 8 7 3 4 | 9 1 7 7 3 1 9 3 3 6 4 5 1 5 3 3 2 1 2 5 2 8 8 8 5 3 8 4 7 9 3 5 9 2 7 1 |

Продовження табл. 1

| Варіант | I0 | E2 | E3 | E4 | J1 | J2 | J3 | J4 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В | мА | кОм |
| 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 | I3 I3 I3 I3 I3 I4 I5 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 | 20 14 -10 -7 10 12 16 -7 -5 15 10 12 12 6 6 9 4 7 -8 -7 5 4 7 -9 -6 12 -6 12 14 -6 10 -8 20 3 -9 8 | 12 -12 0 0 0 0 0 4 6 -5 -7 14 15 -8 4 4 6 3 5 3 3 10 -6 0 0 0 0 10 5 0 15 20 -8 -8 16 5 | 16 8 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 5 0 4 5 3 0 0 0 0 12 12 20 12 0 | 0 0 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -6 0 3 0 3 0 0 0 5 8 7 0 0 8 9 0 0 0 15 0 0 | 0 0 4 9 4 0 4 0 0 0 9 0 0 0 0 0 -6 0 3 6 0 0 0 8 0 0 0 0 0 -8 18 0 5 0 0 6 | 5 0 0 0 -4 12 7 7 3 20 12 18 -9 7 0 0 0 0 -6 -6 -6 4 0 4 12 12 8 6 -6 4 0 0 0 6 0 0 | -7 10 -15 -5 0 6 -5 9 -7 -9 -6 12 18 15 15 14 20 18 -4 14 24 6 7 -9 -9 -6 -4 -8 12 10 0 14 0 4 12 -3 | 3 5 3 2 8 10 6 5 4 4 7 6 8 6 3 6 5 2 5 3 5 4 5 5 3 6 2 4 3 4 4 3 8 6 1 2 | 6 4 4 6 4 7 3 3 2 6 5 3 4 7 3 3 5 1 8 7 3 3 6 3 4 7 5 3 8 2 9 5 6 3 3 3 | 3 2 9 3 2 5 5 2 7 5 2 1 2 3 5 7 2 4 3 4 8 2 7 2 6 4 6 8 4 5 3 9 8 2 2 1 | 7 8 3 8 3 8 8 4 4 6 4 8 7 2 2 2 6 7 5 9 3 4 3 7 2 8 2 5 2 3 7 2 4 4 4 5 | 2 3 2 4 7 9 2 1 3 6 9 3 3 2 7 4 8 4 2 2 2 2 4 4 6 2 4 3 3 6 2 8 2 5 5 2 | 1 4 6 9 5 6 3 8 8 4 3 2 4 5 3 9 3 8 1 5 7 3 1 2 3 5 7 8 7 8 5 3 3 5 2 3 |

Завдання 2.  Розрахунок простіших RLC–кіл символічним методом

Для схеми  на рис.2

- Отримати вираз для комплексного опору Z(j() або комплексної провідності Y(j(), а також для модуля Z(() або Y(() та аргументу (Z(() або (Y(() [підсхема рис.2].

- Побудувати частотні залежності Z(() та (Z((). Частоти відлику прийняти рівними ( ( n(, де ( = 106 рад/с, n = 1…10.

- Розрахувати струм через опір R1, використовуючі еквивалентні перетворення або теорему про еквівалентний генератор для ( ( n(, де ( = 106 рад/с, n = 1…10, e(t) = E cos((t + (0), j(t) = J cos((t + (0).

- Розрахувати всі струми та напруги схеми на рис.2 за допомогою будь-якого методу ((=106), e(t) = E cos((t + (0), j(t) = J cos((t + (0).

- Перевірити виконання балансу потужності за результатами п.2.4.

- Побудувати на одному рисунку векторні діаграми всіх струмів та напруг.

- Побудувати на одному рисунку часові діаграми всіх струмів та напруг.

Параметри елементов Ri, Li і Ci схеми та параметри джерел e(t) і j(t) наведені в табл.2. Всі опори задано в [кОм], струми — в [мА], напруги — в [В], ємності — в [нФ], індуктивності — в [мГн], кут  — в градусах.

Рис. 2

[1-3]

Таблиця 2

| Варі-ант | (0 | Е | J | R | R1 | C1 | L1 | R2 | C2 | R3 | L2 | С3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | град | В | мА | кОм | кОм | нФ | мГн | кОм | нФ | кОм | мГн | нФ |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | 30 -60 90 180 270 0 20 40 -20 -60 -90 180 180 -90 -90 -10 30 200 120 -120 15 10 15 30 -10 -20 -45 180 90 -90 180 270 0 0 30 30 | 10 10 5 15 20 50 7 15 20 30 -10 -15 -90 -40 -15 10 -10 20 2 4 10 15 20 -10 -20 30 4 5 8 10 30 10 20 30 10 -20 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 10 20 10 | 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,8 0,4 0,2 0,5 1 1,5 2 1,5 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 | 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,4 0,3 0,2 0,1 0,4 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,5 0,6 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 1 0,2 0,1 0,2 0,5 | 1 1,5 2 3 3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1,5 2 3 1 0,5 3 1 1,5 2 2,5 3 1,5 2,4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0,1 0,4 0,4 0,2 1 1 0,3 0,2 0,5 0,7 1 2,5 1,8 1,5 3,5 2 1 2 1 2 8 7 1 4 1 5 3 2 2 4 3 2 4 1 2 3 | 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0,3 1,3 1,5 1,2 1,8 3 1,5 2 1,5 2 0,7 0,5 0,8 4 2 1,5 3 2,5 3 ( ( ( ( ( ( ( ( | 2 2 1 2 3 2 0,3 0,4 0,7 1 2 2 3 2 4 0,3 0,2 0,5 0,7 1 2 3 5 5 6 7 8 9 4 2 1 5 6 7 2 4 | 1 2 3 2 1 3 ( ( ( ( ( ( ( ( ( 1 2 1,5 0,7 0,5 ( ( ( ( ( ( ( ( 1 1,5 2 1,3 2 0,7 0,5 0,2 | 1 1 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 5 2 1 3 1,5 2 2 2,5 1 2,5 1,7 1,5 2,5 2,5 3 |

Продовження табл. 2

| Варі-ант | (0 | Е | J | R | R1 | C1 | L1 | R2 | C2 | R3 | L2 | С3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | град | В | мА | кОм | кОм | нФ | мГн | кОм | нФ | кОм | мГн | нФ |
| 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 | 45 -45 -90 90 70 65 40 25 -25 -40 -30 10 20 -50 25 -90 -45 25 -18 120 120 -45 -30 -60 90 180 270 0 20 40 -20 -60 290 180 180 -90 | 30 4 5 8 15 -15 -20 70 15 20 10 7 12 12 25 -25 30 30 15 -15 30 15 -25 0 0 0 0 0 0 0 10 0 -5 0 16 0 | 20 10 15 5 10 15 20 30 40 -10 -20 30 15 12 10 10 20 0,4 0,8 0 12 12 10 10 5 15 20 50 7 18 20 30 10 -15 10 -40 | 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 1 0,9 0,8 0,5 1 2 4 2 0,7 0,3 2,1 0,5 0,8 0,4 0,3 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 | 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,5 1,5 1,8 2,4 0,3 0,3 0,5 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2 0,4 0,4 0,1 0,4 0,3 0,2 0,1 1 0,2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 2,6 2,2 1,5 2,3 5 3 2 2 3 3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 3 2 1 3 2 1 1,5 1,5 2 4 1 1 1,5 3,5 4 3,6 3 2 3,3 3 4 1,5 3 1 0,5 3 1 3,5 3,3 3 3 1,5 2,4 3,3 | 1 4 2 1 2 2 3 2 1,5 3 1 2 1 3 1 3 0 0 0 0,4 3 3 5 1 0,4 0,2 1 1 0,3 2 3 0,7 1 2,5 2 3 | ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 2,5 3,5 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,2 0,5 0,3 1,3 1,5 1,8 1,8 | 3 5 3 3 2 1 4 3 2 2 2 2 4 1 3 2,5 5 2,8 4,2 2,5 2,8 2,5 1,5 2,5 5,5 4,5 3 5 0,4 0,4 0,3 1 2 2 3 1,5 | 2 2 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 5 4,5 2,4 3,4 1,8 3,5 1,5 2,5 3 3,2 1 3,4 ( ( ( ( ( ( ( ( | 3 0,5 2,5 3,5 2,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 1,5 1 4,5 4,5 4,5 1,5 1,5 2 2 2 3 3 4 4 2 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 |

Продовження табл. 2

| Варі-ант | (0 | Е | J | R | R1 | C1 | L1 | R2 | C2 | R3 | L2 | С3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | град | В | мА | кОм | кОм | нФ | мГн | кОм | нФ | кОм | мГн | нФ |
| 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 | -90 -90 30 15 135 15 25 -30 90 20 30 25 -25 -90 180 75 30 120 15 15 -15 -45 90 150 25 30 45 -90 70 40 -25 -30 20 25 45 75 | 16 0 10 10 15 10 15 20 0 0 5 6 25 19 35 15 14 4 10 20 20 4 8 30 5 10 30 5 15 20 15 10 12 25 30 20 | -16 40 30 0 15 18 6 8 15 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 25 20 20 12 12 15 0 -5 5 0 20 5 | 0,2 0,5 0,8 10 2 3,3 4,2 2,4 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,6 0,2 1 2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,6 1 0,8 0,6 0,4 0,3 0,3 0,4 0,7 0,9 0,5 0,3 2 2 | 0,4 1 0,3 5 1 2 3 4 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,1 0,4 0,3 0,2 0,6 0,3 0,5 0,1 0,4 0,3 0,5 0,5 0,6 0,5 0,2 0,3 0,3 0,4 1,5 4,5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3 2 2,8 10 10 2,5 4 3 1,5 2,5 1,5 1 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1,5 2 1 2,5 3 2 | 3,3 5 2 4 6 3 2 1 2 3 4 0,2 0,4 1 3 3,5 2 1 6 4 1 3 2 3 5 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3,5 | 4 3 6,5 0,4 0,3 4,5 7,5 5,6 0 0 0 0,4 0,7 1,3 2,3 4 3 3 0,6 2 2,5 2,5 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( | 4,5 0,3 4,5 0,3 0,8 0,4 4,4 3,6 5 6 5 0,2 2 1,5 1,8 3 0,2 2 2 6 5 4 4 2 4 3 4 3 3,5 4 3,5 2 4 3 2,5 3 | ( ( ( ( ( ( ( ( 6 6 3 ( ( ( ( ( 3 0,7 ( ( ( ( 3,5 3,5 4,5 3,5 2,5 ( ( ( ( ( ( ( ( ( | 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0,5 2 3 2 2,5 1,5 3,5 2,5 1 2,5 1,5 4,5 3,2 1,8 2,5 4,5 3,3 4,5 |

Завдання 3. Поодинокий коливальний контур

Вид схеми визначається останньою цифрою номера Вашого варіанту (табл.3), а параметри елементів схеми — першою цифрою номера варіанту (табл.4).

Таблиця 3

Для заданої схеми поодинокого коливального контура, наведеної в табл.3, необхідно:

- Знайти точне значення резонансної частоти і порівняти його зі значенням .

- Розрахувати смугу пропускання і добротність коливального контура, його еквівалентний опір на резонансній частоті.

- За результатами пп. 3.1 и 3.2 побудувати графік залежності Zвх(().

- Пояснити, який вид резонансу може спостерігатись в Вашому колі: резонанс струмів або резонанс напруг.

- Побудувати векторні діаграми струмів та напруг на частоті резонансу.

- Розрахувати потужність, яка витрачається колом на частоті резонансу.

- Підключити коло до джерела з Е=1 В та внутрішнім опором, яке не дорівнює нулю (дорівнює ri у випадку резонансу напруг або дорівнює Ri — у випадку резонансу струму (рис.3)). Розрахувати смугу пропускання кола з урахуван-ням внутрішнього опору джерела та побудувати графік залежності напруги на колі від частоти  Uк(().

Таблиця 4

| Перша цифра номеру варіанта | L, мкГн | C, пФ | r, Ом | R, кОм | ri, Ом | Ri, кОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 700 100 150 300 400 600 800 400 1000 300 500 | 200 250 200 400 300 200 600 600 800 200 300 | 17 12 15 20 30 20 15 10 12 14 18 | 70 35 60 70 35 45 100 80 120 100 80 | 13 7 10 8 10 8 15 8 12 14 10 | 125 120 150 100 80 80 110 120 180 150 60 |

[1, с.147-187; 2, с.137-165; 3, с.122-140; 13; 14]

Завдання 4. Зв’язані коливальні контури

- Розрахувати напругу UC2(t)  на ємності другого контура. Параметри елементів схеми взяти з табл.5 у відповідності з другою цифрою Вашого варіанту.

C1 = C2 = C; 	L1 = L2 = L.

- Розрахувати потужність, яку віддає ждерело  в схемі на рис.4.

- Розрахувати смугу пропускання коефіцієнта передачі за напругою

.

- Розрахувати резонансну частоту та оптимальні частоти схеми на рис.4 та побудувати примірні залежності АЧХ і ФЧХ вхідного опору.

Таблиця 5.

| Друга цифра номера варіанту | E, В | (, град | L, мкГн | C, пФ | M, мкГн | R1, Ом | R2, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 10 5 1 2 10 4 3 10 2 4 | 30 -30 -90 180 45 45 15 -45 0 15 | 800 600 800 500 600 700 900 750 900 800 | 6000 500 900 300 800 700 700 600 350 500 | 8 6 10 7 9 11 12 10 13 14 | 10 8 12 12 12 14 11 10 15 12 | 12 12 8 10 12 11 14 14 12 15 |

[1, с.187-198; 2, с.174-207; 3, с.140-149; 8; 13; 14]

Приклад РГР

Розрахунок будемо вести в системі одиниць, де напруга — в [В], струм — в [мА], опір — в [кОм], провідність — в [мСм], потужність — в [мВт]. В проміжніх розрахунках для спрощення запису одиниці величин вказуватись не будуть.

1. Розрахунок кіл постійного струму

# E1 = 10	 В,	R1 = 2 кОм,

E2 = -5	 В,	R2 = 2 кОм,

E3 = 4 В,		R3 = 3 кОм,

J1 = -7 мА,	R4 = 4 кОм,

J3 = 10	мА,	R5 = 4 кОм,

I0 = I1,		R6 = 6 кОм,

R7 = 7 кОм,

R8 = 8 кОм.

Усі подальші розрахунки зручніше проводити зі схемою, в якій джерела струму перетворені в джерела напруги та послідовні опори, що знаходяться в одній вітці замінені одним сумарним опором. Отримана схема показана на рис.1.2.

E5 = J3(R3 = 30

E6 = J1(R4 = -28

R9 = R4 + R7 = 11

R10 = R6 + R8 = 14

1.1. Розрахунок струму I1 з використанням тільки еквивалентних перетворень

# Для визначення струму I1 в цьому випадку перетворемо схему на рис.1.2 до схеми, яка наведена на рис.1.3. Тут ми винесли джерело напруги Е5 за вузол, в результаті в центральній частині схемі утворилась «зірка» опорів R2–R3–R5. Перетворимо цю зірку в трикутник та об’єднаємо двійки джерел напруги в вітках. Отримаємо схему, що показано на рис.1.4.

| , , , |  | , , . |
| --- | --- | --- |

Перетворимо джерела напруги Е8 і Е9 в джерела струму.

Перетворимо джерела струму J5 і J6 в джерела напруги.

Перетворимо джерело напруги Е12 в джерело струму.

Перетворимо джерело струму J7 в джерело напруги.

Тепер легко визначити значення струму I1:

мА.

1.2. Розрахунок всіх струмів та напруг з використанням методу контурних струмів

Для розрахунку всіх струмів та напруг будемо досліджувати схему, яка показана на рис.1.12 і отримана зі схеми на рис.1.2. Тут означено три контури з контурними струмами Jк1, Jк2 і Jк3. Окрім того, вказані напрями струмів в усіх вітвях.

Прикладаючі другий закон Кірхгофа до кажного контура, запишемо систему рівнянь:

Згрупуемо коэфіцієнти при невідомих та перепишемо систему рівнянь у матричному вигляді:

Підставляючі в неї значення всіх відомих величин, отримаємо

.

Рішення цієї системи рівнянь визначаєтьсятся за правилом Крамера:

,	,	,

де 				;

;    ;     .

Одержимо наступні значення контурних струмів:

= 6.38249,  = 2.64415,   = –0.203616.

Визначемо струми в усіх вітвях (див. рис.1.12).

= 6.38249 мА, 		= 0.203616 мА,

= 2.847766 мА,	= -3.73834 мА,

= 2.64415 мА,		= 6.586106 мА.

Перевірмо виконання балансу потужости в схемі на рис.1.15.

Потужність, яку віддають джерела напруги, розраховується за формулою:

=

= 10(6.38249 + 33(2.64415 + 30(6.586106 + 4(0.203616 = 349.4795 мВт

Потужність, яку витрачається резисторами, дорівнює:

=

= (6,38249)2(2 + (-3.73834)2(2 + (6.586106)2(3 + (2.847766)2(4 + (2.64415)2(11 + (0.203616)2(14 =

= 349.4794 мВт.

Таким чином, баланс потужності виконується.

1.3. Розрахунок за методом вузлових напруг

Скористуємось схемой на рис.1.12. Перетворимо в ній всі джерела напруги до джерел струму та пронумеруємо вузли. На рис.1.13 показано отриману схему. В схемі також показані обрані напрями напруг на резисторах.

Провідності резисторов:

g1 = 1/R1 = 0.5

g2 = 1/R2 = 0.5

g3 = 1/R3 = 0.333333

g5 = 1/R5 = 0.25

g9 = 1/R9 = 0.0909091

g10 = 1/R10 = 0.0714285

Струми джерел:

J3 = 10,

J5 = E1(g1 = 5,

J6 = E7(g9 = -3,

J7 = E3(g10 = 0.285714.

Будемо вважати, що напруга нульового (опорного) вузла дорівнює нулю, U0 = 0. Потенціали в останніх вузлах позначені як U1, U2, U3.

Застосовуючі перший закон Кірхгофа до кажного вузла, отримаємо систему рівнянь:

Тут струми, які витікають з вузлів, мають знаком «+», а струми, які втікають в вузли — знак «–». Сгрупуємо коефіціенти при невідомих, перенесемо відомі в праву частину і перепишемо систему рівнянь в матричному вигляді:

.

Підставляючі до неї всі відомі значення, отримуємо

.

Рішення цієї системи рівнянь визначається за правилом Крамера:

,	,	,

де

;

;

;     .

Одержуємо значення вузлових потенціалів:

= 3.914359,  = 11.39105,   = 1.14937.

Визначемо напруги на резисторах (див. рис.1.13):

= 2.764987 В, 	= 11.39105 В,

= –7.47669 В,	= 3.914359 В,

= 10.241679 В,	= 1.14937 В.

Розрахуємо струм I1:

= 6.382494 мА.

Перевіремо виконання балансу потужності в схемі на рис.1.16.

Потужність, яку віддають джерела струму, визначаються за формулою:

=

= –2.764987(5 + 3.914359(3 + 10.241679(10 + 1.14937(0.285714 = 100.66333 мВт

Потужність, яка витрачається резисторами, дорівнює:

=

= (2.764987)2/2 + (-7.47669)2/2 + (10.241679)2/3 +

+ (11.39105)2/4 + (3.914359)2/11 + (1.14937)2/14 = 100,66331 мВт.

Таким чином, баланс потужності виконується. Потрібно відзначити, що, у потрівнянні зі схемою на рис.1.12, схема на рис.1.13 витрачає значно меншу потужність.

1.4. Розрахунок струму I1 на основі теореми про еквівалентний генератор

# Для визначення струму I1 в цьому випадку необхідно перетворити схему, що наведена на рис.1.2, до схеми на рис.1.14.

,	,	.

Тут напруга Uхх (див. рис.1.15) — це напруга між вузлами, до яких приєднується вітка з опором R1; Uхх одержується при відокремлюванні цієї вітки. В схемі на рис.1.4 джерело напруги Е1 винесено за межі вітки, в якій воно знаходилось. Струм Iкз — це струм, що тече в вітці з опором R1, за умови відсутності цього опору (див. рис.1.16).

Для визначення Uхх і Iкз найбільш зручно використати метод контурніх струмів (МКС).

В схемі на рис.1.15 виделені два контури, Jк1 і Jк2 — контурні струми в них. Система рівнянь, яку отримано згідно МКС, має вигляд:

.

Підставляючи в неї значення всіх відомих величин, отримаємо

.

Для рішення системи рівнянь застосуємо правило Крамера:

,     ,

де 	( — визначник ,

(1 – визначник ,      (2 – визначник .

( = 341,    (1 = 557,     (2 = -446,     Jк1 = 1.63343  и  Jк2 = -1.30792.

Згідно зі схемою на рис.1.4

= 39.43411.

В схемі на рис.1.16 виділено три контури, Jк1, Jк2 і Jк3 — контурні струми. Система рівнянь, яку отримано згідно МКС, має вигляд:

.

Підставляючи в неї всі відомі значення, отримаємо

.

Згідно зі схемою на рис.1.16   Iкз = . Тому нам необхідно вирішити останню систему рівнятьтільки відносно струму :

,

де 	( — визначник ,  (=1420;

(3 – визначник ,  (1 = 13416.

Iкз = =9.447887.

Тепер

кОм,  В і   мА.

1.5. Розрахунок всіх струмів та напруг в початковій схемі

Початкова схема з позначенням всіх струмів і напруг показана на рис.1.17. Деякі струми вже відомі:

I1 = 6.38249 мА,

I2 = 2.847766 мА,

I3 = 2.64415 мА,

I4 = 0.203616 мА,

I5 = –3.73834 мА,

I6 = 6.586106 мА.

Визначимо решту струмів:

=  6.586106 – 10 =  –3.413894 мА,

= –7 + 2.64415 = –4.35585 мА.

Розрахуємо напругу на кажному опорі:

= 6.38249(2 = 12.76494 В,	     = 2.847766(4 = 11.39106 В,

= –3.73834(2 = –7.47668 В,	     = 0.203616(6 = 1.221696 В,

= –3.413894(3 = –10.241682 В,   = 2.64415(7 = 18.50905 В,

= –4.35585(4 = –17.4234 В,	     = 0.203616(8 = 1.628928 В.

2. Розрахунок простіших RLC–кіл за символичним методом

На рис.2.1 показано досліджувану схему. На схемі позначені умовні позитивні напрями струмів і напруг.

,

В, 	 мА,	, 	 кОм,	 кОм,

мГн,	 кОм,	 нФ,	 кОм.

Символичний метод означає, що розрахунок ведеться відносно комплексних амплітуд струмів і напруг, а не їх міттєвих значень. Комплексні амплітуди джерел струму та напруги дорівнюють:

,	.

Позначимо комплексні амплітуди іншіх струмів і напруг:

,   ,   ,   ,   ,

,   ,   ,   ,   .

2.1. Отримання виразу для комплексного вхідного опору підсхеми

Визначимо вхідний опір правої підсхеми рис.2.1. Введемо позначення:

=1,	=0.4.

Вхідний опір визначається наступним чином:

=

=.

# Його можна записати по-іншому:

,

де

,

.

2.2. Побудова АЧХ і ФЧХ вхідного опору підсхеми

Вхідний опір необхідно розрахувати на частотах , где ,  Мрад/с. Дані розрахунків  і  наведені в табл.1.

За даними табл.1 побудуємо АЧХ и ФЧХ вхідного опору підсхеми.

2.3. Розрахунок струму через опір R1

Для розрахунку струму через опір R1 попередньо необхідно зробити перетворення у вхідній частині схеми на рис.2.1. Нова схема показана на рис.2.2.

Тут первинні джерела напруги  і струму  замінено одним еквівалентним джерелом напруги . Відповідна цій заміні комплексна амплітуда цього джерела дорівнює

.

Тепер розрахуємо комплексну амплітуду :

де

,

.

Результати розрахунку модулю та фази комплексної амплітуди струму (() наведені в табл.1.

Таблиця 1.

| (, Мрад/с | , кОм | , град. | , кОм | , град. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1.35819 2.77689 4.32226 5.85826 7.38334 8.90128 10.41460 11.92482 13.43290 14.93943 | 57.3607 79.04451 83.85022 85.72318 86.70749 87.31567 87.73017 88.03163 88.26118 88.44207 | 15,19122 12,10393 9,08505 7,10921 5,79934 4,88380 4,21254 3,70098 3,29891 2,97491 | 2,28825 -22,16408 -35,18096 -42,35724 -46,79623 -49,79337 -51,94793 -53,56977 -54,83409 -55,84710 |

2.4. Розрахунок всіх струмів і напруг в схемі на рис.2.1 на частоті ( = 1 Мрад/с

Для розрахунку всіх струмів і напруг в схемі скористаємося методом вузлових напруг. Для цього приведемо схему на рис.2.1 до схеми, що показана на рис.2.3. Тут вхідне джерело напруги перетворено до джерела струму та пронумеровані вузли. Отримаємо систему рівнянь:

.

Підставимо в цю систему значення відомих параметрів:

,	,

Рішення системи рівнянь:

,

.

Тепер визначмо всі струми і напруги в схемі на рис.2.1:

Перевіримо виконання другого закону Кірхгофа в контурі, який утворений елементами J, R1, L1 и R2:

Перевіримо виконання першого закону Кірхгофа в вузлі 2:

2.5. Перевірка виконання балансу потужності

Потужність, яка поступає в схему від джерел енергії, повинна дорівнювати сумі потужностей, які витрачаються та накопичуються в пасивних елементах схеми.	Потужність, що поступає в коло від джерел струму і напруги, дорівнює

.

Видно, що вона містить активну і реактивну складові. Активна складова — це потужність, яка витрачається (розсіюється) активними опорами. Реактивна складова — це потужність, яка накопичується в реактивних елементах (конденсаторах та індуктивностях).

Потужність, яка разсіюється активними опорами, визначається як

.

Потужність, яка визначається накопиченою в реактивних елементах енергією, дорівнює

.

Баланс потужності виконується.

2.6. Векторні діаграми всіх струмів і напруг

2.7. Часові діаграми всіх струмів і напруг

3. Поодинокий коливальний контур

Схема досліджуваного коливального контура показана на рис.3.1.

Параметри схеми:

L = 200 мкГн,

C = 700 пФ,

r = 11 Ом,

R = 90 кОм.

3.1. Точне значення резонансної частоти і порівняння його зі значенням .

Досліджуваний коливальний контур є послідовним, і точне значення його резонансної частоти визначається з умови дорівнення нулю уявної частини вхідного опору контура.

Вхідний опір контура на рис.3.1 визначається за формулою:

З умови дорівнення нулю уявної частини вхідного опору, отримуємо:

,

звідки

,

где  Ом.

Результат визначення (0 і (р наступний:

(0 = 2.6726124 Мрад/с,

(р = 2.6726596 Мрад/с.

Відносна різниця між точным значенням резонансної частоти и (0 :

.

3.2. Еквівалентний опір коливального контуру на резонансній частоті, його добротність та смуга пропускання

Еквівалентний опір послідовного коливального контуру дорівнює значенню його вхідного опору на резонансній частоте. Оскільки на резонансній частоті уявна частина вхідного опору дорівнює нулю, то еквивалентний опір контуру — є дійна частина його вхідного опору на резонансній частоті:

= 14.1746 Ом.

Величина  називається занесеним опором, яке з’являється в результаті зображення паралельного з’єднання R і L послідовним опором:

Ця рівність приблизно вірна при умові, що

або ,

а .

В нашому випадку нерівність виконується. Таким чином, подальші розрахунки можна проводити для схеми, яка показана на рис. 3.2, в якій

= 3.1746 Ом.

Добротність коливального контура на рис.3.2 дорівнює

.

Смуга пропускання визначається за формулою

крад/с.

3.3. Графік залежності Zвх(().

В досліджуваній схемі спостерігається резонанс напруг. На резонансній частоті вхідний опір — найменший, значить, струм в контурі — найбільший, отже, і напруга на реактивних элементах також є найбільшою і дорівнює EQ.

3.4. Векторні діаграми струмів і напруг на резонансній частоті

Схему на рис.3.1 підключено до джерела напруги з Е = 1 В. Тоді струм, що тече через опір r і ємність С дорівенює

= 70.55 мА.

Напруга на опорі r   = 0.776 В.

Напруга на ємності

В.

Напруга на паралельному з’єднанні R і L

=

= В.

Струм, що тече через резистор R,

мА.

Струм, що тече через індуктивність L,

мА.

3.5. Потужність, яка витрачається контуром на частоті резонансу

Якщо до схеми на рис.3.1 підключено джерело напруги с Е = 1 В, тоді потужність, яка витрачається контуром на резонансній частоті дорівнює

Вт.

3.6. Залежність напруги на контурі від частоти з урахуванням внутрішнього опору джерела

Контур на рис. 3.2 підключено до джерела напруги з Е = 1 В та внутрішнім опором ri = 14 Ом. Вхідний опір дорівнює

Резонансна частота контура не змінилась, але зріс опір втрат контура:

=28.1746 Ом.

Отож, зменшилась добротність:

=18.9718.

Відповідно, розширилася смуга пропускання:

=140.876 крад/с.

Напругу на контурі можна знайти за формулою

.

Завдання 4. Зв’язанні коливальні контури

Досліджувана схема показана на рис.4.1.

E = 6 В, ,

=

= 400 пФ,

=

= 700 мкГн,

R1 = 10 Ом,

R2 = 13 Ом,

M = 14 мкГн.

Визначемо основні параметри схеми.

Резонансна частота  Мрад/с.

Характеристичний опір  Ом.

Добротність вхідного і вихідного контурів

,	.

Опір зв’язку  Ом.

Оптимальний опір зв’язку  Ом.

Коефіцієнт зв’язку .

Оптимальний коефіцієнт зв’язку  .

Фактор зв’язку .

Критичні коефіцієнти зв’язку ,

.

4.1. Напруга uC2(t) на ємності другого контуру

Напруга на ємності С2 на частоті (0 визначається за формулою

.

Можна записати  в інший спосіб:

,

де

=253.012 В.

4.2. Потужність, що витрачається джерелом

Потужність, яку витрачає джерело напруги на частоті (0 дорівнює

= 0.56386 Вт.

4.3. Смуга пропускання коефіцієнту передачі за напругою

Оскільки коефіцієнт зв’язку більше ніж оптимальний, то крива АЧХ напруги на ємності С2 повинна бути двугорбою, тобто вона буде мати мінімум на резонансній частоті і два максимуми на частотах, що є частотами екстремумів. Напруга на ємності С2 як функція частоти розраховується за формулою (припускається, що опір зв’язку не залежить від частоти)

,

де 	 — власний опір вхідного контуру,

— власний опір вихідного контуру,

.

Такм чином, коефіцієнт передачі за напругою дорівнює

.

АЧХ коефіцієнту передачі

.

Для визначення частот екстремумів дослідемо функцію

.

Запишемо вираз для  і  по-іншому (для стислості випустимо функціональну заледність від ():

,

де — відносна розстройка вхідного контуру.

Аналогічно

,

де — відносна розстройка вихідного контуру.

.

(1 є функцією (. Підставимо отримані вирази до функції :

Для визначення частот екстремумів потрібноно прирівняти до нуля похідну підкореневого виразу за (1. Отримаємо рівняння

.

Рівняння має три корені:

,     .

Перший корінь існує завжди і відповідає резонансній частоті . Два інших кореня існують, коли . В нашому випадку ця умова виконується.

.

З формули для  виходить, що , тобто.

Мрад/с,       Мрад/с.

За кривою АЧХ можна приблизно визначити смугу пропускання:

Мрад/с,   Мрад/с,  Мрад/с.

4.4 Розрахунок резонансних частот та побудова АЧХ і ФЧХ вхідного опору

Резонансні частоти визначаються з умови дорівнення нулю уявної частини вхідного опору. Припускаючі, що опір зв’язку не залежить від частоти, можна записати вираз для вхідного опору

.

З умови дорівнення нулю уявної частини вхідного опору одержимо рівняння

,

яке має три корені:

,     .

Перший корінь відповідає частоті . Два інших кореня існують, коли . В нашому випадку ця умова виконується.

,        Мрад/с,       Мрад/с.

Можна визначити значення вхідного опору на цих частотах:

Ом,    Ом.

Список літератури

- Попов В.П. Основы теории цепей. — М.: Высш.шк., 1985. — 496 с.

- Зернов Н.В., Карпов В.Г. Теория радиотехнических цепей. – М.: Энергия, 1972. – 814 с.

- Атабеков Г.И. Основы теории цепей. — М.: Энергия, 1969. — 424 с.

- Лосев А.К. Теория линейных электрических цепей. — М.: Высш.шк., 1987. — 512 с.

- Матханов П.Н. Основы анализа электрических цепей. Линейные цепи. — М.: Высш.шк., 1981. — 364 с.

- Бессонов Л.А. Линейные электрические цепи. — М.: Высш.шк., 1972. — 412 с.

- Сигорский В.П., Петренко А.И. Основы теории электронных схем. — К.: Выща шк., 1971. — 568 с.

- Гуревич И.В. Основы расчетов радиотехнических цепей. — М.: Связь, 1975. — 368 с.

- Шебес М.Р. Задачник по теории линейных электрических цепей. — М.: Высш.шк., 1982. — 654 с.

- Сборник задач по теории электрических цепей / Под ред. П.Н.Матханова и Л.В.Данилова. — М.: Высш.шк., 1980. — 224 с.

- Трохименко Я.К. Руководство по анализу радиотехнических цепей. — К.: КПИ, 1985. — 100 с.

- Методические указания к практическим занятиям по курсу «Основы теории цепей» / Сост. Б.А.Медведев, О.Б.Шарпан. — К.: КПИ, 1982. — 60 с.

- Методические указания к организации самостоятельной работы по дисциплине «Основы теории цепей» / Сост. Б.А.Медведев, А.И.Рыбин. — К.: КПИ, 1987. — 65 с

# Text boxes

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

Кафедра:  Теоретичних основ радіотехніки

# КУРСОВА РОБОТА

за дисціпліною:   Основи теорії кіл (частина-1)

Вариант № 135

| Викладач |  |  | Виконав | студент І курсу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (П.І.Б) |  |  | групи Рх–31 |
| Захищено с оцінкою |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Петренко О.О. |
| “ ” 200 г |  |  | (П.І.Б) |

## Київ 200_

E1=10В

R1=2кОм

R2=2 кОм

Рис.3.

Рис. 4.

Рис.1.1

Рис.1.2

Рис.1.12

Рис.1.13

Рис.1.14

Рис.1.15

Рис.1.16

Рис.1.17

Рис.2.1

Рис.2.2

Рис.2.3

Рис.3.1

# Рис.3.2

Рис. 4.1