# Задание 4

# Переходные процессы в линейных электрических цепях

Задание состоит из трех задач. Первая – на применение классического и операторного методов, вторая – на использование интеграла Дюамеля, третья – на получение спектра некоторого импульса.

Задача 4.1. Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 4.1-4.20). В цепи действует постоянная э.д.с. Е. Параметры цепи приведены в табл. 4.1. Требуется определить закон изменения во времени тока после коммутации в одной из ветвей схемы или напряжения на каком либо элементе или между заданными точками схемы.

Задачу следует решать двумя методами: классическим и операторным. На основании полученного аналитического выражения требуется построить график изменения искомой величины в функции времени в интервале от t=0 до t=3/(p(min, где (p(min – меньший по модулю корень характеристического уравнения.

Указания: 1. Уравнения для изображений схемы (рис. 4.2) рекомендуется составлять по методу узловых потенциалов (с учетом имеющихся э.д.с. и «внутренних» э.д.с.).

2. С целью упрощения составления характеристического уравнения и уравнения для изображения искомой величины левую часть рис. 4.11 (Е, R1, R2, R3) рекомендуется в расчетном смысле заменить эквивалентным источником с некоторой э.д.с. и некоторым внутренним сопротивлением.

Задача 4.2 Дана электрическая схема (рис. 4.21-4.26), на входе которой действует напряжение, изменяющееся во времени по заданному закону u1(t). Требуется определить закон изменения во времени тока в одной из ветвей схемы или напряжения на заданном участке схемы. В табл. 4.2 в соответствии с номером варианта указан номер рисунка, на котором приведен график изменения во времени входного напряжения (рис. 4.27-4.36). Параметры цепи R, L, C заданы в буквенном виде.

Задачу требуется решать с помощью интеграла Дюамеля. Искомую величину следует определить (записать ее аналитическое выражение) для всех интервалов времени. В зависимости от условий задачи полный ответ будет содержать два или три соотношения, каждое из которых справедливо лишь в определенном диапазоне времени

В каждом ответе следует выполнить приведение подобных членов относительно , , t и выделить постоянную составляющую.

Примечание. На рис. 4.31, 4.32 входное напряжение дано с двумя индексами. Первый индекс (индекс 1) указывает на входное напряжение, второй индекс (1 или 2) – на интервал времени, о котором идет речь. Так, например, u11- входное напряжение для первого интервала времени, u12 – для второго интервала времени.

Задача 4.3*. Для каждого варианта в табл. 4.3 дан номер рисунка, на котором качественно изображен импульс напряжения u (t), а также записано аналитическое выражение импульса. Входящие в него параметры указаны в табл. 4.3.

_________

*Задача 4.3 задания 4 носит факультативный характер. Она должна быть решена студентом, если об этом дано указание кафедрой ТОЭ соответствующего вуза.

Требуется:

1.Получить аналитическое выражение для модуля и аргумента спектра этой функции .

2. Полученное выражение  представить в функции безразмерной величины (((.

3. Построить зависимость  в функции ((( (для вариантов, связанных с рис. 4.38 и 4.41, полученное выражение не будет содержать (, для этих вариантов кривую следует строить в функции (). При построении графика  ограничиться значениями (((, при которых ордината кривой достигает 0,1 –1,2 от ее максимального значения.

Указания: 1. Для получения спектра функции  можно пользоваться преобразованием Фурье, но проще получить результат, записав изображение заданной функции u(t) по Лапласу, используя табличные соотношения между f(t) и F(p), приведенные в учебниках, а затем заменить p на j(.

2. Функцию  желательно построить также в относительных единицах и по оси ординат. С этой целью и левую, и правую части  следует поделить для одних вариантов на U0, для других – на или .

Рассмотрим на конкретном примере приведение модуля спектра функции к относительным единицам по оси абсцисс и по оси ординат. Пусть . Здесь U0=5 В; k=0,5; (=10 с-1; (=20с-1. График этой функции наглядно показан на рис. 4.37.

Решение:

;

где

и .

В заданных условиях k(=(. При этом

;

.

Для построения модуля функции в относительных единицах проведем дополнительные преобразования:

Таблица значений и график функции (рис. 4.48):

|  | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0,216 | 0,316 | 0,333 | 0,316 | 0,263 | 0,182 | 0,121 | 0,098 | 0 |

Таблица 4. 1

| Вариант | Рисунок | Е,В | L, мГн | С, мкФ | R1 | R2 | R3 | R4 | Определи ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ом |  |
| 1 | 4.5 | 100 | 1 | 10 | 20 | 15 | 5 | 2 | i |
| 2 | 4.2 | 150 | 2 | 5 | 8 | 10 | 5 | 2 | i1 |
| 3 | 4.19 | 100 | 1 | 10 | 2 | 2 | - | - | i1 |
| 4 | 4.10 | 120 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | i1 |
| 5 | 4.3 | 100 | 5 | 50 | 2 | 8 | 6 | - | i1 |
| 6 | 4.1 | 50 | 1 | 1500 | 2 | 13 | 1 | 4 | i1 |
| 7 | 4.11 | 120 | 10 | 10 | 10 | 90 | 1000 | 1000 | i1 |
| 8 | 4.18 | 200 | 1 | 20 | 4 | 4 | 2 | - | i3 |
| 9 | 4.4 | 100 | 1 | 10 | 50 | 25 | 25 | - | uC |
| 10 | 4.17 | 300 | 5 | 4 | 10 | 20 | 10 | 20 | uC |
| 11 | 4.20 | 100 | 1 | 10 | 20 | 4 | 16 | 2 | uR2 |
| 12 | 4.15 | 150 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 4 | uC |
| 13 | 4.6 | 30 | 1 | 2,5 | 10 | 10 | 10 | - | uC |
| 14 | 4.7 | 200 | 10 | 10 | 100 | 0 | 50 | 100 | i1 |
| 15 | 4.12 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 4 | - | i1 |
| 16 | 4.16 | 50 | 2 | 1670 | 1 | 2 | 1 | 5 | i1 |
| 17 | 4.8 | 120 | 10 | 10 | 10 | 90 | 1000 | 1000 | i1 |
| 18 | 4.13 | 120 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | i1 |
| 19 | 4.9 | 200 | 1 | 10 | 10 | 20 | 50 | 20 | i1 |
| 20 | 4.14 | 50 | 1 | 100 | 2 | 8 | 10 | 10 | i1 |
| 21 | 4.5 | 100 | 1 | 10 | 20 | 20 | 0 | 2 | uL |
| 22 | 4.2 | 150 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | i2 |
| 23 | 4.19 | 100 | 1 | 10 | 1 | 3 | - | - | i3 |
| 24 | 4.10 | 120 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | i2 |
| 25 | 4.3 | 100 | 5 | 50 | 3 | 8 | 5 | - | uC |
| 26 | 4.1 | 50 | 1 | 1500 | 2 | 13 | 2 | 3 | i |
| 27 | 4.11 | 120 | 10 | 10 | 20 | 80 | 1000 | 1000 | i3 |
| 28 | 4.18 | 200 | 1 | 20 | 6 | 3 | 2 | - | i1 |
| 29 | 4.4 | 100 | 1 | 10 | 50 | 20 | 30 | - | uL |
| 30 | 4.17 | 300 | 5 | 4 | 15 | 20 | 5 | 20 | i2 |
| 31 | 4.20 | 100 | 1 | 10 | 20 | 17 | 3 | 2 | i1 |
| 32 | 4.15 | 150 | 4 | 5 | 9 | 10 | 5 | 1 | uL |
| 33 | 4.6 | 30 | 1 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | - | i3 |
| 34 | 4.7 | 200 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 100 | uR3 |
| 35 | 4.12 | 100 | 1 | 10 | 5 | 15 | 4 | - | uL |
| 36 | 4.16 | 50 | 2 | 1670 | 1 | 2 | 2 | 4 | i2 |
| 37 | 4.8 | 120 | 10 | 10 | 20 | 80 | 1000 | 1000 | i2 |

Продолжение табл. 4.1

| Вариант | Рисунок | Е,В | L, мГн | С, мкФ | R1 | R2 | R3 | R4 | Определи ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ом |  |
| 38 | 4.13 | 120 | 1 | 10 | 12 | 6 | 8 | 4 | i3 |
| 39 | 4.9 | 200 | 1 | 10 | 10 | 10 | 50 | 30 | i2 |
| 40 | 4.14 | 50 | 1 | 100 | 3 | 7 | 10 | 10 | i2 |
| 41 | 4.5 | 100 | 1 | 10 | 20 | 2 | 18 | 2 | uC |
| 42 | 4.2 | 150 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 6 | i3 |
| 43 | 4.19 | 100 | 1 | 10 | 1,5 | 2,5 | - | - | i2 |
| 44 | 4.10 | 120 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | uR3 |
| 45 | 4.3 | 100 | 5 | 50 | 6 | 8 | 2 | - | i3 |
| 46 | 4.1 | 50 | 1 | 1500 | 2 | 13 | 3 | 2 | uL |
| 47 | 4.11 | 120 | 10 | 10 | 30 | 70 | 1000 | 1000 | i2 |
| 48 | 4.18 | 200 | 1 | 20 | 12 | 2,4 | 2 | - | i2 |
| 49 | 4.4 | 100 | 1 | 10 | 50 | 10 | 40 | - | i3 |
| 50 | 4.17 | 300 | 5 | 4 | 3 | 20 | 17 | 20 | i1 |
| 51 | 4.20 | 100 | 1 | 10 | 20 | 8 | 12 | 2 | uL |
| 52 | 4.15 | 150 | 4 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | i1 |
| 53 | 4.6 | 30 | 1 | 2,5 | 15 | 10 | 5 | - | i4 |
| 54 | 4.7 | 200 | 10 | 10 | 25 | 75 | 50 | 100 | uC |
| 55 | 4.12 | 100 | 1 | 10 | 15 | 5 | 4 | - | i3 |
| 56 | 4.16 | 50 | 2 | 1670 | 1 | 2 | 3 | 3 | uL |
| 57 | 4.8 | 120 | 10 | 10 | 30 | 70 | 1000 | 1000 | i3 |
| 58 | 4.13 | 120 | 1 | 10 | 24 | 4,8 | 8 | 4 | i2 |
| 59 | 4.9 | 200 | 1 | 10 | 10 | 25 | 50 | 15 | i3 |
| 60 | 4.14 | 50 | 1 | 100 | 4 | 6 | 10 | 10 | i3 |
| 61 | 4.5 | 100 | 1 | 10 | 20 | 10 | 10 | 2 | ude |
| 62 | 4.2 | 150 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | 3 | uL |
| 63 | 4.19 | 100 | 1 | 10 | 3 | 1 | - | - | uL |
| 64 | 4.10 | 120 | 1 | 10 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | uL |
| 65 | 4.3 | 100 | 5 | 50 | 1 | 8 | 7 | - | i2 |
| 66 | 4.1 | 50 | 1 | 1500 | 2 | 13 | 4 | 1 | uC |
| 67 | 4.11 | 120 | 10 | 10 | 40 | 60 | 1000 | 1000 | uL |
| 68 | 4.18 | 200 | 1 | 20 | 3 | 6 | 2 | - | uL |
| 69 | 4.4 | 100 | 1 | 10 | 50 | 30 | 20 | - | i1 |
| 70 | 4.17 | 300 | 5 | 4 | 6 | 20 | 14 | 20 | uL |
| 71 | 4.20 | 100 | 1 | 10 | 20 | 11 | 9 | 2 | uC |
| 72 | 4.15 | 150 | 4 | 5 | 3 | 10 | 5 | 7 | i2 |
| 73 | 4.6 | 30 | 1 | 2,5 | 12 | 10 | 8 | - | i2 |
| 74 | 4.7 | 200 | 10 | 10 | 0 | 100 | 50 | 100 | uL |
| 75 | 4.12 | 100 | 1 | 10 | 7 | 13 | 4 | - | i2 |

Продолжение табл. 4.1

| Вариант | Рисунок | Е,В | L, мГн | С, мкФ | R1 | R2 | R3 | R4 | Определи ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ом |  |
| 76 | 4.16 | 50 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | uC |
| 77 | 4.8 | 120 | 10 | 10 | 40 | 60 | 1000 | 1000 | uL |
| 78 | 4.13 | 120 | 1 | 10 | 6 | 12 | 8 | 4 | uC |
| 79 | 4.9 | 200 | 1 | 10 | 10 | 30 | 50 | 10 | uL |
| 80 | 4.14 | 50 | 1 | 100 | 5 | 5 | 10 | 10 | uL |
| 81 | 4.5 | 100 | 1 | 10 | 20 | 16 | 4 | 2 | uab |
| 82 | 4.2 | 150 | 2 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | uC |
| 83 | 4.19 | 100 | 1 | 10 | 4 | 0 | - | - | uC |
| 84 | 4.10 | 120 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | uC |
| 85 | 4.3 | 100 | 5 | 50 | 4 | 8 | 4 | - | uL |
| 86 | 4.1 | 50 | 1 | 1500 | 2 | 13 | 5 | 0 | uR1 |
| 87 | 4.11 | 120 | 10 | 10 | 50 | 50 | 1000 | 1000 | uC |
| 88 | 4.18 | 200 | 1 | 20 | 4 | 4 | 2 | - | uC |
| 89 | 4.4 | 100 | 1 | 10 | 50 | 35 | 15 | - | i2 |
| 90 | 4.17 | 300 | 5 | 4 | 4 | 20 | 16 | 20 | uR1 |
| 91 | 4.20 | 100 | 1 | 10 | 20 | 13 | 7 | 2 | i2 |
| 92 | 4.15 | 150 | 4 | 5 | 2 | 10 | 5 | 8 | uR1 |
| 93 | 4.6 | 30 | 1 | 2,5 | 8 | 10 | 12 | - | uL |
| 94 | 4.7 | 200 | 10 | 10 | 75 | 25 | 50 | 100 | i2 |
| 95 | 4.12 | 100 | 1 | 10 | 13 | 7 | 4 | - | uC |
| 96 | 4.16 | 50 | 2 | 1670 | 1 | 2 | 5 | 1 | uR1 |
| 97 | 4.8 | 120 | 10 | 10 | 50 | 50 | 1000 | 1000 | uC |
| 98 | 4.13 | 120 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | uL |
| 99 | 4.9 | 200 | 1 | 10 | 10 | 18 | 50 | 22 | uC |
| 100 | 4.14 | 50 | 1 | 100 | 6 | 4 | 10 | 10 | uC |

Таблица 4. 2

| Вариант | Рисунок с изображением схемы | Рисунок с графиком | Определить |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.23 | 4.27 | i4 |
| 2 | 4.22 | 4.27 | uR |
| 3 | 4.24 | 4.27 | u2 |
| 4 | 4.23 | 4.29 | i1 |
| 5 | 4.21 | 4.27 | i1 |
| 6 | 4.22 | 4.28 | i2 |
| 7 | 4.24 | 4.31 | i1 |
| 8 | 4.25 | 4.27 | i1 |
| 9 | 4.25 | 4.30 | i2 |
| 10 | 4.21 | 4.28 | uL |
| 11 | 4.24 | 4.27 | i3 |
| 12 | 4.22 | 4.27 | i3 |
| 13 | 4.25 | 4.27 | i3 |
| 14 | 4.22 | 4.27 | uC |
| 15 | 4.25 | 4.28 | uL |
| 16 | 4.24 | 4.28 | i2 |
| 17 | 4.23 | 4.34 | uC |
| 18 | 4.26 | 4.31 | u2 |
| 19 | 4.23 | 4.27 | i2 |
| 20 | 4.23 | 4.27 | i2 |
| 21 | 4.23 | 4.28 | i4 |
| 22 | 4.22 | 4.30 | uR |
| 23 | 4.24 | 4.30 | u2 |
| 24 | 4.23 | 4.30 | i1 |
| 25 | 4.21 | 4.28 | i1 |
| 26 | 4.22 | 4.29 | i2 |
| 27 | 4.24 | 4.32 | i1 |
| 28 | 4.25 | 4.31 | i1 |
| 29 | 4.25 | 4.32 | i2 |
| 30 | 4.21 | 4.29 | uL |
| 31 | 4.24 | 4.30 | i3 |
| 32 | 4.22 | 4.35 | i3 |
| 33 | 4.25 | 4.30 | i3 |
| 34 | 4.22 | 4.30 | uC |
| 35 | 4.25 | 4.29 | uL |
| 36 | 4.24 | 4.29 | i2 |
| 37 | 4.23 | 4.30 | uC |
| 38 | 4.26 | 4.36 | u2 |
| 39 | 4.23 | 4.34 | i2 |
| 40 | 4.23 | 4.28 | i3 |

Продолжение табл.4.2

| Вариант | Рисунок с изображением схемы | Рисунок с графиком | Определить |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | 4.23 | 4.31 | i4 |
| 42 | 4.22 | 4.35 | uR |
| 43 | 4.24 | 4.31 | u2 |
| 44 | 4.23 | 4.35 | i1 |
| 45 | 4.21 | 4.31 | i1 |
| 46 | 4.22 | 4.35 | i2 |
| 47 | 4.24 | 4.35 | i1 |
| 48 | 4.25 | 4.35 | i1 |
| 49 | 4.25 | 4.36 | i2 |
| 50 | 4.21 | 4.30 | uL |
| 51 | 4.24 | 4.33 | i3 |
| 52 | 4.22 | 4.36 | i3 |
| 53 | 4.25 | 4.33 | i3 |
| 54 | 4.22 | 4.35 | uC |
| 55 | 4.25 | 4.30 | uL |
| 56 | 4.24 | 4.30 | i2 |
| 57 | 4.23 | 4.31 | uC |
| 58 | 4.26 | 4.33 | u2 |
| 59 | 4.23 | 4.31 | i2 |
| 60 | 4.23 | 4.30 | i3 |
| 61 | 4.23 | 4.32 | i4 |
| 62 | 4.22 | 4.36 | uR |
| 63 | 4.24 | 4.32 | u2 |
| 64 | 4.23 | 4.36 | i1 |
| 65 | 4.21 | 4.30 | i1 |
| 66 | 4.22 | 4.36 | i2 |
| 67 | 4.24 | 4.36 | i1 |
| 68 | 4.25 | 4.36 | i1 |
| 69 | 4.25 | 4.33 | i2 |
| 70 | 4.21 | 4.33 | uL |
| 71 | 4.24 | 4.34 | i3 |
| 72 | 4.22 | 4.33 | i3 |
| 73 | 4.25 | 4.35 | i3 |
| 74 | 4.22 | 4.31 | uC |
| 75 | 4.25 | 4.31 | uL |
| 76 | 4.24 | 4.31 | i2 |
| 77 | 4.23 | 4.35 | uC |
| 78 | 4.26 | 4.34 | u2 |
| 79 | 4.23 | 4.32 | i2 |
| 80 | 4.23 | 4.33 | i3 |
| 81 | 4.23 | 4.34 | i4 |

Продолжение табл.4.2

| Вариант | Рисунок с изображением схемы | Рисунок с графиком | Определить |
| --- | --- | --- | --- |
| 82 | 4.22 | 4.34 | uR |
| 83 | 4.24 | 4.35 | u2 |
| 84 | 4.23 | 4.33 | i1 |
| 85 | 4.21 | 4.36 | i1 |
| 86 | 4.22 | 4.33 | i2 |
| 87 | 4.24 | 4.33 | i1 |
| 88 | 4.25 | 4.33 | i1 |
| 89 | 4.25 | 4.34 | i2 |
| 90 | 4.21 | 4.35 | uL |
| 91 | 4.24 | 4.31 | i3 |
| 92 | 4.22 | 4.34 | i3 |
| 93 | 4.25 | 4.36 | i3 |
| 94 | 4.22 | 4.33 | uC |
| 95 | 4.25 | 4.32 | uL |
| 96 | 4.24 | 4.32 | i2 |
| 97 | 4.23 | 4.27 | uC |
| 98 | 4.26 | 4.27 | u2 |
| 99 | 4.23 | 4.36 | i2 |
| 100 | 4.23 | 4.34 | i3 |

Таблица 4. 3

| Вариант | Рисунок |  |  | k |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.38 | - | - | - | 1 | 10 |
| 2 | 4.39 | 10 | - | - | - | 50 |
| 3 | 4.40 | 10 | - | - | - | 5 |
| 4 | 4.41 | 10 | - | - | - | 5 |
| 5 | 4.42 | 20 | 30 | - | - | 100 |
| 6 | 4.43 | 25 | - | - | - | 50 |
| 7 | 4.44 | 2 | - | - | - | 16 |
| 8 | 4.45 | 10 | 20 | 2 | - | 50 |
| 9 | 4.46 | 20 | - | - | - | 40 |
| 10 | 4.47 | 10 | - | - | - | 50 |
| 11 | 4.38 | - | - | - | 2 | 20 |
| 12 | 4.39 | 20 | - | - | - | 75 |
| 13 | 4.40 | 20 | - | - | - | 10 |
| 14 | 4.41 | 20 | - | - | - | 4 |
| 15 | 4.42 | 30 | 45 | - | - | 80 |
| 16 | 4.43 | 50 | - | - | - | 100 |
| 17 | 4.44 | 3 | - | - | - | 36 |
| 18 | 4.45 | 12 | 24 | 2 | - | 60 |

Продолжение табл. 4.3

| Вариант | Рисунок |  |  | k |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 4.46 | 40 | - | - | - | 80 |
| 20 | 4.47 | 20 | - | - | - | 100 |
| 21 | 4.38 | - | - | - | 4 | 30 |
| 22 | 4.39 | 30 | - | - | - | 100 |
| 23 | 4.40 | 30 | - | - | - | 15 |
| 24 | 4.41 | 30 | - | - | - | 10 |
| 25 | 4.42 | 40 | 60 | - | - | 90 |
| 26 | 4.43 | 75 | - | - | - | 150 |
| 27 | 4.44 | 4 | - | - | - | 64 |
| 28 | 4.45 | 14 | 28 | 2 | - | 70 |
| 29 | 4.46 | 60 | - | - | - | 120 |
| 30 | 4.47 | 30 | - | - | - | 150 |
| 31 | 4.38 | - | - | - | 5 | 50 |
| 32 | 4.39 | 40 | - | - | - | 125 |
| 33 | 4.40 | 30 | - | - | - | 20 |
| 34 | 4.41 | 10 | - | - | - | 15 |
| 35 | 4.42 | 20 | 30 | - | - | 50 |
| 36 | 4.43 | 100 | - | - | - | 200 |
| 37 | 4.44 | 5 | - | - | - | 100 |
| 38 | 4.45 | 16 | 32 | 2 | - | 80 |
| 39 | 4.46 | 80 | - | - | - | 160 |
| 40 | 4.47 | 40 | - | - | - | 200 |
| 41 | 4.38 | - | - | - | 4 | 40 |
| 42 | 4.39 | 50 | - | - | - | 150 |
| 43 | 4.40 | 20 | - | - | - | 25 |
| 44 | 4.41 | 30 | - | - | - | 20 |
| 45 | 4.42 | 50 | 75 | - | - | 60 |
| 46 | 4.43 | 125 | - | - | - | 250 |
| 47 | 4.44 | 6 | - | - | - | 144 |
| 48 | 4.45 | 18 | 36 | 2 | - | 90 |
| 49 | 4.46 | 100 | - | - | - | 200 |
| 50 | 4.47 | 50 | - | - | - | 250 |
| 51 | 4.38 | - | - | - | 3 | 50 |
| 52 | 4.39 | 60 | - | - | - | 175 |
| 53 | 4.40 | 10 | - | - | - | 30 |
| 54 | 4.41 | 40 | - | - | - | 6 |
| 55 | 4.42 | 40 | 60 | - | - | 70 |
| 56 | 4.43 | 150 | - | - | - | 300 |
| 57 | 4.44 | 7 | - | - | - | 196 |
| 58 | 4.45 | 20 | 40 | 2 | - | 100 |
| 59 | 4.46 | 120 | - | - | - | 240 |
| 60 | 4.47 | 60 | - | - | - | 300 |

Продолжение табл. 4.3

| Вариант | Рисунок |  |  | k |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 4.38 | - | - | - | 2 | 30 |
| 62 | 4.39 | 70 | - | - | - | 200 |
| 63 | 4.40 | 10 | - | - | - | 35 |
| 64 | 4.41 | 20 | - | - | - | 8 |
| 65 | 4.42 | 30 | 45 | - | - | 40 |
| 66 | 4.43 | 175 | - | - | - | 350 |
| 67 | 4.44 | 8 | - | - | - | 256 |
| 68 | 4.45 | 22 | 44 | 2 | - | 110 |
| 69 | 4.46 | 140 | - | - | - | 280 |
| 70 | 4.47 | 70 | - | - | - | 350 |
| 71 | 4.38 | - | - | - | 5 | 20 |
| 72 | 4.39 | 80 | - | - | - | 225 |
| 73 | 4.40 | 20 | - | - | - | 40 |
| 74 | 4.41 | 40 | - | - | - | 2 |
| 75 | 4.42 | 20 | 30 | - | - | 60 |
| 76 | 4.43 | 200 | - | - | - | 400 |
| 77 | 4.44 | 9 | - | - | - | 324 |
| 78 | 4.45 | 24 | 48 | 2 | - | 120 |
| 79 | 4.46 | 160 | - | - | - | 320 |
| 80 | 4.47 | 80 | - | - | - | 400 |
| 81 | 4.38 | - | - | - | 3 | 10 |
| 82 | 4.39 | 90 | - | - | - | 250 |
| 83 | 4.40 | 30 | - | - | - | 45 |
| 84 | 4.41 | 30 | - | - | - | 7 |
| 85 | 4.42 | 40 | 60 | - | - | 80 |
| 86 | 4.43 | 225 | - | - | - | 450 |
| 87 | 4.44 | 10 | - | - | - | 400 |
| 88 | 4.45 | 26 | 52 | 2 | - | 130 |
| 89 | 4.46 | 180 | - | - | - | 360 |
| 90 | 4.47 | 90 | - | - | - | 450 |
| 91 | 4.38 | - | - | - | 1 | 40 |
| 92 | 4.39 | 100 | - | - | - | 275 |
| 93 | 4.40 | 20 | - | - | - | 50 |
| 94 | 4.41 | 10 | - | - | - | 3 |
| 95 | 4.42 | 50 | 75 | - | - | 100 |
| 96 | 4.43 | 250 | - | - | - | 500 |
| 97 | 4.44 | 11 | - | - | - | 484 |
| 98 | 4.45 | 28 | 56 | 2 | - | 140 |
| 99 | 4.46 | 200 | - | - | - | 400 |
| 100 | 4.47 | 100 | - | - | - | 500 |

# Text boxes

R3

(

i2

(

(

i1

i3

## L

R4

R1

## E

## C

R2

Рис. 4.2

i

i1

## L

R4

R3

## E

R1

## C

R2

## Рис. 4.1

(

(

(

(

(

(

(

## C

## E

R1

R2

R3

i2

i1

## L

## Рис. 4.4

i3

i3

i2

i1

R1

(

(

(

(

## L

## E

R3

R2

## C

## Рис. 4.3

i4

i3

i2

i1

(

(

(

(

## L

## C

R1

R3

## E

R2

Рис. 4.6

i

(

(

(

(

(

## L

c

a

b

e

d

R3

R1

## E

R4

## C

R2

## Рис. 4.5

i3

i2

i1

(

(

(

(

## Рис. 4.8

## L

R3

R4

## C

## E

R1

R2

(

(

(

(

## Рис. 4.7

i1

## L

i2

R4

R3

R1

## E

R2

## C

i2

(

(

(

(

E

i1

i

L

R4

C

R1

R2

R3

Рис. 4.10

(

(

(

R4

C

E

R1

R2

R3

i2

i1

L

Рис. 4.9

i2

i3

i2

(

(

(

(

## E

R4

R3

i1

## L

## C

R2

R1

## Рис. 4.11

i3

i2

i1

R1

(

(

(

(

## L

E

R3

R2

## C

## Рис. 4.12

## C

i3

## L

(

(

(

(

## E

i1

i2

R4

R1

R3

R2

## Рис. 4.13

R2

i3

i1

(

(

(

(

(

## L

i2

R4

R3

## E

## C

R1

## Рис. 4.14

i1

(

(

(

(

R1

i2

## L

R4

R3

## E

R2

## C

## Рис. 4.16

R1

(

(

i1

i2

R4

R3

## L

## E

## C

R2

## Рис. 4.15

(

(

(

## C

i2

i1

(

(

(

(

## L

i3

R3

## E

R1

R2

## C

## Рис. 4.18

R4

(

(

(

(

## C

R1

(

(

## L

i1

i2

R3

## E

R2

## Рис. 4.17

i2

i3

(

(

i1

## L

R1

## C

## E

R2

## Рис. 4.19

i1

(

(

R2

## Рис. 4.20

## E

## C

R3

R1

i2

R4

## L

(

(

## C

## R

i2

i3

i1

## R

u1

uR

## Рис. 4.22

## R

i1

u1

## L

Рис. 4.21

## C

i4

i3

i2

i1

u1

## R

## R

2R

2R

## Рис. 4.23

(

(

(

(

u1

u2

i1

## R

## R

i2

## R

i3

## C

## Рис. 4.24

## L

## L

u2

u1

## M

## R

Рис. 4.26

i1

u1

## L

## R

## R

i2

i3

## Рис. 4.25

## Рис. 4.28

## A

t2

t1

## 2A

0

U1

t

U1

А

t1

Рис. 4.27

t

## Рис. 4.30

## A

t1

t

U1

## Рис. 4.29

## A

t1

t2

0

U1

t

## 2A

0

## A

Рис. 4.31

t2

t1

## A

0

U1

t

## Рис. 4.32

0

U1

t

t1

## Рис. 4.34

## A

t1

0

U1

t

## Рис. 4.33

A

## 2A

t1

0

U1

t

t1

Рис. 4.35

## A

0

U1

t

0

U1

t

t1

## A

## Рис. 4.36

tи

t

t

## Рис. 4.37

t

Рис. 4.39

## Рис. 4.38

t

t

t

Рис. 4.42

Рис. 4.41

Рис. 4.40

Рис. 4.46

t

t

t

## Рис. 4.45

## Рис. 4.43

## Рис. 4.44

Рис. 4.47

t

t

Рис. 4.48