Задача 8: Трехфазный короткозамкнутый асинхронный двигатель имеет номинальную частоту вращения ротора, коэффициент мощности при пуске cos(к, сопртивление обмотки статора R1, фазное напряжение Uнф, частота 50 Гц. Потери мощности в обмотках в номинальном режиме равны суммарным потерям магнитным и механическим.

Построить механическую характеристику двигателя по шести точкам, для чего рассчитать значения n и М для режимов: холостого хода; критического; номинального; пускового; по 2 значениям для режимов перегрузки.

Рассчитать номинальный КПД двигателя.

Примечание: считать, что потери мощности в обмотках статора и ротора равны.

| Данные |
| --- |
| R1, Ом | nн, мин-1 | cos(к | Uнф, В |
| 0,32 | 1470 | 0,27 | 220 |