Задание № 1.

Разработать оптимальную конструкцию вала коробки передач, на котором расположено зубчатое колесо диаметром D. Длина  вала l, расстояние от опоры вала до центра колеса а. Крутящий момент Т. Допускаемые касательные напряжения  [τ]=0,6[σ] Условие оптимальности – минимальный вес конструкции.

Схема вала:

Исходные данные: а=100 мм.

| № вар | Т,Нм | D,мм | l,мм | [σ], МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 950 | 100 | 300 | 180 |
| 2 | 2300 | 100 | 300 | 180 |
| 3 | 950 | 150 | 300 | 180 |
| 4 | 2500 | 150 | 350 | 180 |
| 5 | 960 | 70 | 320 | 180 |
| 6 | 2400 | 75 | 310 | 180 |
| 7 | 965 | 80 | 290 | 180 |
| 8 | 2350 | 90 | 300 | 180 |
| 9 | 970 | 105 | 315 | 180 |
| 10 | 2450 | 100 | 320 | 180 |
| 11 | 980 | 120 | 300 | 180 |
| 12 | 2350 | 110 | 310 | 180 |
| 13 | 960 | 105 | 310 | 220 |
| 14 | 2300 | 110 | 300 | 220 |
| 15 | 1000 | 112 | 305 | 220 |
| 16 | 2320 | 105 | 310 | 220 |
| 17 | 980 | 75 | 290 | 220 |
| 18 | 2420 | 85 | 300 | 220 |
| 19 | 1110 | 110 | 350 | 220 |
| 20 | 2400 | 105 | 320 | 220 |
| 21 | 980 | 150 | 350 | 220 |
| 22 | 2350 | 140 | 350 | 220 |
| 23 | 990 | 70 | 340 | 220 |
| 24 | 2480 | 85 | 355 | 220 |

Исходные данные: а=90 мм.

| № вар | Т,Нм | D,мм | l,мм | [σ], МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 950 | 100 | 300 | 180 |
| 2 | 2300 | 100 | 300 | 180 |
| 3 | 950 | 150 | 300 | 180 |
| 4 | 2500 | 150 | 350 | 180 |
| 5 | 960 | 70 | 320 | 180 |
| 6 | 2400 | 75 | 310 | 180 |
| 7 | 965 | 80 | 290 | 180 |
| 8 | 2350 | 90 | 300 | 180 |
| 9 | 970 | 105 | 315 | 180 |
| 10 | 2450 | 100 | 320 | 180 |
| 11 | 980 | 120 | 300 | 180 |
| 12 | 2350 | 110 | 310 | 180 |
| 13 | 960 | 105 | 310 | 220 |
| 14 | 2300 | 110 | 300 | 220 |
| 15 | 1000 | 112 | 305 | 220 |
| 16 | 2320 | 105 | 310 | 220 |
| 17 | 980 | 75 | 290 | 220 |
| 18 | 2420 | 85 | 300 | 220 |
| 19 | 1110 | 110 | 350 | 220 |
| 20 | 2400 | 105 | 320 | 220 |
| 21 | 980 | 150 | 350 | 220 |
| 22 | 2350 | 140 | 350 | 220 |
| 23 | 990 | 70 | 340 | 220 |
| 24 | 2480 | 85 | 355 | 220 |