НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ

“ГОРНЫЙ”

КАФЕДРА ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СИСТЕМЫ И СЕТИ

Задание и методические указания к контрольной работе

Специальность 1004

Санкт-Петербург

2013 год

Задание.

- Перевести в двоичную систему и вычислить суммы для Q, U, P, Q+U, Q+P.

- Построить обратные коды для -Q, -U, -P.

- Сложить в обратных кодах -Q-U, -Q-P, Q-P, P-Q.

- Построить дополнительные коды для -Q,-U,-P.

- Сложить в дополнительных кодах -Q-U, -Q-P, G-P, P-Q.

- Вычислить 12-разрядное произведение и 6-разрядное частное: Q×U, U/Q

- Перевести в 8-ричную систему и вычислить: T, R, S, R+S.

- Перенести в 16-ричную систему и вычислить: T, R, S, R+S.

- Сложить числа с плавающей точкой: A+B.

Значения величин A, B, Q, U, P, T, R, S  студент выбирает из таблиц 1 и 2 по двум последним цифрам шифра.

Таблица 1.

| Последняя цифра | Q | R | S | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 12/64 | 6381 | 3524 | 100100E100010 |
| 1 | 9/64 | 7423 | 2165 | 100010E100001 |
| 2 | 11/64 | 5427 | 4036 | 100101E100001 |
| 3 | 13/64 | 6711 | 3102 | 101000E101001 |
| 4 | 10/64 | 4755 | 5223 | 100111E101101 |
| 5 | 14/64 | 3718 | 5627 | 101000E100111 |
| 6 | 17/64 | 2918 | 6381 | 100001E101001 |
| 7 | 15/64 | 7816 | 2005 | 100011E100110 |
| 8 | 19/64 | 5238 | 4326 | 101000E101000 |
| 9 | 18/64 | 4823 | 5008 | 101001E100100 |

Таблица 2.

| Предпоследняя цифра шифра | U | P | T | B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10/64 | 57/64 | 9386 | 110100E011001 |
| 1 | 18/64 | 39/64 | 12381 | 110101E011010 |
| 2 | 21/64 | 47/64 | 11254 | 111000E011011 |
| 3 | 19/64 | 53/64 | 10675 | 110111E011100 |
| 4 | 17/64 | 41/64 | 11928 | 110110E011101 |
| 5 | 23/64 | 37/64 | 12793 | 110101E011110 |
| 6 | 22/64 | 55/64 | 13421 | 110100E011111 |
| 7 | 9/64 | 49/64 | 12083 | 110011E011110 |
| 8 | 7/64 | 51/64 | 10837 | 110010E011101 |
| 9 | 13/64 | 43/64 | 12311 | 110001E011100 |

Студент выполняет работу в соответствии с методическими указаниями, изложенными ниже.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

ЗАДАЧА 1.  Перевести в двоичную систему счисления Q и Р и вычислить суммы Q+U, Q+Р для Q=12/64, U=11/64, Р=58/64.

РЕШЕНИЕ. Для перевода целого числа в естественную систему с основанием N используем алгоритм последовательного деления нацело на N: на первом шаге делим само число, а на каждом последующем шаге - частное, полученное на предыдущем шаге. Остатки от деления, полученные на каждом шаге и выписанные в обратном порядке, образуют значения цифр искомой записи числа.

Числа Q, U и Р представлены в виде правильных дробей, знаменатель которых равен степени двойки, 64=26, или в двоичной системе [64]=0.000001. Для перевода этих чисел в двоичную систему переведем сначала числители этих чисел, а затем образуем искомые двоичные числа. Начнем с Q=12/64. Переводим 12 в двоичную систему:

12:2=6   остаток 0

6:2=3   остаток   0

3:2=1   остаток   1

1:2=0   остаток   1

Выписывая остатки в обратном порядке, получим 1210=11002. С учетом того, что [1/64]=0.000001, получаем

Q = 12/64 =00.001100.

Разряды, стоящие левее точки в записи числа, обычно рассматривают как знаковые: "00" означает положительное число, "11" - отрицательное. Удвоение знаковых разрядов помогает выявить переполнение разрядной сетки. Такая запись чисел соответствует машинному представлению, называемому "прямым кодом чисел".

Аналогично находим 1110=0010112 и 5810= 1110102, следовательно,

U=11/64=00.0010112, P=58/64=00.1110102

при вычислении суммы [Q+U] используем правила сложения двоичных чисел:

0+0=0,

0+1=1,

1+0=1,

1+1=10

Складываем [Q] и [U] в столбик:
переносы                   1

[Q]=00.001100

[U]=00.001011

[Q+U]=00.010111

Вычисляем [Q+P]:

1 11

[Q]=00.001100

[P]=00.111010

[Q+P]=01.000110 Переполнение!

Комбинация 01 в знаковых разрядах означает переполнение разрядной сетки при сложении положительных чисел.

ЗАДАЧА 2. Построить обратные коды для -Q, -U, -Р.

РЕШЕНИЕ. Для построения обратных кодов чисел (ОК) необходимо инвертировать цифровые разряды (разряды правее точки):

[-Q]=11.001100		[-Q]ОК = 11.110011

[-U]=11.001011		[-U]ОК = 11.110100

[-Р]=11.111010			[-Р]ОК = 11.000101

ЗАДАЧА 3. Сложить в обратных кодах -Q-U, -Q-P,Q-P, P-Q.

РЕШЕНИЕ. При сложении чисел в обратных кодах необходимо использовать правило "циклического переноса": единица переноса из старшего знакового разряда добавляется в младший разряд суммы;

111 1	 11       111

[-Q]ОК=  11.110011	[-Q]ОК=  11.110011

[-U]ОК=  11.110100	[-Р]ОК=  11.000101

________________             ________________

111.100111	110.111000

└------------1                        └-----------1

[-Q-U]ОК=11.101000          [-Q-Р]ОК= 10.111001 Переполнение!

11	  111      1

[Q]OK= 00.001100	[P]OK=  00.111010

[-Р]ОК= 11.000101	[-Q]OK=  11.110011

_______________                      _____________

[Q-P]OK = 11.010001	   100.101101

└-----------1

___________

[P-Q]OK=00.101110

При вычислении суммы [-Q-P]OK знаковые разряды равны 10, что свидетельствует о переполнении разрядной сетки.

ЗАДАЧА 4. Построить дополнительные коды для -Q, -U, -Р.

РЕШЕНИЕ. Для построения дополнительного кода (ДК) отрицательного числа используем обратный код числа. Прибавление единицы в младший разряд ОК дает дополнительный код числа:

[-Q]ОК=11.110011	[-U] ОК =11.110100	[-P]OK=11.000101

1                                     1                                  1

[-Q] ДК=11.110100        [-U]ДК  =11.110101      [-Р]ДК=11.000110

ЗАДАЧА 5. Сложить в дополнительных кодах -Q -U, -Q-P, Q-Р, P-Q.

РЕШЕНИЕ. При сложении чисел в ДК перенос из старшего знакового разряда отбрасывается:

111 1 1    .	 11      1

[-Q]ДК=  11.110100          [-Q]ДК =  11 110100

[-U]ДК=  11.110101          [-P]ДК =  11,000110

________________          ________________

[-Q-U]ДК= 11.101001        [-Q-Р]дк=  10.111010     Переполнение!

11	  111 1   1

[Q]ДК= 00.001100	[Р]ДК=  00.111010

[-P]ДК= 11.000110	[-Q]ДК=  11.110011

_______________                ________________

[Q-Р]ДК=11.010010              [Р-Q]ДК=  00.101110

Сумма [-Q-P]ДK имеет комбинацию 10 в знаковых paзpядах что свидетельствует о переполнении разрядной сетки.

ЗАДАЧА 6. Вычислить 12-разр. произведение и 6-разр. частное: Q×U, U/Q.

РЕШЕНИЕ.

a.	Для вычисления произведения Q×U перемножаем числители дробей, выражающих Q и U:

64×Q=001100

×

64×U=001011

--------

ЧП1=001100

+

ЧП2=0011000

----------

ЧС1=0100100

+

ЧП3=001100000

-------------

С=010000100

Здесь ЧП1 - частичное произведение, полученное умножением 64×Q, т. е. числителя Q, на младший разряд числителя U:

ЧП1=64×Q×1,

Аналогично, ЧП2 и ЧП3 - результаты умножения 64×Q на соответствующие разряды числителя U:

ЧП2=64×Q×10,

ЧП3=64×Q×1000.

Частичная сумма ЧС1=ЧП1+ЧП2, сумма С=ЧС1+ЧПЗ.

Окончательно, искомое произведение Q×P=C×(l/(64×64)) или в двоичной системе:

[Q×U]=010000100×0.000000000001=00.000010000100.

b.	Для вычисления частного U/Q выпишем прямые коды делимого и делителя и ДК отрицательного значения делителя:

[U] =00.001011

[Q] =00.001100

[-Q]ДK =11.110100

Частное будет получено в форме

ч0.ч1ч2ч3ч4ч5ч6.

Используем алгоритм деления без восстановления остатка. На первом шаге из делимого, а на последующих шагах - из удвоенного остатка вычитается делитель, если остаток положительный; в противном случае, когда остаток отрицательный, к удвоенному остатку прибавляется делитель. Знаки полученных последовательно остатков

R1, R2, ...

дают значения цифр частного: положительный знак соответствует цифре: 1, отрицательный знак дает цифру 0. Для вычитания используем ДК делителя:

[U]    =00.001011

[-Q]ДК=11.110100

-------------------

R1   =11.111111  <-> ч0 = 0
2×R1  =11.111110

[Q]   =00.001100

--------------------

R2   =00.001010  <+> ч1 = 1

2×R2  =00.010100

[-Q]ДК=11.110100

----------------------

R3   =00.001000  <+> ч2 = 1

2×R3  =00.010000

[-Q]ДК=11.110100

----------------------

R4   =00.000100  <+> ч3 = 1

2×R4  =00.001000

[-Q]ДК=11.110100

----------------------

R5   =11.111100  <-> ч4 = 0

2×R5  =11.111000

[Q]     =00.001100

----------------------

R6   =00.000100  <+> ч5 = 1

2×R6  =00.001000

[-Q]ДК=11.110100

----------------------

R7   =11. 111100  <-> ч6 = 0

Таким образом, получаем частное

ч0.ч1ч2ч3ч4ч5ч6 = 0.111010.

при записи ответа удваиваем знаковый разряд: 00.111010.

ЗАДАЧА 7. Перевести в 8-ричную систему и вычислить: Т, R, S, R+S

T=11112, R=7778, S=2831.

РЕШЕНИЕ. В системе счисления с основанием 8 используется набор цифр (0,1,2,3,4,5,6,7). Для перевода числа Т-11112 делим это число на 8 на первом шаге, а на последующих шагах делим очередные частные на 8 и выписываем получающиеся остатки в обратном порядке:

11112:8=1389  остаток  0

1389:8=  173  остаток  5

173:8=    21  остаток  5

21:8=      2  остаток  5

2:8=       0 остаток  2

Таким образом, Т=255508. Аналогично получаем:

R= 777810= 171428, S= 283110=054178.

Для вычисления суммы в 8-ричной системе используем правила сложения: 0+0=0, 0+1=1,... ,0+7 = 7,..., 1×0=0, 1+1=2, …, 1+7=10, 2+7 = 11 и т.д. Итак, вычисляем [R+S]8:

переносы     11

[R]8=17142

[S]8=05417

--------------

[R+S]8=24561

ЗАДАЧА 8. Перевести в 16-ричную систему и вычислить T, R, S, R+S

РЕШЕНИЕ. В 16-ичиой системе счисления используется набор цифр (0,1,2,З,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F) причем последние шесть цифр A,B,C,B,E,F имеют значения 10,11,12,13,14,15 соответственно.

Переводим Т:

11112:16=694       8<->8

694:16=   43       0<->0

43:16=     2    11<->В

2:16=     0      2<->2

Итак, [Т]16=2В08. Аналогично находим:

[R]16 =[7778]16=1E62,   [S]16=[12831]16=ОВОF.

Вычисляем сумму [R+S]16:

переносы      1   1

[R]16=1Е62
[S]16=0B0F
--------------

[R+S]l6=2971

При сложении l6-ричных чисел использованы соотношения 2+F=11и E+B=19.

ЗАДАЧА 9. Сложить числа с плавающей точкой:

101000Е100010+111000Е011110.

РЕШЕНИЕ. Имеем два числа с плавающей точкой, представленные в 2-й системе: 101000Е100010 и 111000Е011110. Второе число имеет меньший порядок, поэтому для выравнивания порядков находим разность порядков первого и второго чисел:

100010-011110=000100 или в 10-й системе [000100]=4. Сдвигаем мантиссу второго числа 111000 на 4 разряда вправо, получаем 000011. итак, имеем два числа с выравненными порядками:

101000Е100010 и 000011Е100010.

Складываем мантиссы:

101000

000011

---------

101011

Поскольку при сложении мантисс не возникло переполнение разрядной сетки, нормализация не требуется и можно записать ответ:

101011Е100010.