Контрольное задание №1

Задача 1.

Для электрической схемы соответствующей номеру варианта табл.1 и изображенной на рис. 1.1-1.10, выполнить следующее:

1.Упростить схему, заменив последовательно и параллелью соединенные резисторы эквивалентными. Последующий расчет вести для упрощенной схемы.

2. Составить на основании законов Кирхгофа систему уравнений для расчета токов во всех ветвях схемы.

3. Определить токи во всех ветвях схемы методом контурных токов (MKT).

4. Определить токи во всех ветвях схемы методом узловых напряжений (МУН).

5. Результаты, расчетов, проведенных двумя методами, свести в таблицу и сравнить между собой.

6.	Составить балансмощностей, вычислив суммарную мощность источников и суммарную мощность нагрузок.

7.Определить   токI1,  в   заданной   схеме    методом эквивалентного генератора.

8. Построить потенциальную диаграмму для внешнего контура.

Таблица 1.

| Параметры | Варианты и исходные данные | Цифра шифра студента |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  |
| R1 | Ом | 20 | 6 | 2 | 8 | 10 | 65 | 55 | 8 | 3 | 12 | Последняя |
| R2 | Ом | 8 | 18 | 6 | 26 | 20 | 20 | 30 | 6 | 4 | 10 |  |
| R3 | Ом | 3 | 11 | 3 | 18 | 24 | 30 | 22 | 12 | 5 | 16 |  |
| R(4 | Ом | 11 | 2 | 8 | 20 | 6 | 60 | 48 | 10 | 16 | 42 |  |
| R((4 | Ом | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | 15 | 10 | 8 | 30 | 6 |  |
| R5 | Ом | 16 | 5 | 4 | 10 | 16 | 55 | 40 | 26 | 8 | 14 |  |
| R(6 | Ом | 30 | 30 | 12 | 60 | 32 | 12 | 50 | 20 | 12 | 18 |  |
| R((6 | Ом | 90 | 16 | 20 | 15 | 48 | 10 | 50 | 20 | 12 | 12 |  |
| E1 | В | 30 | 10 | 12 | 32 | 30 | 40 | 25 | 60 | 50 | 20 | Предпоследняя |
| E2 | В | 12 | 40 | 36 | 10 | 40 | 30 | 45 | 55 | 25 | 30 |  |
| J | А | 1 | 1,2 | 1,5 | 3 | 2 | 2,5 | 1,8 | 2 | 1,5 | 2 |  |
| N | схемы | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |