Разработать информационный модуль в соответствии с заданным заданием. Все модули должны поддерживать следующий протокол взаимодействия:

- Все операнды записываются во внутренние регистры схемы по соответствующему стробу

- Выполнение операции начинается по сигналу «start»

- Завершение операции сигнализируется сигналом «ready». После этого сигнала значения на выходе удерживаются до прихода любого входного управляющего сигнала

- При возникновении ошибки активируется сигнал «error»

- Для выполнения любой повторной операции необходимо выполнить сброс схемы сигналом «reset»

Диапазон представления чисел:

с плавающей точкой – со знаком, нормализованный, точность мантиссы - 3 десятичных знака, порядок -7..+7,

с фиксированной точкой – диапазон -63 до 63 с точностью 0.001.

Тип логики: ТТЛ

Максимальное время выполнения операции: не более 100 мкс

Максимальная потребляемая мощность: 2 Вт, если не оговорено другое.

При разработке схем минимизировать время выполнения операции в рамках требований по потребляемой мощности. Провести сравнение с 2-3 альтернативными подходами (схемами).

Team Building: Для вариантов 11-25 допускается использовать готовые блоки вариантов 1-10

Вариант 3.

Разработать схему выполнения операции деления для чисел с плавающей точкой.