Задача № 1

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при плоском движении.

Для заданного положения механизма найти скорости и ускорения точки «В», указанной на схеме. Необходимые для расчета данные приведены в таблице 2, где а>0А и s0A — угловые скорость и ускорение кривошипа О А при заданном положении механизма; VA и <2Л - скорость и ускорение точки «А». Из таблицы следует использовать только те параметры, которые указаны на схеме заданного варианта.

| № вар | ОА | АВ | № вар | ωОАс-1 | εОАс-2 | VA м/с | аA м/с2 | Схема № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0.8 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 1 | 3 | 0.1 | 0.2 | 8 |

Задача № 2

Интегрирование дифференциальных уравнений движения материальной точки, находящейся под действием постоянных сил

Составить дифференциальные уравнения движения тела и определить величины, указанные для каждого варианта задания. При решении задачи тело принять за материальную точку.

Условия задачи даны перед каждой схемой.

| № вар | № схемы | № вар | VA м/с | VB м/с | l м | h м | d м | τ c | a град | β град | f | Определить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 4 | 7 | 0.8 |  | 3 |  | 2.5 |  | 30 |  | 0.2 | h и T |

Схема № 4

Камень с массой m скользит в течение τ с по участку АВ откоса, составляющего угол α с горизонтом, имеющему длину l.

Начальная скорость камня VA, а коэффициент трения скольжения по откосу равен f. Имея в точке В скорость VB, камень падает с откоса и через Т с ударяется в точке С о вертикальную защитную стенку, отстоящую от откоса на расстоянии d.