### РОЗРАХУНКОВА РОБОТА:

#### «Електричне поле зарядів у вакуумі»

Умова

Електричне поле створюється у вакуумі (діелектрична проникність ) зарядом, який розподілений:

| а) | із густиною ((r) по об'єму кулі, r – відстань від центра; |
| --- | --- |
| б) | із густиною ((r) по об'єму кульового шару, r – відстань від центра; |
| в) | із густиною ((r) по об'єму кулі та з густиною ( по поверхні сфери, r – відстань від центра; |
| г) | із густиною ((r) по об'єму кульового шару, в центрі якого знаходиться точковий заряд q, r – відстань від центра; |
| д) | із густиною по об'єму нескінченного циліндра, r – відстань від осі; |
| е) | із густиною по об'єму нескінченного циліндричного шару, r – відстань від осі; |
| є) | із густиною ((r) по об'єму нескінченного циліндра та з густиною по нескінченній циліндричній поверхні, r – відстань від осі; |
| ж) | із густиною ((r) по об'єму нескінченного циліндричного шару та з густиною по нескінченній нитці, що проходить по осі системи, r – відстань від осі. |

Завдання

У відповідності до таблиці варіантів (варіант завдання призначається викладачем):

- За допомогою теореми Гаусса аналітично визначити (отримати вирази) напруженість  електричного поля системи в усьому просторі;

- За напруженістю  аналітично визначити потенціал (r) електричного поля системи в усьому просторі;

- Записати числові формули, розрахувати й навести таблиці значень і побудувати графіки залежностей .

Порядок виконання та оформлення завдання

- Завдання оформлюється на папері А-4 з одного боку, графіки ( на одному аркуші міліметрового паперу А-4. На титульному аркуші обов’язково вказується варіант завдання та рівень складності;

- За погодженням із викладачем обрати рівень складності завдання:

– рівень І (max 13 бал.) – виконуються завдання, що стосуються тільки напруженості поля;

– рівень ІІ (max 20 бал.) – виконуються всі завдання.

- Записати умову завдання та зробити рисунок для свого варіанту; записати параметри задачі (згідно з таблицею варіантів).

- На рисунку показати форму замкненої поверхні, що буде використана для розрахунку, та елементарну площадку ds, вектори нормалі  і напруженості .

- Отримати аналітичні вирази E(r) для кожної з областей.

- Отримати аналітичні вирази для , вибравши нульовий рівень (початок відліку) залежно від типу системи: для (а,б,в,г) – на нескінченності (); для (д,е,є,ж) – на  поверхні r = R2 ().

- Записати числові вирази для E(r) і ; для цього підставити числові дані (в основних одиницях СІ) в аналітичні вирази, отримані в пп. 5 і 6, та виконати необхідні арифметичні дії.

- Розрахувати із кроком 1,0 см числові значення  у діапазонах r = см за відсутності зарядів у центрі або на осі системи, та см при наявності таких зарядів (u,ж);. Зауваження: 1) для лінійних залежностей можна обмежитися розрахунком лише двох крайніх точок; 2) якщо ≠ 0, то в точках такої поверхні треба обчислювати два значення напруженості за формулами для суміжних областей. Результати розрахунків звести у таблицю й подати її в тексті роботи.

- За даними таблиці побудувати графіки . Графіки розташувати на одному аркуші міліметрового паперу формату А-4 один над одним, розмістивши осі ординат на одній вертикалі та вибравши однакові масштаби по осях абсцис r. Масштаби по осях ординат підібрати так, аби було зручно відкладати точки, і щоби кожен із графіків займав приблизно однакову площу на полі креслення. Позначити на осях одиниці вимірювання величин. Штриховими лініями показати на графіках межи областей.

Вказівки з виконання розрахунків

Розрахунок напруженості поля за теоремою Гаусса

Перед початком розрахунку напруженості поля необхідно обов’язково вивчити теоретичний матеріал і розібрати приклади розрахунку полів за підручником:

- Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы, М, 2002 (або 1983), §§ 1.2, 1.3 (примеры 4, 5, 6);

- Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики, т. 2, Електрика і магнетизм, К, 2001, § 1.7, (приклад 4).

- Савельев И.В. Курс физики, т.2, М, 1989, § 5 (ст.15-23), §§ 6,7,8.

Згідно з теоремою Гаусса, у вакуумі потік напруженості електричного поля крізь замкнену поверхню будь-якої форми та розмірів визначається як

|  | (1) |
| --- | --- |

де Еn – проекція вектора  на зовнішню нормаль до елементарної ділянки поверхні ds, і q – сумарний заряд, який зосереджений всередині замкненої поверхні.

Оскільки вектор  в кожній точці поля напрямлений по нормалі до еквіпотенціальної поверхні (поверхні сталого значення потенціалу φ = const), що проходить через цю точку, то |Еn| =. Для зручності надалі позначатимемо Еn=Е (знак Е залежить від напряму відносно нормалі до еквіпотенціальної поверхні), відтак для потоку поля крізь будь-яку еквіпотенціальну поверхню можна записати . При цьому для полів високої симетрії в усіх точках еквіпотенціальної поверхні Е = const, тому потік через площу S еквіпотенціальної поверхні дорівнює:

Якщо замкнена поверхня є замкненою еквіпотенціальною поверхнею з площею S, або складається з еквіпотенціальної поверхні площі S, та інших поверхонь, крізь які потік дорівнює нулю, то

| , | (2) |
| --- | --- |

Величина S у випадку симетричних поверхонь визначається за відомими простими формулами, тому задача зводиться до визначення сумарного заряду q всередині заданої замкненої поверхні. Це також не становить принципових труднощів, оскільки високо симетричне поле створюється відповідним симетричним розподілом заряду в просторі.

Придатними для розрахунку за теоремою Гаусса полями, зокрема, є:

– центральне (сферично симетричне) поле, яке скрізь напрямлене радіально і в якому Е та потенціал φ залежать тільки від відстані до центра симетрії. Відповідно, еквіпотенціальними поверхнями цього поля є концентричні сфери. У даній розрахунковій роботі такі поля створюють системи а, б, в, г.

– таке аксіально симетричне поле, яке скрізь напрямлене перпендикулярно до заданої осі й має Е та φ, залежні тільки від відстані до неї. Еквіпотенціальними поверхнями такого поля є співвісні із віссю симетрії нескінченні циліндричні поверхні. У даній роботі подібні поля створюють системи д, е, є, ж..

Визначення потенціалу за відомою напруженістю поля

Перед початком розрахунку потенціалу поля необхідно обов’язково вивчити теоретичний матеріал за підручником:

- Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы, М, 2002 (1983), §§ 1.5, 1.6;

- Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики, т. 2, Електрика і магнетизм, К, 2001, § 1.10, 1.11.

- Савельев И.В. Курс физики, т.2, М, 1989, §§ 8,9.

При переміщенні заряду q в неоднорідному електричному полі  на нього діє змінна сила , тому робота поля на шляху між якимось точками 1 і 2 визначається криволінійним інтегралом уздовж траєкторії переміщення:

| . |  |
| --- | --- |

Оскільки поле зарядів є потенціальним, ця робота не залежить від траєкторії і може бути виражена через різницю потенціалів у точках 1 і 2:

| . |  |
| --- | --- |

Прирівнюючи праві частини цих виразів отримуємо:

| . |  |
| --- | --- |

Якщо поле  відоме, то цей вираз дозволяє знайти різницю потенціалів між будь-якими двома точками поля. Для визначення функції потенціалу  інтегрування треба вести від довільної точки  до нульової точки , тоді

| . |  |
| --- | --- |

Наведені інтеграли не залежать від форми траєкторії, тому в даній розрахунковій роботі найзручніше інтегрувати вздовж силових ліній поля, тобто вздовж радіальних прямих, які виходять із центра (або осі) симетрії поля. В такому разі вирази для φ1( φ2 та φ спрощуються:

|  | (3) |
| --- | --- |
| , | (4) |

де r, r0 – відстань від центра (осі) симетрії до нульової точки.

Приклади розрахунку поля

Приклад 1. Поле створюється кулею, що заряджена з об’ємною густиною  (розподіл а)

1.1 Визначення напруженості. Дане поле є центрально симетричним, отже для розрахунку за теоремою Гаусса використовуємо вираз (2) й обираємо сферичні замкнені поверхні, для яких , де r – відстань від центра кулі до точки, в якій ми хочемо знайти напруженість поля. Отже,

| , | (1.1) |
| --- | --- |

де q – сумарний заряд всередині сфери радіуса r, який визначається як інтеграл від елементарних зарядів dq усіх нескінченно малих областей dV всередині даної замкненої поверхні:

|  | (1.2) |
| --- | --- |

Примітка. При однорідному розподілі заряду (ρ = const) в інтегруванні немає потреби, бо q = ρ0V.

Перед обчисленням заряду q треба зауважити таке. Всередині кулі, де , результат буде залежати від r, а назовні – ні, оскільки при будь-якому  всередині сфери знаходиться увесь заряд кулі Q. Тому подальший розрахунок q і Е треба вести окремо для кожної області.

Область 1 (). Для максимального спрощення викладок при обчисленні інтеграла (1.2) за dV завжди приймають не гранично малий кубик dx(dy(dz, а елементарну область, яка відповідає симетрії розподілу заряду. У даному прикладі – це нескінченно тонкий кульовий шар радіуса r і товщини dr, об’єм якого . Відтак, згідно з (1.2) і умовою завдання,

Підставивши цей результат у (1.1), отримаємо вираз напруженості поля всередині шару як функцію відстані від центра:

|  | (1.3) |
| --- | --- |

Область 2. (r > R). При будь-якому значенні радіуса сфери r > R всередині неї знаходиться весь заряд кулі Q , котрий зосереджений в області простору . Тому при визначення Q в інтегралі (1.2) верхня границя дорівнює R, і

Відповідно, напруженість поля у зовнішній області простору

|  | (1.4) |
| --- | --- |

Корисно відмітити, що на поверхні зарядженої кулі (r = R) вирази (1.3) і (1.4) дають однаковий результат

|  | (1.5) |
| --- | --- |

Це справедливо, якщо на межі немає зарядженої поверхні (, інакше .Крім того важливо, що за умовою заряди розміщені у вакуумі. Якби заряди були розподілені по об’єму кулі із діелектрика, результат був би іншим, оскільки у формуванні поля всередині кулі брали б участь і заряди, що входять до складу молекул діелектрика.

  - Визначення потенціалу. Після визначення напруженості поля як функції відстані від центра кулі, за допомогою співвідношень (3) і (4) можна знайти функцію потенціалу даного поля, урахувавши умову завдання про те, що нульова точка розташована на нескінченності.

Область 2. (r > R). Оскільки напруженість в кожній області виражається різними функціями (1.3) і (1.4), розрахунок φ зручніше почати з області 2, в якій знаходиться нульова точка. Підставивши в (4) вираз (1.4) і r0 = ∞, отримаємо:

| . |  |
| --- | --- |

Підставивши границі, отримаємо остаточний результат:

(1.6)

На поверхні зарядженої кулі

|  | (1.7) |
| --- | --- |

Область 1 (). Потенціал усередині зарядженої кулі теж легко знайти, якщо врахувати, що функція  завжди неперервна. Завдяки цьому  і визначається виразом (1.7). Відтак, згідно з (3) маємо

Підставивши сюди вирази (1.3) і (1.7), знайдемо шукане:

Звідси після елементарних викладок отримаємо:

|  | (1.8) |
| --- | --- |

Підставляючи в цей вираз r = R, отримуємо величину (1.7), що вказує на відсутність помилок у викладках. Остаточно правильність отриманих результатів (1.6) і (1.8) перевіряємо за допомогою співвідношення між напруженістю та потенціалом, яке для розрахованого поля має вигляд:

|  | (1.9) |
| --- | --- |

Підставивши під знак похідної вирази (1.6) і (1.8) і виконавши диференціювання, отримаємо вирази (1.3) і (1.4), відповідно, що засвідчує правильність розрахунку потенціалу.

1.3. Числові формули. Для розрахунку таблиць значень і подальшої побудови графіків необхідно записати числові формули напруженостей та потенціалів, згідно з отриманими аналітичними виразами (1.3), (1.4), (1.6), (1.8) та умовами завдання. Для цього в аналітичні вирази треба підставити задані значення параметрів та констант (обов’язково в основних одиницях СІ) і виконати обчислення. В даному прикладі, згідно з умовою, ρ0 = 50 нКл/м3 = 5(10(8 Кл/м3, R = 5 см = 5(10(2 м, ε0 = 8,85(10(12 Ф/м, отже

Приклад 2. Поле створюється нескінченним циліндричним шаром із радіусами R1  і R2, зарядженим із  заданою залежністю об'ємної густини заряду від відстані до осі , (розподіл е).

Особливість систем циліндричного типу полягає в тому, що в них еквіпотенціальними є нескінченні циліндричні поверхні з віссю на осі симетрії системи. Тому при розрахунку залежності Е = Е(r) за теоремою Гаусса замкнену поверхню доводиться брати у вигляді скінченного прямого циліндра радіуса r і певної висоти h. При цьому основи циліндра не є еквіпотенціальними. Але оскільки вектор  має радіальний напрям і складає кут 90° з нормаллю до основи, на основах нормальна проекція напруженості Еn = 0. Тому потік створюється тільки крізь бічну поверхню циліндра  і, згідно з (2),

| , | (2.1) |
| --- | --- |

При цьому в розподілах такого типу заряд усередині замкненої циліндричної поверхні q ~ h, тому результат розрахунку E не залежить від h. Відміною даної задачі від розглянутої вище (Приклад 1) є й те, що розподіл заряду по циліндричному шару створює додаткову область r < R1 (порожнина), яка потребує окремого розгляду, тобто потрібно застосувати теорему Гаусса для трьох циліндрів, з бічними поверхнями в кожній з областей. Це ж стосується й розподілу б, в якому заряд зосереджений у кульовому шарі.

В іншому подальший порядок розрахунку є аналогічним до розглянутого раніше (Приклад 1). Зокрема, заряд усередині замкненої поверхні визначається за такою схемою:

Область 1 (). Очевидно, що q1 = 0. Оскільки поле має радіальний характер, на всій бічній поверхні циліндра Е1S = 0, отже в порожнині поле Е1 = 0.

Область 2 (R1 ≤r ≤ R2). Вибираючи в якості елементарного об’єму нескінченно тонкий циліндричний шар радіуса r і товщини dr, для якого , маємо:

| . | (2.2) |
| --- | --- |

Тут F(r) і F(R1) – значення первісної від підінтегральної функції на межах області інтегрування.

У відповідності до (2.1),

| . | (2.3) |
| --- | --- |

Область 3 (r > R2). У цій області q3 = Q – повному заряду шару всередині замкненого циліндра:

| . | (2.4) |
| --- | --- |

Відповідно, напруженість

| . | (2.5) |
| --- | --- |

Після отримання залежності Е(r) для кожної з областей, за допомогою (3) або (4) визначають функцію потенціалу  у кожній області. У завданнях для розподілів заряду даного типу симетрії (д, е, є, ж) передбачений вибір нульового рівня потенціалу на циліндричній поверхні радіуса R2, отже, в (4) r0 = R2. Спочатку визначаємо  в областях 2 і 3, які прилягають до еквіпотенціальної поверхні.

Область 3 (r > R2). Згідно з (4),

| . | (2.6) |
| --- | --- |

Область 2 (R1 ≤ r ≤ R2):

| . | (2.7) |
| --- | --- |

Отримавши , можна знайти потенціал на поверхні r = R1. Через неперервність функції потенціалу , що дозволяє визначити потенціал в наступній області.

Область 1 (). Згідно з (3),

|  | (2.8) |
| --- | --- |

У даному прикладі Е1 = 0, отже, у порожнині потенціал скрізь сталий:

Для отримання конкретних виразів заряду q результатів треба підставити в (2.2) і (2.4) задані вирази , і результати підставити в (2.3) і (2.5). Після цього отримані вирази Е(r) слід підставити в (2.6) і (2.7) і отримати вирази потенціалу для кожної області.

| Варіант | Вид розподілу | Густина заряду | (нКл) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (нКл/м2) | (нК/м) |  |
| 1 | д |  |  |  |  |
| 2 | в |  | (0,1 |  |  |
| 3 | ж |  |  | 0,5 |  |
| 4 | а |  |  |  |  |
| 5 | г |  |  |  | (0,1 |
| 6 | є |  | (0,3 |  |  |
| 7 | б |  |  |  |  |
| 8 | ж | ( |  | 2,0 |  |
| 9 | а |  |  |  |  |
| 10 | є |  | 0,3 |  |  |
| 11 | д |  |  |  |  |
| 12 | е |  |  |  |  |
| 13 | г | ( |  |  | 0,3 |
| 14 | в |  | 0,1 |  |  |
| 15 | д |  |  |  |  |
| 16 | г |  |  |  | 0,1 |
| 17 | ж |  |  | (0,5 |  |
| 18 | в | ( | 0,4 |  |  |
| 19 | є | ( | 0,9 |  |  |
| 20 | д |  |  | (0,5 |  |
| 21 | а |  |  |  |  |
| 22 | в |  | (0,1 |  |  |
| 23 | б |  |  |  |  |
| 24 | а |  |  |  |  |
| 25 | г |  |  |  | (0,1 |
| 26 | є |  | (0,3 |  |  |
| 27 | б |  |  |  |  |
| 28 | ж | ( |  | 2,0 |  |
| 29 | а |  |  |  |  |
| 30 | є |  | 0,3 |  |  |

Для всіх варіантів (0 = 50 нКл/м3, (1 нКл = 10 ( 9 Кл); R1 = 5 см, R2 = 10 см.

# Footnotes

Нульова точка – це точка (або множина точок) в якій потенціал приймається рівним нулю: . У даній роботі для кожної системи нульова т очка задана в тексті завдання.

Розрив потенціалу в будь-якій точці означав би нескінченне значення напруженості поля в цій точці, що позбавлено змісту.